INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - CARATTERI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Contenuto, oggetto e finalità del regolamento	5

Art. 2 - Caratteri del Regolamento	5

CAPO II - DEFINIZIONI E PARAMETRI

Art. 3 - Termini di uso corrente	6

Art. 4 - Elementi costitutivi dell'edificio e dell'ambiente costruito	6

Art. 5 - Parametri edilizi																																																	    		9

Art. 6 - Definizioni e parametri	urbanistici 																																		 	         	 11

Capo III - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 7 - Generalità	18

Art. 8 - Manutenzione ordinaria	18

Art. 9 - Manutenzione straordinaria	20

Art. 10 - Restauro	21

Art. 11 - Risanamento conservativo																																									    	22

Art. 12 - Ristrutturazione edilizia	23

Art. 13 - Ristrutturazione urbanistica	24

Art. 14 - Nuova costruzione	24

Art. 15 - Demolizione	25

Art. 16 - Soppalchi e sottotetti	25

Art. 17 - Destinazioni d'uso	26

CAPO IV - COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA

Art. 18 - Definizione e compiti della Commissione edilizia.	30

Art. 19 - Composizione della Commissione edilizia	31

Art. 20 - Funzionamento della Commissione edilizia	31

Art. 21 - Commissione edilizia integrata.	33

TITOLO II - NORME PROCEDURALI

CAPO I - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Art. 22 - Oggetto e modalità di rialscio.	34

CAPO II - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 23 - Opere soggette a procedimento autorizzativo comunale	34

Art. 24 - Soggetti aventi diritto alla richiesta dei titoli autorizzativi	35

Art. 25 - Documentazione attestante la titolarità	35

Art. 26 - Progettisti	35

Art. 27 - Opere non soggette a titolo abilitatitvo	36

CAPO III - PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 28 - Oggetto	36

Art. 29 - Richiesta e documentazione del permesso di costruire	37

Art. 30 - Elaborati tecnici.	37

Art. 31 - Procedure per l'accettazione ed il controllo del permesso di costruire.	38

Art. 32 - Contenuto dell'atto del permesso di costruire.	38

Art. 33 - Oneri del permesso di costruire																																						    39

Art. 34 - Decadenza e proroga del permesso di costruire.	40

Art. 35 - Varianti a permessi  di costruire rilasciati				     																									     40

Art. 36 - Trasferibilità del permesso di costruire	41

Art. 37 - Annullamento del permesso di costruire.	41

Art. 38 - Permesso di costruire in deroga.	41

CAPO IV - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

Art. 39 - Oggetto	42

Art. 40 - Richiesta e documentazione delle autorizzazioni	43

Art. 41 - Procedure per l’accettazione e controllo delle autorizzazioni	43

Art. 42 -  Contenuto dell'atto di autorizzazione																																		     43

Art. 43 - Varianti ad autorizzazioni rilasciate	44

Art. 44 - Decadenza e proroga dell'autorizzazione.	44

Art. 45 - Trasferibilità dell’autorizzazione.	45

Art. 46 -Annullamento dell'autorizzazione.	45

CAPO V - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Art. 47 - Oggetto	45

Art. 48 - Documentazione della denuncia di inizio attività.	46

Art. 49 - Procedure per l’accettazione e la verifica delle denuncie	47

Art. 50 - Decadenza degli effetti della denuncia	48

Art. 51 - Vizi della denuncia.	48

CAPO VI - LAVORI DI SICUREZZA E INTERESSE PUBBLICO

Art. 52 - Lavori di sicurezza	48

Art. 53 - Lavori di interesse pubblico	49

TITOLO III - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

CAPO I - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 54 - Comunicazione di inizio lavori																																						     	50

Art. 55 - Punti fissi di linea e di livello																																								   	50

Art. 56 - Vigilanza durante l’esecuzione delle opere	51

Art. 57 - Conduzione del cantiere	51

Art. 58 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici	52

Art. 59 - Varianti al progetto	52

Art. 60 - Operatori tecnici all’esecuzione dei lavori	53

CAPO II - CONCLUSIONE DEI  LAVORI

Art. 61 - Comunicazione di fine lavori e documentazione per  il certificato	54

Art. 62 - Relazione tecnico-descrittiva	54

Art. 63 - Rilascio del certificato di abitabilità e agibilità	55

Art. 64 - Vigilanza sui lavori																																																  55

TITOLO IV – REQUISITI QUALITATIVI

CAPO I – REQUISITI DI QUALITA’ ABITATIVA

Art. 65 - Calssificazione dei locali	57

Art. 66 - Caratteristiche dei locali	57

Art. 67 - Condizioni minime di qualità abitativa per le case rurali																							60

CAPO II – REQUISITI DI QUALITA’DEGLI SPAZI APERTI

Art. 68 - Relazione tra gli edifici	60

Art. 69 -  Facciate	61

Art. 70 -  Toponomastica	64

Art. 71 -  Vetrine, insegne, tende, pensiline	64

Art. 72 -  Coperture																																																							69

Art. 73 -  Recinzioni e muri di contenimento																																					70

Art. 74 - Corti, pseudocorti, chiostrine e aree scoperte di pertinenza	  ….             71

Art. 75 -  Strade e piazze	72

Art. 76 -  Spazi ed attrezzature collettivi	74

Art. 77 -  Parcheggi in superficie e nel sottosuolo	75

Art. 78 -  Parchi e giardini	76

Art. 79 -  Aree naturali	77

TITOLO V – NORMATIVA PER IL RECUPERO DELLE ZONE SOGGETTE A CONSERVAZIONE E DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE

CAPO I – APPLICAZIONE E CONTENUTI

Art. 80 - Oggetto e campo di applicazione                                                                                       80	8

Art. 81 - Articolazione della Normativa                                                                                           80

Art. 82 - La calssificazione dei gruppi di edifici	81

Art. 83 - Definizione delle parti degli edifici	82

Art. 84 - Definizione e classificazione delle qualità relative alle parti degli edifici	82

Art. 85 - Ammissibilità degli interventi	83

CAPO II – DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 86 - Documentazione dello stato di fatto e di progetto	84

Art. 87 - Criteri generali per l’esame ed il giudizio di ammissibilità delle istanze	86

Art. 88 - Errata classificazione degli edifici o delle parti	86

CAPO III – DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO

Art. 89 - Coerenza delle prescrizioni	86

Art. 90 - Interventi di manutenzione ordinaria	86

Esterno degli edifici su spazi pubblici

Sistema distributivo

Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi

Interno dei corpi di fabbrica

Art. 91 - Interventi di manutenzione straordinaria																																		88

Esterno degli edifici su spazi pubblici

Sistema distributivo

Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi

Interno dei corpi di fabbrica

Art. 92 - Interventi di restauro conservativo	90

Esterno degli edifici su spazi pubblici

Sistema distributivo

Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi

Interno dei corpi di fabbrica

Art. 93 - Interventi di risanamento conservativo	92

Esterno degli edifici su spazi pubblici

Sistema distributivo

Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi

Interno dei corpi di fabbrica

Art. 94 - Interventi di ristrutturazione edilizia	94

Esterno degli edifici su spazi pubblici

Sistema distributivo

Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi

Interno dei corpi di fabbrica

Art. 95 - Demolizione (senza ricostruzione)                                                                                   	95

TITOLO VI – ENTRATA IN VIGORE E SANZIONI

Art. 96 - Entrata in vigore e varianti	97

Art. 97 - Sanzioni	97

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - CARATTERI DEL REGOLAMENTO

# Art. 1 - Contenuto, oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Regolamento Edilizio (RE), così come prescritto dall’art. 33 della legge 1150/42, disciplina gli aspetti qualitativi e procedurali di ogni attività che comporti la trasformazione fisica del territorio comunale e definisce le regole per l’applicazione della normativa urbanistica ed edilizia al fine di conseguire una migliore qualità dell’ambiente costruito – esistente o di nuovo impianto -, degli spazi aperti e del sottosuolo.

2. L’attività edilizia, le opere di urbanizzazione, gli interventi di salvaguardia o di modificazione dell’ambiente, urbano e non, nel territorio in oggetto, sono disciplinate dal presente Regolamento insieme alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e alle norme nazionali e regionali in materia.

L’entrata in vigore di nuove norme nazionali o regionali attinenti l’oggetto del presente Regolamento Edilizio comporta l’automatico adeguamento dello stesso senza che ciò ne costituisca variante.

3. In particolare il Regolamento Edilizio:

- definisce le procedure e le tipologie di intervento per la modificazione, la manutenzione e la salvaguardia degli edifici, dell’ambiente costruito, dell’ambiente naturale e del sottosuolo;

- disciplina l’iter da seguire per il rispetto delle prescrizioni e dei procedimenti sia da parte della pubblica amministrazione che dei soggetti pubblici e privati aventi titolo agli interventi;

- stabilisce i requisiti ed i livelli di prestazione richiesti per la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni intervento per il conseguimento di una migliore qualità dell’ambiente costruito e naturale;

- definisce i metodi di verifica e di controllo necessari.

# Art. 2 – Elementi costitutivi del Regolamento edilizio

Il R.E. è costituito da:

- l’articolato generale comprendente i Titolo da I a V;

- il “Titolo VI – Normativa per il recupero delle zone soggette a conservazione e degli edifici di interesse storico ambientale”, in seguito denominata “Normativa”;

- l’“Abaco per il riconoscimento degli elementi caratterizzanti i nuclei e gli edifici di interesse storico ambientale”, in seguito denominato “Abaco”.

- la “Tabella dei colori”;

- Sono parte integrante del Regolamento gli allegati:

Tav. n. 1 – Fasi dell’accrescimento urbano, scala 1: 5.000

Tav. n. 2 – Caratteri morfologici delle strade, scala 1: 5.000

Tav. n. 3 – Caratteri degli spazi aperti, scala 1: 5.000

Allegato n. 4 -  Censimento degli edifici di interesse storico ambientale

CAPO II - DEFINIZIONI E PARAMETRI

# Art. 3 – Termini di uso corrente

Costruzione

Con questo termine si intende un’opera edilizia realizzata fuori o entro terra, di qualsiasi materiale, durevolezza e modalità di collegamento al suolo che non rientri espressamente nella categoria dei veicoli, così come definiti dal capo I del titolo III del DL 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo codice della strada).

Edificio

Con questo termine si intende una qualsiasi costruzione che non si configuri come accessoria o di pertinenza. L’edificio può essere: isolato da strade o da spazi aperti in genere; inserito in cortine edilizie continue o in altri tipi di aggregazione e separato dalle altre costruzioni tramite muri che si elevano dalle fondamenta al tetto. Dispone di almeno un accesso libero dalla strada o da altri spazi aperti, interni  o esterni, e di un proprio sistema distributivo.

Unità immobiliare

Per unità immobiliare si intende un insieme di vani ed ambienti accessori con autonomia funzionale ed ingresso indipendente.

Art. 4 – Elementi costitutivi dell’edificio e dell’ambiente costruito

Porticato

E` lo spazio coperto di uso comune, aperto almeno su un lato, che abbia relazione diretta con lo spazio esterno ubicato allo stesso livello.

Loggia

E` lo spazio coperto, ad uso esclusivo dell’unità immobiliare, aperto almeno su un lato, contiguo ad una delle pareti esterne di una costruzione di cui costituisce estensione e pertinenza.

Facciata

E` la parete esterna di una costruzione delimitata in basso dalla linea della sua intersezione con il terreno naturale o modificato ed al colmo dal limite superiore del parapetto di protezione o del cornicione nelle coperture piane oppure dalla linea di gronda nelle coperture a falde.

In riferimento alla “Normativa” sulle zone di recupero: la facciata può essere esterna, quando affaccia su strade o spazi aperti pubblici o di uso pubblico, interna quando affaccia su corti o altri spazi aperti di uso privato o semipubblico.

Piano

È lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore) che può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo, e in particolare:

- piano terra o piano fuori terra: il piano, o parti di esso, di una costruzione il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota superiore a quella del terreno circostante, così come risulta modificato dalle opere di sistemazione.

- piano interrato: il piano di un edificio il cui soffitto in ogni suo punto perimetrale abbia quota inferiore, a quella del terreno circostante;

- piano seminterrato: il piano di un edificio che non rientri nei precedenti punti a) e b);

Sottotetto

Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura.

Spazi interni scoperti

Si definiscono con questo termine le aree scoperte circondate da fronti della costruzione e in particolare:

- corte aperta: spazio aperto interno circondato da fronti di una o più costruzioni che da esso hanno accesso, e per la parte restante solo da recinzioni, porticato o aperto;

- corte chiusa: spazio aperto interno circondato per l’intero perimetro da fronti di uno o più costruzioni che da esso hanno accesso;

- pseudo-corte o percorso edilizio: spazio aperto interno di forma irregolare o allungata, circondato da costruzioni che da esso hanno accesso e collegato con altri spazi similari o di cui ai punti a) e b).

- patio: spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 4,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00;

- chiostrina: spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti  circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 18,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00;

- cavedio: spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e comunque superiore a 0,65 mq, sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza, attrezzato con scala alla marinara ed avere aerazione naturale.

Arredi di spazi esterni

Si indicano con questo termine le costruzioni ornamentali per la sistemazione di spazi esterni ad essi strettamente pertinenziali ed in particolare:

- gazebo: costruzione priva di fondazioni, ancorata provvisoriamente al suolo (terreno, solaio, etc.), coperta, completamente aperta sui lati, di superficie in proiezione orizzontale non superiore a 25 mq ed altezza non superiore a m 3,00;

- pergolato: costruzione priva di fondazioni, ancorata provvisoriamente al suolo (terreno, solaio, etc.), costituita da pilastri e correnti orizzontali in legno o in metallo (ad esclusione dell’alluminio anodizzato), coperta esclusivamente con piante rampicanti o tendaggi;

- grillages: struttura verticale o orizzontale in legno forata per il sostegno di piante rampicanti non delimitante spazi.

Tettoie e pensiline

Sono le strutture orizzontali, rispettivamente su strutture autonome o a sbalzo, costituenti copertura pertinenziale degli spazi scoperti di una costruzione.

Verande

Sono le costruzioni, temporanee e non, realizzate con vetro e struttura in alluminio preverniciato a forno (ad esclusione dell’alluminio anodizzato) o di legno, che vengono utilizzate per chiudere balconi, logge e terrazzi con finalità di isolamento termico e/o di protezione dagli agenti atmosferici. Esse sono ammesse negli edifici residenziali esistenti - con esclusione di quelli vincolati ai sensi della legge n.1089 del 01.06.1939, così come sostituita dal D.Lgs 490/99, di quelli ricadenti in zona di recupero A1 e A2 del vigente P.R.G. e di quelli di interesse storico ambientale di cui al Titolo VI del presente Regolamento - limitatamente ai fronti non prospettanti su spazi pubblici e previa presentazione di progetto unitario esteso all'intero fronte del fabbricato.

La superficie utile netta delle verande, non deve superare i m² 10,00 per ogni unità immobiliare e, qualora non siano estese all'intero balcone, loggia o terrazzo, la parte aperta di questi non deve essere inferiore a m² 2,00.

Balconi e logge verandati non devono perdere la caratteristica di superfici pertinenziali non residenziali e pertanto non sono ammesse attrezzature tecnico-impiantistiche come lavelli, termosifoni, impianti elettrici (salvo un punto luce), idrici e simili.

Chiosco

È una costruzione, temporanea e non, di superficie coperta non superiore a 5 mq e di altezza non superiore a m 3,00, priva di servizi igienici, destinata ad attività non residenziali (guardiania, vendita giornali).

##### Vasca

È definita vasca qualsiasi struttura, fuori o entro terra, parzialmente o totalmente, destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione.

La vasca deve essere priva di impianti sanitari di trattamento dell’acqua.

Qualora la superficie occupata, qualunque sia la sua funzione, ecceda mq 15,00 o la capacità mc. 30,00, la vasca è soggetta a permesso di costruire, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di Denuncia di Inizio Attività.

La vasca è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo.

##### Piscina

È definita piscina la struttura accessoria, sia fuori che entro terra, totalmente o parzialmente, atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità.

La piscina deve essere munita di impianto di trattamento delle acque.

La piscina è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della permeabilità del suolo.

La piscina può essere considerata pertinenza solo se a servizio di edifici residenziali condominiali o case unifamiliari o bifamiliari e solo se occupano una superficie non superiore ai 100 mq.

##### Piscine stagionali

Sono definite tali i contenitori, semplicemente appoggiati al suolo, senza sottostrutture murarie di alcun genere, utilizzabili per la balneazione anche se non provvisti di trattamento sanitario delle acque.

Non possono essere mantenute permanentemente in loco e devono essere rimosse stagionalmente.

# Art. 5 - Parametri edilizi

I parametri edilizi che regolano i processi di costruzione del territorio comunale sono stabiliti dalle Norme  di Attuazione del P.R.G. vigente.

Coerentemente con queste e con le norme nazionali e regionali in materia, ai fini della loro applicazione, si assumono le seguenti definizioni:

Superficie utile (Su)

Espressa in metri quadrati, è la superficie di pavimento dell’unità immobiliare (residenziale e non), misurata al netto di balconi e terrazze, murature, tramezzi, pilastri, sguinci e vani di porte e finestre;

Superficie non residenziale (Snr)

Espressa in metri quadrati, è la superficie destinata a servizi ed accessori, a stretto servizio delle residenze, misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Costituiscono superfici non residenziali:

- cantinole e depositi anche in sottotetti purché praticabili;

- balconi, logge e ballatoi, nella misura massima della loro somma del 15% della Su;

- terrazzi;

- tettoie, nella misura massima del 30% della superficie scoperta e pensiline, nella misura massima del 5% della Su;

- scale e ascensori interni alla singola unità abitativa, misurate per la sola superficie relativa alla proiezione sul piano di accesso;

- locali per impianti tecnologici quali: impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idro-sanitari, gas, sollevamento (ascensori e montacarichi) e protezione antincendio;

- vani e androni di ingresso, porticati e locali (depositi biciclette e carrozzine, spazi per riunioni) comuni a più unità abitative (sono esclusi i porticati ad uso pubblico); scale e ascensori comuni a più unità abitative;

- spazi per parcheggio e autorimesse, singole o comuni, entro o fuori terra, con relativi spazi di manovra e parcamento (escluse le rampe di accesso), purché di pertinenza delle unità immobiliari, per le sole superfici eccedenti la misura minima di cui all’art. 41 sexsies della legge 17 agosto 1942, n.1150 così come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n.122;

- verande con caratteristiche di cui all’art. 4.

Le Snr non rientranti nelle categorie o nelle quantità di cui ai punti precedenti sono considerate come Su.

Superficie accessoria (Sa)

Espressa in metri quadrati, è la superficie destinata a servizi ed accessori, a stretto servizio delle attività non residenziali (produttive, turistico-ricettive, terziarie, commerciali, direzionali) misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, ovvero:

- spazi e locali di cui alle lettere b), c) e g) della Snr;

- spazi coperti di cui alla lettera d) della Snr nella misura massima complessiva pari al 10% della Su;

- locali di cui alla lettera f) della Snr, nonché per altri impianti tecnologici a servizio dell’attività prevalente ed a questa connessa, quali impianti di depurazione, antinquinamento, serbatoi, gruppi di produzione energetica, e similari;

- spazi per parcheggi e autorimesse così come definite dalla precedente lettera h) della Snr nonché nella misura di cui all’art. 5 punti 1) e 2) del DM 2 aprile 1968, n.1444;

- depositi, magazzini, archivi, purché interrati.

Le Sa non rientranti nelle categorie o nelle quantità di cui ai punti precedenti sono considerate come Su.

Non costituiscono superficie i locali o porzione di essi con altezza inferiore a 1,80 m, le coperture piane ed i lastricati solari non praticabili, gli spazi per parcheggi pertinenziali,  con relativi spazi di manovra e parcamento, purché di pertinenza delle unità immobiliari, per le sole superfici relative alla misura minima di cui all’art. 41 sexsies della legge 17 agosto 1942, n.1150 così come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n.122, nonché per le superfici di cui all’art. 5 del DM 2 aprile 1968 n.1444.

Volume di un edificio

Espresso in metri cubi, è la somma dei volumi lordi di ogni piano. Il volume lordo di ogni piano fuori terra è uguale al prodotto della superficie lorda di piano (considerata cioè rispetto al perimetro esterno) per l’altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di estradosso dei solai, o, nel caso di piano seminterrato o rialzato, rispetto alla più bassa delle seguenti quote: spazio pubblico (marciapiede, strada, piazza, eccetera) o piano di sistemazione esterna, ad esclusione di quanto riportato al successivo punto b). Nel caso che tali quote siano variabili lungo il perimetro dell’edificio, l’altezza viene calcolata rispetto alla media ponderale delle quote. Nel caso di copertura inclinata (a tetto o a volta) l’altezza è misurata tra l’estradosso del solaio inferiore e il punto medio dell’estradosso del solaio inclinato superiore.

Sono esclusi dal calcolo del volume:

- il volume dei piani interrati misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, se costituente Snr o Sa, o parcheggi pertinenziali;

- il volume dei piani seminterrati quando l’estradosso del solaio è inferiore o eguale a m 1,20 rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, se costituente Snr o Sa, o parcheggi pertinenziali;

- i porticati o porzioni di essi, se pubblici o d’uso pubblico; qualora i porticati non siano d’uso pubblico, nel calcolo del volume la superficie va considerata pari al 60% di quella effettiva;

- le logge, nella misura di cui alla lettera b) della Snr;

- le tettoie nella misura di cui alla lettera b) della Snr;

- i balconi e le pensiline;

- i volumi strettamente necessari a contenere impianti tecnici a esclusivo servizio della costruzione quali extra corsa degli ascensori, serbatoi idrici, vasi di espansione dell’impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione;

- i volumi dei vani scala per la sola parte emergente dalla linea di gronda o dalla copertura piana della costruzione;

- i sottotetti non praticabili e, per quelli praticabili, la parte di altezza interna inferiore a 1,80 m;

- la differenza di spessore dovuta alla ricostruzione di strutture orizzontali con tecnologie diverse, laddove consentito;

- i volumi determinati al piano terra per l’abbassamento del solaio di calpestio per rispondere a norme di sicurezza, igiene o antincendio o per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

Per i porticati o porzioni di essi e per i sottotetti di cui al punto h) deve esser trascritto, prima del rilascio del certificato di agibilità, presso la Conservatoria dei RR.II. il vincolo pertinenziale tra questi volumi a servizio del bene primario ed il bene stesso.

Altezza delle facciate

Espressa in metri, è l’altezza all’estradosso del solaio di copertura del piano utile più alto rispetto alla quota della linea di terra, definita dal piano dello spazio pubblico (marciapiede, strada, piazza, eccetera) o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui al progetto approvato, interessata dalla facciata che si considera.  Nel caso in cui il solaio di copertura sia inclinato si considera la sua quota media.

Altezza dell’edificio

Espressa in metri, è l’altezza maggiore tra tutte quelle relative alle facciate di una costruzione.

Distanza tra i fronti

Espressa in metri, è la distanza minima tra le proiezioni verticali delle pareti finestrate delle costruzioni, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi balconi aperti, pensiline e simili quando di aggetto superiore a m 1,5. Tale distanza va rispettata anche quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente salvo il caso in cui le parti che si fronteggiano siano entrambe prive di finestre.

Le norme relative delle distanze tra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi scoperti interni (cortili, chiostrine, cavedi, eccetera), salvo quando i fronti di una stessa costruzione costituiscano rientranze planimetriche la cui profondità non superi un quarto della loro larghezza.

Distanza dai confini e dal filo stradale

Espressa in metri, è la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi anche balconi aperti, pensiline e simili quando di aggetto superiore a m 1,5, e la linea di confine o il filo di strade pubbliche o ad uso pubblico.

# Art. 6 – Definizioni e parametri urbanistici

I parametri urbanistici che regolano i processi di costruzione del territorio comunale sono stabiliti dalle Norme  di Attuazione del P.R.G. vigente.

Coerentemente con queste e con le norme nazionali e regionali in materia, ai fini della loro applicazione, si assumono le seguenti definizioni:

Superficie territoriale (St)

Espressa in metri quadrati, è la superficie complessiva di un ambito urbanistico definito da una perimetrazione, generalmente assoggettato a pianificazione esecutiva, comprensiva delle aree di pertinenza degli edifici, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quelle sottoposte a vincoli di qualsiasi natura.

Superficie fondiaria (Sf)

Espressa in metri quadrati, è la superficie di pertinenza degli edifici con esclusione di quella necessaria per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quella sottoposta a vincoli di qualsiasi natura.

Superficie coperta

Espressa in mq, è la superficie ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dal profilo esterno dei muri perimetrali - a qualunque piano si trovino e comprendendo cavedi e chiostrine -, con esclusione delle parti aggettanti aperte su almeno due lati.

Indice di copertura

E’ il rapporto, espresso in mq/mq, fra superficie coperta e superficie fondiaria.

Indice di edificabilità territoriale (Iet)

Espresso in mc/mq, è il volume massimo edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale.

Indice di edificabilità fondiaria (Ief)

Espresso in mq/mq, è il volume massimo edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

Destinazioni d’uso

##### Usi residenziali (1)

- Abitazioni private (1.1.):

questo uso comprende ogni tipo di abitazione privata con i relativi servizi ed accessori, privati e condominiali; ad esso sono assimilati anche i locali per attività lavorative a domicilio e connesse con l’abitazione, purché abbiano un carattere compatibile e non eccedano i 30 mq o il 30% della SU.

Nelle unità edilizie con più di 5 alloggi, gli spazi per attività condominiali non potranno risultare inferiori a 2 mq/alloggio con un minimo di 20 mq.

L’edificio residenziale deve essere destinato per la maggiore parte della cubatura a residenza mentre la destinazione della rimanente parte deve  escludere le attività industriali rientranti nell’elenco delle industrie insalubri di I ed II classe, D.M. 5/9/94

Corrisponde alle categorie catastali del Gruppo A, ad eccezione di A/10.

- Abitazioni collettive (1.2.):

questo uso comprende ogni tipo di abitazione collettiva a carattere stabile, pubblica o privata: quali i collegi, i convitti, le case protette, le case di riposo, i conventi, con i relativi servizi comuni complementari.

Corrisponde alle categorie catastali B/1 e B/7.

##### Usi sociali a livello di quartiere (2)

- Asili nido e scuole materne (2.1.):

questo uso comprende gli asili nido e le scuole materne, sia pubblici che privati.Corrisponde alla categoria catastale B/5.

- Scuole dell’obbligo (2.2.):

questo uso comprende le scuole di tutto il ciclo dell’obbligo, elementari e medie, sia pubbliche che private.

Corrisponde alla categoria catastale B/5.

- Servizi collettivi di quartiere (2.3.):

questo uso comprende i vari servizi pubblici - o comunque di uso pubblico - a livello di quartiere, quali le delegazioni comunali, i centri civici ed i centri sociali e sociosanitari; comprende pure i mercati ambulanti ed altri servizi assimilabili.

Corrisponde alle categorie catastali B/4, B/6 ed eventualmente A/9.

- Servizi religiosi (2.4.):

questo uso comprende gli edifici per il culto e le opere parrocchiali complementari, comprese quelle per le attività culturali, sociali, ricreative e sportive.

Corrisponde alla categoria catastale E/7, ed eventualmente B/7.

- Attrezzature del verde (2.5.):

questo uso comprende le attrezzature elementari del verde, a livello di quartiere, per la formazione di parchi e giardini, nonché per il gioco, la ricreazione e la pratica sportiva di base; in questo uso possono essere comprese piazze pedonali e parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria.

Corrisponde alla categoria catastale C/4, ed eventualmente C/5.

##### Usi terziari diffusi (3)

- Negozi e botteghe (3.1.):

questo uso comprende i negozi per la vendita al dettaglio (con esclusione delle attrezzature di vendita con SU > 300 mq) e le botteghe dell’artigianato di servizio, nonché i piccoli laboratori artigiani (con esclusione del servizio-auto), che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali. Corrisponde alle categorie catastali C/1 e C/3.

- Pubblici esercizi (3.2.):

questo uso comprende i locali di ristoro e di ritrovo di ogni tipo, aventi un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali, con esclusione dei locali di svago ad intenso concorso di pubblico.

Nelle aree urbane per le attività di pubblico esercizio deve essere individuata un’area di parcheggio per la quale sia espresso parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale di concerto con il Comando di Polizia Municipale e che l’eventuale creazione di supermercati deve prevedere la presenza di un adeguato parcheggio dedicato alla struttura.

Corrisponde alla categoria catastale C/1.

- Uffici e studi (3.3.):

questo uso comprende gli uffici privati e gli studi professionali e ambulatoriali che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali; con esclusione delle grandi strutture terziarie e di quelle direzionali che producono intenso concorso di pubblico.

Corrisponde alle categorie catastali A/10 e D/5.

##### Usi terziari specializzati (4)

- Attrezzature amministrative e direzionali (4.1.):

questo uso comprende tutte le maggiori attrezzature terziarie a carattere amministrativo e direzionale, pubbliche e private; in particolare le attrezzature che per dimensione, concentrazione di funzioni e specializzazione, producono un forte concorso di pubblico e comunque tutte quelle aventi SU > 300 mq.

Corrisponde alle categorie catastali A/10, B/4 e D/5.

- Attrezzature commerciali integrate (4.2.):

questo uso comprende le maggiori attrezzature commerciali, di tipo tradizionale o a libera vendita, organizzate in forma di centro commerciale concentrato e integrato, e comunque tutte quelle aventi SU > 400 mq; in tale centro, per il suo carattere integrato, possono essere comprese anche altre attività terziarie complementari, con esclusione del commercio all’ingrosso.

Corrisponde alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, D/8, ed eventualmente E/4.

- Attrezzature espositive (4.3.):

questo uso comprende le attrezzature per mostre ed esposizioni, temporanee o permanenti, ed anche le attrezzature commerciali di rappresentanza a grande effetto espositivo.

Corrisponde alla categoria catastale D/8.

- Attrezzature ricettive (4.4.):

questo uso comprende tutti i tipi di alberghi, nonché le residenze alberghiere, gli ostelli, le locande e le pensioni, con i loro servizi comuni e complementari fino a 60 posti letto. Corrisponde alla categoria catastale D/2.

- Attrezzature per l’istruzione superiore (4.5.):

questo uso comprende tutte le scuole e gli istituti di istruzione che vanno oltre il ciclo dell’obbligo, sia pubblici che privati, con i relativi servizi comuni e complementari. Corrisponde alla categoria catastale B/5.

- Attrezzature sociosanitarie (4.6.):

questo uso comprende i presidii sociosanitari, i poliambulatori, gli ospedali, le cliniche, le case di cura ed in genere tutte le attrezzature sociosanitarie, pubbliche e private, ed assimilabili, quando non hanno il carattere di servizio di quartiere.

Corrisponde alle categorie catastali B/2, B/3 e D/4.

- Attrezzature culturali (4.7.):

questo uso comprende le attrezzature culturali, pubbliche o private, che non hanno il carattere di servizio di quartiere: biblioteche, musei, sale riunioni, gallerie d’arte, centri ed istituti culturali in genere.

Corrisponde alla categoria catastale B/6.

- Attrezzature per lo spettacolo (4.8.):

questo uso comprende tutte le attrezzature, pubbliche e private, per lo spettacolo ed il divertimento, a forte concorso di pubblico, quali cinema, teatri, auditorium, sale da ballo, discoteche, impianti per lo sport-spettacolo.

Corrisponde alla categoria catastale D/3.

- Attrezzature sportive-ricreative (4.9.):

questo uso comprende tutte le attrezzature sportive e ricreative, pubbliche e private, scoperte e coperte, quando non rientrano fra i servizi di quartiere e non hanno il carattere prevalente di attrezzature per lo spettacolo.

Corrisponde alle categorie catastali C/4 e D/6.

- Attrezzature per la mobilità (4.10.):

questo uso comprende gli impianti e le attrezzature, pubbliche e private, per il sistema della mobilità nel suo complesso, le stazioni, le rimesse, i parcheggi attrezzati (quando non sono di urbanizzazione primaria e secondaria nè pertinenziali), ed i relativi servizi complementari.

Corrisponde alle categorie catastali C/6, E/1, E/2, E/3, ed eventualmente E/4.

- Attrezzature tecniche e tecnologiche (4.11.):

questo uso comprende le attrezzature, pubbliche e private, che hanno un carattere prevalentemente finalizzato all’esercizio ed alla gestione di un servizio tecnico o di una funzione tecnologica per il territorio.

Corrisponde alle categorie catastali E/3, E/4, E/5, E/6, E/8, ed eventualmente E/9.

##### Usi produttivi urbani (5)

- Laboratori artigiani (5.1.):

questo uso comprende i laboratori e gli opifici destinati ad attività artigianali produttive, con i relativi servizi accessori e complementari, come pure piccole industrie a questi assimilabili; ne fanno parte anche un alloggio fino a 120 mq di SU per opifici di almeno 200 mq di SU, e due alloggi fino a 240 mq per opifici di almeno 600 mq.

Corrisponde alla categoria catastale D/1.

- Impianti industriali (5.2.):

questo uso comprende tutti gli stabilimenti e gli impianti produttivi-industriali che non rientrano nell’uso 5.1., con tutti i relativi servizi accessori e complementari; ne fanno parte uno o più alloggi fino a 240 mq di SU, quando l’opificio presenta almeno 1.000 mq di SU.

Corrisponde alle categorie catastali D/1, D/7, ed eventualmente D/9.

Qualora le attività, di cui ai precedenti punti 1 e 2, rientrino nell’elenco delle industrie insalubri di I e di II classe, D.M.. 5/)/94, dovranno essere localizzate esclusivamente nelle aree industriali, e dotate tutte di adeguate aree di manovra e di parcheggio.

- Terziario produttivo avanzato (5.3.):

questo uso comprende tutte le attività di servizio per le imprese dei vari settori produttivi, interne o esterne alle imprese stesse, per lo svolgimento di funzioni tecniche e tecnologiche non direttamente produttive, bensì di amministrazione, gestione, promozione, sviluppo, informazione, elaborazione dati, ricerca, innovazione, ecc.. Corrisponde alle categorie catastali A/10, B/4, B/5, C/3, D/5, ed eventualmente D/7 e D/8.

- Magazzini e depositi (5.4.):

questo uso comprende magazzini e depositi sia di pertinenza delle imprese produttive, sia esterni a queste e di servizio generale, compresi quelli destinati al commercio all’ingrosso ed alla movimentazione delle merci, nonché le sedi degli spedizionieri e degli autotrasportatori e le rimesse degli automezzi.

Corrisponde alle categorie catastali C/2, C/7 e B/8.

##### Usi produttivi agricoli (6)

- Abitazioni agricole (6.1.):

questo uso comprende le abitazioni collegate con le attività agricole ed utilizzate dai soggetti aventi i requisiti di operatore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto; oltre all’abitazione ed ai relativi servizi e accessori, possono essere compresi locali per lavoro a domicilio (che non eccedano i 50 mq per ogni abitazione), quelli per lo spaccio dei prodotti aziendali agricoli, caseari e zootecnici, nonché quelli definibili come strutture agrituristiche.

Corrisponde alle categorie catastali F/1 ed F/16.

- Servizi agricoli (6.2.):

questo uso comprende i fabbricati al diretto servizio delle attività aziendali, quali i depositi di mezzi d’opera, di materiali d’uso e di prodotti agricoli e zootecnici, gli spacci di prodotti aziendali, nonché i ricoveri per allevamenti destinati all’autoconsumo ed i locali di prima trasformazione di prodotti per l’autoconsumo.

Corrisponde alla categoria catastale F/2, F/3, F/4, F/5 ed F/14.

- Allevamenti aziendali (6.3.):

questo uso comprende allevamenti zootecnici di ogni genere quando sono collegati all’azienda agricola singola o associata, ed il carico zootecnico comprensivo non supera i 40 q. di peso vivo per ha. di S.A.U..

Corrisponde alle categorie catastali F/3, F/4 ed F/6.

- Impianti zootecnici intensivi (6.4.):

questo uso comprende allevamenti zootecnici di ogni genere quando non hanno un carattere aziendale come nel caso 6.3., ma piuttosto un carattere industriale. Corrisponde alle categorie catastali F/7, F/8 ed F/9.

- Impianti agroalimentari (6.5.):

questo uso comprende le strutture di prima lavorazione e trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, caseari e zootecnici, quando tali strutture sono collegate con le aziende agricole singole o associate, e ne trattano i relativi prodotti. Corrisponde alla categoria catastale F/13.

- Impianti tecnici complementari (6.6.):

questo uso comprende le strutture per il diretto svolgimento di attività di servizio e di supporto alle aziende agricole e zootecniche, singole o associate, e che tuttavia sono esterne a queste, quali silos, serbatoi e magazzini, rimesse per macchine di contoterzisti, e simili.

Corrisponde alle categorie catastali F/10, F/12 ed F/15.

- Serre fisse (6.7.):

questo uso comprende le serre per coltivazioni intensive con manufatti specialistici fissi nei quali è reso artificiale il supporto del terreno di coltura; negli altri casi le serre rientrano semplicemente fra le tecniche agronomiche.

Corrisponde alla categoria catastale F/11.

- Allevamenti ittici (6.8.)

questo uso comprende gli invasi, le vasche e i laghetti destinati alla attività di itticoltura, con le relative infrastrutture di supporto.

Corrisponde alla categoria catastale F/9.

Le attività agricole rientranti nell’elenco delle industrie insalubri di I e di II  classe, D.M.. 5/9/94, devono essere inserite in adeguate aree previste dal Piano Regolatore Generale

##### Usi speciali (7)

- Infrastrutture per il territorio (7.1.):

questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di infrastrutture tecniche al servizio del territorio e degli usi urbanistici ivi previsti.

- Distributori di carburante e servizi-auto (7.4.):

questo uso comprende le stazioni di servizio e i distributori di carburante al servizio diretto della rete stradale, nonché le piccole attività complementari di assistenza, pronto servizio e ristoro dell’automobilista, in quanto collegate; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge (anche in relazione al tipo di carburante).

- Attività estrattive (7.5.):

questo uso comprende le attività di coltivazione delle cave e tutte le attività direttamente collegate, quali in particolare le opere di adeguamento delle infrastrutture e di risistemazione del suolo; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge e dal relativo Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.).

Gli “usi speciali”,di cui ai punti 2 e 3, vanno inseriti in zone idonee individuate dal Piano Regolatore Generale e nel rispetto dei piani regionali e paesistici.

- Campeggi e campi nomadi (7.6.):

questo uso comprende l’allestimento e la gestione di campi per l’accoglienza temporanea ed il soggiorno, esclusivamente in abitazioni improprie e precarie, salvi gli indispensabili servizi comuni; esso è regolato dalla specifica normativa di legge.

- Allestimenti cimiteriali (7.7.):

questo uso comprende tutte le opere funerarie e complementari che si eseguono nei cimiteri; esso è regolato dalla specifica normativa di legge.

- Usi civici (7.8.):

questo uso comprende tutte le attività svolte nell’ambito degli usi civici, secondo le procedure stabilite dalle norme di legge e dalle altre disposizioni vigenti in materia, nonché gli usi pubblici di fatto, consolidati.

- Attività di trattamento rifiuti, isola ecologica (7.9.):

questo uso comprende tutte le attività e le attrezzature svolte nell’ambito del trattamento dei rifiuti così come disciplinati dalla vigente normativa oltre alla realizzazione di isole ecologiche per la raccolta, la suddivisione e lo smaltimento dei materiali differenziati (vetro, plastica, ferro, carta, ...), secondo le procedure stabilite dalle norme di legge e dalle altre disposizioni vigenti in materia, nonché gli usi pubblici di fatto, consolidati.

- Attività di recupero, trattamento, riconversione, riciclaggio, smaltimento di materiali di risulta (7.10.):

questo uso comprende tutte le attività e le attrezzature svolte nell’ambito del recupero, trattamento, riconvesione, riciclaggio, smaltimento di materiali di risulta così come disciplinati dalla vigente normativa e dalle altre disposizioni vigenti in materia, nonché gli usi pubblici di fatto, consolidati.

## CAPO III - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

# Art. 7 – Generalità

- Sono previsti 10 tipi di intervento:

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria;

- restauro;

- risanamento conservativo;

- ristrutturazione edilizia;

- ristrutturazione urbanistica;

- nuova costruzione;

- demolizione;

- soppalchi e sottotetti;

- cambio di destinazione d’uso.

2. Essi possono riguardare sia l’edificio (per il quale si distinguono in opere interne ed opere esterne) sia gli spazi aperti o singole parti di essi. Le singole parti dell’edificio possono essere oggetto di interventi diversi, nel qual caso la procedura da seguire sarà quella dell’intervento più restrittivo, specificando opportunamente le opere previste per ciascuna parte.

3. Per quanto riguarda le zone obbligate e le zone soggette alla conservazione (z.t.o. A1 e A2 del P.R.G. vigente) e gli edifici di particolare interesse storico-ambientale si rimanda a quanto prescritto dal TITOLO VI - Normativa per il recupero delle zone soggette alla conservazione e degli edifici di interesse storico ambientale.

# Art. 8 - Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, definiti dall’art. 31, comma 1, lettera a), della  legge 5 agosto 1978, n.457, consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione dei materiali di superficie, delle finiture, dei serramenti e degli arredi degradati delle costruzioni, nonché quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti sempre che non comportino alterazione delle preesistenti caratteristiche degli edifici o degli altri oggetti dell’intervento.

- In particolare, per gli edifici si distinguono:

a) opere interne:

a1) pulitura e rifacimento degli intonaci, delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni;

a2) tinteggiatura delle pareti e degli infissi interni;

a3) bonifica delle murature, dei vespai, delle pavimentazioni interne, comprensiva di ogni opera di impermeabilizzazione tesa alla eliminazione di infiltrazioni d’acqua e umidità;

a4) riparazione e sostituzione degli impianti tecnici esistenti (idraulico, elettrico, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di riscaldamento, di ventilazione, di distribuzione del gas, di sollevamento) a condizione che riguardino le singole unità immobiliari o le sole parti comuni dell’edificio e non comportino la creazione di nuovi locali o manufatti o che non modifichino elementi o parti significative dell’edificio;

b) opere esterne:

b1) pulitura, ripristino e sostituzione degli intonaci e riparazione dei paramenti esterni compresa ogni lavorazione particolare (opere in pietra, in cotto, ecc.), eseguita senza modificare preesistenti aggetti, decorazioni e partizioni architettoniche, anche con materiali e colori diversi purché siano rispettati gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti. Le opere in oggetto devono riguardare l’intera facciata dell’edificio;

b2) tinteggiatura, sostituzione di parti o rifacimento degli infissi esterni e delle parti metalliche quali inferriate, parapetti, senza alterazione della forma, della sagoma, delle partiture e dei materiali;

b3) sostituzione di tegole lesionate o mancanti, riparazione o rinnovo dell’impermeabilizzazione delle coperture piane  e di materiali per l’isolamento termico, acustico e di impermeabilizzazione;

b4) riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e canne fumarie, anche con materiali diversi da quelli esistenti purché siano rispettati gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti, senza modificarne la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti.

3. Per gli edifici industriali, oltre a quelli che incidono sull’edificio e sugli spazi aperti attraverso l’esecuzione delle sole opere indicate, sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione, ed in particolare:

- realizzazione di strutture porta tubi e passerelle in metallo o conglomerato armato e per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni;

- basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;

- attrezzature per la movimentazione di merci e materie prime quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.;

- le opere interne ed esterne necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio.

4. Per gli spazi aperti sono opere di manutenzione ordinaria:

c1) riparazione e sostituzione di impianti tecnici esistenti (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, fognario) senza che ciò comporti la creazione di nuovi manufatti o modifichi elementi o parti significative dello spazio aperto;

c2) riparazione e sostituzione di accessori elettrici degli apparecchi di illuminazione senza che ne venga modificato l’aspetto e di manufatti ed attrezzature quali pozzi, cisterne, vasche, fontane, chioschi, cartelloni e contenitori di rifiuti;

c3) tinteggiatura riparazione e sostituzione di recinzioni, parapetti e muretti senza modificarne, forma, posizione, dimensione e aperture;

c4) riparazione o sostituzione di parti delle pavimentazioni esterne e sistemazione delle superfici di terra senza modificare la modalità di posa, il modellamento e la superficie permeabile;

c5) pulitura e riparazione delle parti della rete di convogliamento e smaltimento delle acque superficiali, delle opere di sistemazione idraulica in alveo nonché di opere di consolidamento delle scarpate e dei terreni in pendio, senza modificare la forma, i materiali e il funzionamento dello spazio aperto;

c6) taglio dei tappeti erbosi, potatura e reintegrazione delle specie arboree ed arbustive, rimozione di singoli esemplari morti con sostituzione di soggetti della stessa specie senza modificazione della forma e del funzionamento dello spazio aperto

c7) riparazione o rinnovo delle coperture degli impianti di serra esistenti.

- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi delle costruzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria interni ed esterni, in particolare modo per le strade, i giardini e tutti gli spazi esterni, vanno programmati con previsione di almeno 20 anni.

# Art. 9 - Manutenzione straordinaria

- In riferimento all’art. 31, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n.457, si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non siano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, gli orizzontamenti, l’assetto generale degli spazi aperti e non sussistano modifiche delle destinazioni d’uso.

- In particolare sono opere di manutenzione straordinaria per gli edifici:

a) opere interne:

lavori volti all’esecuzione di opere, quali:

a1) rinnovamento e sostituzione di tramezzature interne anche con materiali diversi;

a2) adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai ai fini della coibentazione termica e acustica;

a3) integrazione ed ampliamento dei servizi tecnici ed igienico-sanitari senza modifiche dell’edificio;

a4) realizzazione dei servizi igienici all’interno della singola unità funzionale;

a5) demolizione con ricostruzione di parti deteriorate delle fondazioni o dei muri portanti senza modifica dei materiali;

a6) consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti deteriorate di solai, volte e scale, senza modifiche dei materiali strutturali, di quota, planimetria e tipo;

a7) l’accorpamento di unità immobiliari;

b) opere esterne:

b1) sostituzione degli infissi esterni e serramenti con altri aventi caratteristiche simili a quelli esistenti e messa in opera di inferriate;

b2) rifacimento del manto di copertura dei tetti, compresa la piccola orditura e/o il tavolato, e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane, con materiali anche diversi da quelli preesistenti, mantenendo inalterate forma e quote di imposta e di colmo;

b3) rifacimento dei rivestimenti delle superfici piane di copertura, compresa ogni opera di impermeabilizzazione e dei massetti di pendenza per il deflusso delle acque piovane.

b4) installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti sulle coperture degli stessi ovvero negli spazi liberi privati annessi, ove questo sia compatibile con l’ambiente;

b5) installazione di impianti ascensore o montacarichi all’interno delle costruzioni, dei cortili e delle chiostrine, quando sia dimostrata l’impossibilità della realizzazione dell’impianto nelle parti comuni dell’edificio e purché esso non interferisca con gli elementi architettonici caratterizzanti le facciate;

b6) tutte le opere necessarie per l’adeguamento degli edifici esistenti alle vigenti disposizioni di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche, consistenti in rampe, ascensori e manufatti, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici;

b7) la demolizione senza ricostruzione di opere di modesta entità;

b8) la realizzazione di verande, tettoie e pensiline, così come definite all’art. 4.

- Per gli edifici destinati ad attività industriali e artigianali sono inoltre interventi di manutenzione straordinaria:

- le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti di lavorazione e quelle finalizzate all’adeguamento tecnologico che incidono sull’edificio attraverso l’esecuzione delle sole opere sopra indicate;

- la realizzazione degli impianti di scarico degli insediamenti produttivi di cui all’art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n.650.

4. Sono opere per la manutenzione straordinaria  per gli spazi aperti:

c1) realizzazione di cabine elettriche o per la protezione di impianti e quadri di controllo, a servizio e di pertinenza delle costruzioni;

c2) realizzazione o rifacimento di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

c3) realizzazione e modifica della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie nonché opere di consolidamento dei terreni in pendio e delle scarpate, senza variare le quote originarie e secondo le norme e le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici per le singole zone e da questo regolamento;

c4) rifacimento di pavimentazioni esterne su suoli, realizzazione o rifacimento di pavimenti su terrazzi o lastrici solari di pertinenza delle costruzioni esistenti, ivi compreso la realizzazione di scale o botole interne;

c5) rifacimento delle pavimentazioni e delle superfici in terra con sostituzione di materiali ed eventuale modifica delle modalità di posa, forma e funzionamento senza alterare l’assetto generale dello spazio;

c6) installazione e modifica di elementi, attrezzature e opere di arredo, quali panche, vasche, aiuole per impianti floreali o arborei, fontane, giochi, cartelloni, apparecchi di illuminazione e loro supporti;

c7) realizzazione, modifica o integrazione di mostre, vetrine, tende e insegne per gli esercizi commerciali, terziari o artigianali;

c8) realizzazione di pergolati, grillages e gazebo;

c9) realizzazione o modifica di impianti vegetazionali, diradamenti, abbattimenti e grandi trapianti di specie arboree.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo non si applicano le norme di cui all’art.18 della legge 6 agosto 1967, n.765, come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n.122, relative alle quote minime di parcheggi pertinenziali.

# Art. 10 - Restauro

- In riferimento all’art. 31, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n.457, si definiscono interventi di restauro e risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei l’organismo edilizio.

- Gli interventi sugli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a conservare l’esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell’assetto storico e paesistico ambientale.

3.	Gli interventi di cui al comma precedente sono volti alla conservazione ed alla tutela del bene, nella sua inscindibile unità storico-architettonica così come si è andata configurando nel corso del tempo, ed al loro adeguamento. Essi devono salvaguardarne i caratteri storico-culturali, ambientali e in particolare tipologici, anche laddove gli edifici abbiano subito trasformazioni o ampliamenti nel tempo e assicurarne la funzionalità con destinazioni d’uso compatibili.

4. Il restauro degli edifici può comportare:

a1) interventi sulle strutture non resistenti e sulle aperture interne salvaguardando gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;

a2) interventi sulle pareti esterne salvaguardando gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;

a3) modificazione di elementi della struttura resistente nel rispetto del comportamento statico globale;

a4) eliminazione di elementi e parti che alterino l’edificio compromettendone la stabilità, la fruibilità e la riconoscibilità;

a5) consolidamento e ricostruzione di parti dell’edificio crollate o demolite.

5. Il restauro degli spazi aperti può comportare:

b1) interventi sugli impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, fognario), sui sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie, nonché sulle opere di consolidamento dei terreni in pendio e delle scarpate;

b2) interventi sui manufatti, sui materiali decorativi ed architettonici, sulle attrezzature, sui percorsi, sulle recinzioni, sui muri, sulle gradinate, sugli spazi pavimentati o superfici in terra, sugli apparecchi di illuminazione e i loro supporti;

b3) eliminazione di elementi e parti accessorie, ove incongruenti, con lo spazio aperto (pensiline, tettoie, verande, baracche, costruzioni precarie);

b4) interventi sugli impianti vegetazionali.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo non si applicano le norme di cui all’art. 18 della legge n. 765/67, come modificato dall’art. 2 della legge n. 122/89, relative alle quote minime dei parcheggi pertinenziali.

# Art. 11 - Risanamento conservativo

1. Gli interventi si riferiscono sia agli edifici che agli spazi aperti.

2. Gli interventi sugli edifici consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato al recupero della loro abitabilità con ripristino di adeguate condizioni igieniche, statiche e funzionali anche attraverso l’inserimento di elementi accessori ed impianti richiesti dall’uso previsto, senza aumento di volume e rispettando il sistema strutturale e gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti.

3. Gli interventi sugli spazi aperti consistono in un’insieme sistematico di opere finalizzato al loro miglioramento con la creazione di spazi, impianti tecnici e vegetazionali, manufatti e arredi riferiti all’assetto storico e paesistico ambientale.

- Per gli edifici il risanamento conservativo può comportare:

a1) consolidamento, rinnovo, ripristino o sostituzione degli elementi costitutivi (fondazioni, solai, volte, scale, coperture, balconi);

a2) inserimento di elementi accessori (scale interne, soppalchi) senza alterazione del sistema strutturale;

a3) installazione di impianti idrosanitari, elettrici e termici centralizzati o autonomi e di impianti tecnici che riguardino l’intero edificio (ascensori, montacarichi e simili), senza ridurre la superficie degli spazi aperti e senza sporgere dalla sagoma;

a4) riordino delle aperture esterne anche con modifiche dell’impianto distributivo interno;

a5) modifiche distributive interne anche con alterazione del numero delle unità abitative.

- Per gli spazi aperti il risanamento conservativo può comportare:

b1) trasformazione, riposizionamento e realizzazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, fognario) e dei sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie;

b2) consolidamento e recupero dell’efficienza delle opere di sostegno a secco per la stabilità delle scarpate e regimentazione delle acque superficiali;

b3) trasformazione, riposizionamento e realizzazione di manufatti (fontane, vasche, chioschi, recinzioni, parapetti, muretti) di attrezzature e di spazi pavimentati o superfici in terra;

b4) trasformazione, riposizionamento e realizzazione di impianti di illuminazione (apparecchi e loro supporti);

b5) trasformazione, riposizionamento e realizzazione di nuovi impianti vegetazionali con specie arboree, arbustive, tappezzanti ed erbacee nel rispetto delle presenze vegetazionali significative preesistenti;

b6) realizzazione di parcheggi superficiali che non occupino più del 30% della superficie.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo non si applicano le norme di cui all’art. 18 della legge n. 765/67, come modificato dall’art. 2 della legge n. 122/89, relative alle quote minime dei parcheggi pertinenziali.

# Art. 12 - Ristrutturazione edilizia

1.	In riferimento dell’art. 31, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.457, si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti, e in particolare:

- opere di consolidamento, rifacimento o innovazione delle strutture verticali;

- opere di consolidamento e rifacimento delle strutture orizzontali, anche con variazioni delle quote;

- opere di risanamento, rifacimento o modificazione delle facciate esterne, compreso la variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture, purché ne risulti un sistema compatibile con l’organizzazione distributiva delle facciate e con l’ambiente urbano in cui l’edificio si inserisce;

- riorganizzazione distributiva delle unità immobiliari, del loro numero e della loro dimensione;

- rifacimento o creazione di impianti tecnologici, igienico-sanitari ed energetici.

2. Nelle zone e sugli edifici di cui al Titolo VI la profondità dei balconi e degli sporti e la loro larghezza deve comunque essere mantenuta minore o eguale di quella originaria.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e conseguente ricostruzione sono consentiti esclusivamente nei casi previsti dallo strumento urbanistico, generale e/o esecutivo, e nel rispetto dei parametri ed indici, edilizi ed urbanistici, fissati dallo stesso strumento urbanistico di inquadramento, sempre che la ricostruzione avvenga nell’ambito dello stesso lotto edilizio ad eccezione dei casi espressamente previsti dal P.R.G. vigente.

4.	Salvo quanto diversamente stabilito dallo strumento urbanistico, nei casi di cui al comma precedente l’edificazione rispetto ai fabbricati esistenti è consentita in aderenza a muro cieco o a distanza tra le facciate pari all’altezza della facciata più alta e comunque non inferiore a m 10,00.

5.	Agli interventi di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano le norme di cui all’art.18 della legge 6 agosto 1967, n.765, come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n.122, relative alle quote minime di parcheggi pertinenziali.

# Art. 13 - Ristrutturazione urbanistica

1.	Ai sensi dell’art. 31 comma 1, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n.457, si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2.	Gli interventi di cui al presente articolo sono definiti nell’ambito degli strumenti urbanistici esecutivi ed a essi subordinati.

# Art. 14 – Nuova costruzione

1.	Si definiscono interventi di nuova costruzione quelli rivolti a realizzare in tutto o in parte nuove costruzioni, sulla base delle norme dello strumento urbanistico generale o esecutivo, e in particolare:

- costruzioni di manufatti edilizi fuori terra o interrati;

- ristrutturazione edilizia laddove l’intervento ecceda la volumetria esistente;

- ampliamenti di edifici esistenti all'esterno della sagoma esistente;

d) interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e) realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

f) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

g) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

h) interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

i) realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

2. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano inderogabilmente le norme di cui all’art.18 della legge 6 agosto 1967, n.765, come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n.122, relative alle quote minime di parcheggi pertinenziali.

# Art. 15 - Demolizione

1. Si definiscono interventi di demolizione quelli rivolti alla rimozione, in tutto o in parte, di costruzioni esistenti, che non comporti ristrutturazione o nuova edificazione.

2. Per le zone e gli edifici di cui al Titolo VI tali interventi sono relativi alla sola categoria A6 di cui all’art. 84.

3.	La demolizione di costruzioni esistenti comprende obbligatoriamente il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e la sistemazione del terreno di sedime.

# Art. 16 – Soppalchi e sottotetti

a1. La realizzazione di strutture orizzontali intermedie tra due strutture orizzontali consecutive all’interno della medesima unità immobiliare (soppalchi), quando coerente con i principi del restauro e risanamento conservativo e sempre che non costituiscono unità immobiliari autonome, rientra tra gli interventi definiti dall’art. 31, lett. c) della legge 457/78. In tale caso l’atto di controllo comunale è l’autorizzazione edilizia o la DIA di cui all’art. 4, comma 7, della legge 493/93, all’art. 2 della legge regionale n. 19/2001 e all’art. 22 del D. Lgs. 380/2001.

a2. La realizzazione di soppalchi non è consentita in ambienti interni caratterizzati da unitarietà architettonica e morfologica nei quali vanno conservati i rapporti dimensionali e i caratteri decorativi (soffitti, pareti affrescate, volte, controsoffittature di pregio, modanature, fregi). In ogni caso la realizzazione di soppalchi non deve compromettere la continuità spaziale e la percezione unitaria di volte, solai a vista, controsoffittature di pregio.

a3. In caso di soppalchi in cui l’altezza fra l’estradosso del soppalco e l’intradosso della struttura orizzontale preesistente è maggiore di 1,8 m, essi non dovranno occupare una superficie maggiore del 60% della superficie dell’ambiente in cui si inseriscono. La superficie totale dei soppalchi non può comunque essere maggiore del 40% della superficie utile dell’intera unità immobiliare.

a4. L’altezza media interna, calcolata dividendo il volume del locale per la superficie totale dei due livelli (superficie del locale + superficie del soppalco) non deve essere inferiore a m 2,7. Per entrambi i livelli, ove le superfici siano destinate alla permanenza di persone, non sono ammesse altezze inferiori a 2,1 m.

a5. Nel caso che le nuove strutture orizzontali intersechino finestre o balconi di prospetti, per i quali lo strumento urbanistico, le norme di carattere ambientale o le prescrizioni di cui all’art. 86 del Titolo VI prevedono l’immodificabilità, il restauro o il risanamento conservativo, va osservata una distanza non inferiore a metri 1,2 tra la parete finestrata e la proiezione del piano orizzontale del soppalco.

a6. Il soppalco deve avere almeno un lato completamente aperto. La regolarità dell’aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato considerando la superficie utile complessiva. Nel caso la regolarità dell’aeroilluminazione non fosse verificata è ammessa l’integrazione con impianto di condizionamento munito delle caratteristiche previste dalle norme igieniche vigenti.

a7. Non costituisce superficie utile (Su) la superficie dei soppalchi per i quali non siano verificati i requisiti minimi di cui al presente articolo.

b.1 Gli interventi  diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono ammessi ai sensi della legge regionale 28/11/2000 n. 15 per gli edifici esistenti alla data del 17/10/2000 destinati o da destinarsi, in tutto o in parte, alla residenza. Essi sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 31, della legge 5 agosto 1978 n.457 e sono soggetti a permesso di costruire o a DIA qualora siano rispettate le prescrizioni di cui al comma 1 lettera i) dell’art. 47 del presente regolamento.

b2. L’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 600 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell’altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media  interna , devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitti a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.

I sottotetti, ad esclusione di quelli previsti dalla L..R. n. 15 del 28/11/00, devono essere considerati ad uso abitativo se di altezza in media pari o superiore a m. 2.70 ed allo spiovente di m. 1.80, mentre i  soppalchi devono essere considerati ad uso abitativo se non coprono più del 40% della superficie soppalcata e sopra e sotto vi è un’altezza in media pari o superiore a m. 2.70 per usi residenziali e a m. 2.40 quando utilizzati come aree di servizio, diversamente devono essere considerati deposito.

b3. Ai  fini  del raggiungimento dell’altezza media, di cui al punto b2, è consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio e la conseguente  modifica della quota d’imposta dello stesso, a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell’edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al decreto del Ministro Sanità del 5 luglio 1975.

Art. 17 – Destinazioni d’uso

1. Le destinazioni d’uso degli edifici e delle aree sono quelle stabilite ai sensi della legge n. 10/77 e dal vigente P.R.G..

2. Il cambio della destinazione d’uso avviene quando si sostituiscono le suddette categorie di destinazione, così come definite all’art. 6.

3. Il titolo autorizzativo necessario al cambio di destinazione d’uso è quello relativo alle opere edilizie necessarie alla realizzazione dell’intervento previsto dalle normative vigenti e riportate alle rispettive categorie al Titolo II – Norme procedurali e al Titolo VI – Normativa per il recupero delle zone soggette a conservazione e degli edifici di interesse storico ambientale.

4. La destinazione d’uso legittimamente in atto nell’immobile è quella risultante dal permesso di costruire, concessione, autorizzazione o licenza edilizia. In mancanza degli indicati provvedimenti, è quella risultante dalla classificazione catastale attribuita all’immobile. In assenza di tali documenti, la destinazione d’uso può essere attestata tramite autocertificazione.

Nel caso in cui vi sia un cambio di destinazione d’uso che preveda attività produttive ricomprese nell’elenco delle industrie insalubri di I e II classe, ai sensi del D.M. 5/9/94, o attività sanitarie, va richiesto il parere all’ASL.

5. Considerato che la qualità urbana è connessa alla varietà delle attività presenti e, ferma restando la compatibilità funzionale ed urbanistica dettata dal P.R.G., la possibilità di insediare funzioni non abitative e servizi in aree attualmente esclusivamente residenziali è obiettivo principale della riqualificazione urbana, si riportano di seguito indicazioni del carico urbanistico (Cu)  di ciascuna destinazione d’uso in relazione al fabbisogno di parcheggi pubblici e privati . Esse costituiscono un ulteriore riferimento per la valutazione delle istanze in merito ai cambi di destinazione d’uso.

6. Il Carico urbanistico Cu è articolato nelle tre categorie B (Basso Cu), M (Medio Cu), A (Alto Cu):

Usi residenziali (1)

_	Abitazioni private (1.1.): 		CU/B

_	Abitazioni collettive (1.2.): CU/B

Usi sociali a livello di quartiere (2)

_	Asili nido e scuole materne (2.1.): 	CU/B

_	Servizi collettivi di quartiere (2.3.): 	CU/M

_	Servizi religiosi (2.4.):	CU/B

_	Attrezzature del verde (2.5.):	CU/B

Usi terziari diffusi (3)

_	Negozi e botteghe (3.1.): CU/B

_	Pubblici esercizi (3.2.): 	CU/B

_	Uffici e studi (3.3.):		CU/B

Usi terziari specializzati (4)

_	Attrezzature amministrative e direzionali (4.1.): CU/A

_	Attrezzature commerciali integrate (4.2.): CU/A

_	Attrezzature espositive (4.3.): CU/A

_	Attrezzature ricettive (4.4.): CU/B

_	Attrezzature per l’istruzione superiore (4.5.): CU/M

_	Attrezzature sociosanitarie (4.6.): CU/M

_	Attrezzature culturali (4.7.): CU/M

_	Attrezzature per lo spettacolo (4.8.): CU/A

_	Attrezzature sportive-ricreative (4.9.): CU/A

_	Attrezzature per la mobilità (4.10.): 	CU/Nullo

_	Attrezzature tecniche e tecnologiche (4.11.):	CU/Nullo

Usi produttivi urbani (5)

_	Laboratori artigiani (5.1.): 	CU/B

_	Impianti industriali (5.2.): CU/B

_	Terziario produttivo avanzato (5.3.): CU/A

_	Magazzini e depositi (5.4.): CU/B

Usi produttivi agricoli (6)

_	Abitazioni agricole (6.1.): CU/Nullo

_	Servizi agricoli (6.2.): CU/Nullo

_	Allevamenti aziendali (6.3.): CU/Nullo

_	Impianti zootecnici intensivi (6.4.):	CU/Nullo

_	Impianti agroalimentari (6.5.): CU/Nullo

_	Impianti tecnici complementari (6.6.): CU/Nullo

_	Serre fisse (6.7.): CU/Nullo

_	Allevamenti ittici (6.8.):	CU/Nullo

Usi speciali (7)

_	Infrastrutture per il territorio (7.1.): CU/Nullo

_	Opere di salvaguardia ecologico-ambientale (7.2.): CU/Nullo

_	Orti urbani (7.3.): CU/Nullo

_	Distributori di carburante e servizi-auto (7.4.): CU/Nullo

_	Attività estrattive (7.5.): CU/Nullo

_	Campeggi e campi nomadi (7.6.): CU/B

_	Allestimenti cimiteriali (7.7.): CU/Nullo

_	Usi civici (7.8.): CU/Nullo

_ Attività di trattamento rifiuti, isola ecologica (7.9): CU/Nullo

_ Attività di trattamento, riconversione, riciclaggio materiali di risulta (7.10): CU/Nullo

Ai carichi urbanistici relativi ai diversi usi del suolo, corrispondono le dotazioni minime di parcheggi previste dalle norme urbanistiche vigenti:

- Parcheggi privati: “Almeno pari ad 1 mq per ogni 10 mc di costruito fuori terra così come indicato dalla L.122/89.”

- Parcheggi pubblici: “Gli spazi pubblici per il parcheggio di pertinenza dei servizi ad uso collettivo vengono stabiliti nella misura minima di 40 mq per 100 mq di superficie lorda. Per attrezzature annonarie, per grandi attrezzature commerciali, per locali di pubblico spettacolo, per attrezzature sportive scoperte o coperte a partecipazione collettiva, 60 mq per 100 mq di superficie lorda di pavimento.”

Si definiscono i seguenti rapporti tra carico urbanistico e dotazione di parcheggi:

CU/B : 40 mq per 100 mq di superficie lorda

CU/M : 50 mq per 100 mq di superficie lorda

CU/A : 60 mq per 100 mq di superficie lorda

Le quantità e le qualità di cui sopra sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi del presente Regolamento edilizio; dovranno comunque essere rispettate eventuali disposizioni specifiche di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti.

Non si procederà ad adeguamento della dotazione dei parcheggi quando il cambio di destinazione d’uso non comporta una variazione del carico urbanistico.

Ovvero a parità di carico urbanistico, nello stesso edificio a destinazione d’uso misto, non è richiesto alcun incremento della dotazione di parcheggi.

Gli usi terziari diffusi (3) risultano compatibili con la contemporanea compresenza di usi residenziali.

Conformemente alla misure di organizzazione del traffico, potranno essere realizzate autorimesse sotterranee (pubbliche e/o private) anche su aree di proprietà pubblica (quali piazze, strade, aree libere incolte, ecc.), escluso il verde di valore storico.

Inoltre, potranno essere a tale scopo riconvertiti edifici pubblici o privati, laddove il PRG vigente prevede la ristrutturazione edilizia.

Gli immobili destinati a parcheggio privato sono asserviti all’edificio con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto.

La realizzazione delle attività relative agli “usi speciali” risultano compatibili con la sola destinazione agricola prevista nel PRG laddove il suolo risulti non coltivato ed in stato di abbandono; gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto di tutte le norme in materia di tutela ambientale, di ridotto inquinamento atmosferico, di ridotto inquinamento acustico, di salute e di sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica, di sicurezza statica in zona sismica, di compatibilità paesaggistica.

Si specifica che per autorimesse sotterranee si intendono box auto o spazi destinati a parcheggio dei residenti, con esclusione di aree esterne al lotto del fabbricato residenziale destinate a scopo di parcheggio pubblico o privato secondo il Piano Regolatore Generale.

## CAPO IV – ORGANI CONSULTIVI

# Art. 18 - Definizione e compiti della Commissione edilizia

1.	La Commissione edilizia è un organo di consulenza tecnica in materia urbanistica ed edilizia. Essa esprime parere in merito agli interventi proposti per la conservazione, recupero e trasformazione, degli spazi edificati ed aperti, esistenti e di nuovo impianto, in relazione alle norme urbanistiche ed edilizie comunali, regionali e statali, con riferimento soprattutto agli aspetti morfologici, architettonici ed ambientali, ai fini del miglioramento della qualità urbana e della salvaguardia dei valori naturali e culturali del territorio comunale.

2.	Essa esprime parere in merito a:

- i progetti delle opere soggette a permesso di costruire di cui al successivo art. 28, a loro varianti o annullamento;

- i progetti delle opere soggette ad autorizzazione edilizia di cui al successivo art. 39 comma 1 punti b, c, j, m, n, o, p,

- i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, di cui al comma 1, art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni, presentati dai soggetti di cui al comma 2 del medesimo art. 2 della legge citata;

- i progetti di trasformazione delle facciate dei fabbricati prospicienti su suolo pubblico, compresi quelli relativi ad opere di cui all’art. 39 comma 1 lettera k;

- i progetti riguardanti edifici e  parti di essi regolamentati dalla “Normativa” di cui al Titolo VI;

- la collocazione di opere artistiche, monumenti o arredo urbano nei luoghi pubblici.

3. La Commissione può essere consultata, a richiesta del Sindaco o del Dirigente del Servizio, su ulteriori questioni attinenti la materia urbanistico-edilizia e in particolare:

a) tutte le questioni di carattere pianificatorio e programmatorio riguardanti la materia urbanistico-edilizia che interessano il territorio comunale, comprese le varianti del PRG, la redazione o le varianti dei piani attuativi, le modifiche al regolamento edilizio e le loro interpretazioni;

b) programmi di riqualificazione urbana ex art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n.179 e relativa legge regionale applicativa del 19 febbraio 1996, n.3;

- programmi di recupero urbano ex art.11 della legge 4 dicembre 1993, n.493;

- interventi ambientali, di consolidamento o sistemazione di aree urbane, naturali o a giardino o parco, in zone non sottoposte a vincoli di cui alla legge 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni;

- accordi di programma.

4. La Commissione edilizia si esprime sulla base dei progetti e degli atti presentati, delle relazioni e dell’istruttoria redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale (UTC), dei pareri rilasciati e dagli eventuali altri Enti o Istituti che, per legge, sono tenuti al rilascio di nulla osta o parere preventivo.

La Commissione non è dunque tenuta ad effettuare sopralluoghi, ma, se ne ravvisa l’opportunità, può effettuarne, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione delle opere sulle quali deve esprimere parere.

5. Secondo quanto disposto dall’art. 41 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al  fine  di  conseguire  risparmi  di  spese  e  recuperi di efficienza nelle procedure  amministrative,  il Consiglio Comunale, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, ha facoltà di indicare come non indispensabile la C.E e sospenderne i lavori per la durata dell’esercizio finanziario stesso, a decorrere dal mese  successivo all'emanazione del provvedimento. In conseguenza di tale provvedimento le funzioni svolte dalla Commissione edilizia vengono assunte dal Settore che riveste preminente competenza in materia.

# Art. 19 - Composizione della Commissione edilizia

1. La Commissione edilizia (C.E.) è composta da membri di diritto e membri nominati dal Consiglio Comunale.

Sono membri di diritto:

- Il dirigente del settore tecnico comunale o il capo servizio urbanistica come suo delegato, con funzioni di presidente;

- il medico igienista designato dall’ASL.

- il Comandante dei VV.FF. o un suo delegato

- il Responsabile del procedimento con funzioni di relatore e senza diritto al voto (in sua assenza tali funzioni possono essere svolte dal Presidente o, di volta in volta, da uno dei membri elettivi).

Sei sono i membri nominati dal Consiglio Comunale, scelti fra persone che siano iscritte ai relativi Ordini professionali ed abbiano una competenza tecnica e amministrativa in materia edilizia ed urbanistica documentata dai rispettivi curricula da allegare all’atto deliberativo. Essi sono:

- un architetto;

- un ingegnere;

- un avvocato, esperto in legislazione urbanistica e diritto amministrativo;

- un geometra o perito edile;

- un geologo;

- un agronomo o un perito agrario.

E’ facoltà del presidente nominare un vice presidente, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario della C.E., senza diritto di voto, è un operatore del Settore di competenza designato dal Dirigente.

2. I membri di nomina consiliare non possono essere scelti tra i consiglieri comunali o fra i rappresentanti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia.

Non possono essere scelti membri che risultino parenti di primo o secondo grado, coniugi, affini di primo grado, adottanti o adottati di altri componenti della Commissione.

3. I Commissari nominati restano in carica per la durata del mandato del C.C..

4.	 Qualora i componenti di nomina consiliare risultino assenti a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, il loro incarico decade. La sostituzione dei componenti decaduti, dimissionari o morti prima della scadenza consiliare avviene con la medesima modalità; il sostituto resta in carica fino al termine del periodo per il quale era stato nominato il componente sostituito.

# Art. 20 - Funzionamento della Commissione edilizia

1. La Commissione edilizia si riunisce di regola una volta al mese e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente ritenga di convocarla.

2.	All’atto dell’insediamento, su proposta del presidente, la Commissione approva a maggioranza qualificata le procedure e i criteri per la convocazione delle riunioni, la formalizzazione dei pareri, la verbalizzazione delle riunioni, la vidimazione degli atti e degli elaborati, le modalità di esame delle pratiche.

Quanto approvato viene reso pubblico e può essere modificato, previa motivazione, con le medesime modalità di cui al punto precedente.

3. Le riunioni della Commissione sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti elettivi, oltre al presidente o al vicepresidente.

4.	Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5.	I componenti della Commissione non possono essere presenti, se non per quanto previsto al comma successivo, all’esame e alla discussione di progetti elaborati da loro, da società o associazioni professionali di cui siano membri o consulenti o alla cui esecuzione siano comunque interessati. L’osservanza di questa prescrizione deve essere esplicitamente registrata nel verbale della riunione.

6. La Commissione ha facoltà di sentire durante le sedute, ma non al momento della decisione, gli intestatari delle istanze e/o i progettisti per avere chiarimenti sulle pratiche da esaminare.

7. Qualora debba affrontare temi di particolare importanza o che richiedano competenze specifiche, la Commissione può avvalersi di esperti di documentata preparazione in materia che partecipano alle sedute, senza diritto di voto, per il tempo necessario.

8. La Commissione edilizia può esprimere, sempre motivandolo, parere favorevole, favorevole a determinate condizioni da specificare o parere contrario.

9. I processi verbali delle adunanze sono trascritti in apposito registro e devono riportare i pareri dati, le motivazioni, i voti favorevoli e/o contrari e/o astenuti e le dichiarazioni di voto dei singoli Commissari.

I processi verbali sono firmati da Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

10. Il registro è vidimato prima del suo uso dal Presidente, previa numerazione pagina per pagina.

11. Il Segretario annota sinteticamente, sulla domanda edilizia esaminata, il parere espresso dalla Commissione ed appone sui relativi elaborati di progetto la dicitura “Esaminato ed approvato - o respinto - dalla Commissione edilizia nella seduta del …” completando con la data e la firma del Presidente e di un Commissario. In caso approvazione con prescrizioni queste devono essere riportate in maniera evidente sui progetti.

12. Ai componenti è attribuito un gettone di presenza la cui entità è fissata dal Consiglio Comunale in misura corrispondente all'attività di consulenza loro richiesta.

# Art. 21 - Commissione edilizia integrata

1.	La Commissione edilizia integrata (CEI) è un organo tecnico-amministrativo per l’esercizio della sub-delega regionale ai sensi della legge regionale 1 settembre 1981, n.65 e della legge regionale 23 febbraio 1982 n.10, in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni dello Stato inerenti la tutela dei beni ambientali ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n.616.

2.	Essa esprime pareri in merito alle materie sub-delegate di cui all’art. 82 comma 2 del DPR 24 luglio 1977 n.616 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ai punti ivi specificati alle lettere b), d) e f), e cioè:

- la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

- la posa in opera di cartelli e di altri mezzi di pubblicità;

- l’adozione dei provvedimenti di demolizione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

La CEI inoltre svolge il ruolo di consulenza su tutte le questioni di particolare rilevanza che l’Amministrazione comunale o il dirigente del Servizio riterrà opportuno sottoporle relativamente alla salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali, in aderenza alle norme di cui all’art. 151 del D.Lgs 490/99, già art. 7 della legge 29 giugno 1939 n.1497 e relativo Regolamento di attuazione, e della legge 8 agosto 1985 n.431.

3. La CEI è composta dai membri della Commissione edilizia di cui al precedente art.19 e da cinque membri esperti nominati dal Consiglio Comunale, scelti fra persone di competenza, documentata dai rispettivi curricula allegati all’atto deliberativo, nelle seguenti discipline: Beni Ambientali, Storia dell’Arte, Discipline agricolo-forestali, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali.

4. Nel caso di soppressione della Commissione edilizia di cui al comma 5 dell’art. 18, tale componente della CEI è sostituita dal Dirigente del Servizio tecnico che ne ha assunto le funzioni.

5. Gli esperti nominati quali membri aggregati restano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

Per quanto riguarda il decadimento dell’incarico, le procedure di convocazione, di funzionamento interno, di esame e registrazione del parere della Commissione edilizia integrata, valgono le stesse condizioni, modalità e regole previste per la Commissione edilizia agli art. 19 e 20.

6. Le sedute della Commissione edilizia integrata sono valide se, nella composizione minima della Commissione edilizia di cui all’art. 20 comma 3, sono presenti almeno tre componenti esperti. Nel caso di soppressione della Commissione edilizia di cui al comma 5 dell’art. 18, le sedute della CEI sono valide se presenti almeno tre componenti esperti ed il Dirigente del Servizio che ne ha assunto le funzioni.

7. Le convocazioni, l’espressione dei pareri e la verbalizzazione degli stessi e delle votazioni vanno tenute distinte, anche se tenute nello stesso giorno, da quelle della Commissione edilizia, poiché i due organi assumono ruoli e funzioni diverse ed esprimono pareri di valenza diversa.

8.	Il compenso per i componenti della CEI è stabilito con le stesse modalità di cui al comma 12 dell’art. 20.

# TITOLO II - NORME PROCEDURALI

## CAPO I – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

# Art. 22 – Oggetto e modalità del rilascio

- Il certificato indica la normativa di zona, gli usi previsti e consentiti dal PRG vigente, i tipi e le modalità di intervento, gli indici e i parametri edilizi e urbanistici di zona, i vincoli previsti da piani o normative di carattere territoriale urbanistico e paesaggistico-ambientale a livello comunale o sovracomunale, cui ogni intervento nell’area o sull’immobile oggetto del certificato, deve essere conforme.

- I cittadini possono richiedere all’Amministrazione comunale il rilascio del certificato di destinazione urbanistica.

Il certificato dovrà essere rilasciato entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta ed avrà validità per un anno, salvo intervenute modificazioni alla strumentazione urbanistica vigente.

- Il certificato è rilasciato per gli usi previsti dalle vigenti normative.

## CAPO II - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

# Art. 23 - Opere soggette a procedimento autorizzativo comunale

1.	I soggetti che, avendone diritto, intendano realizzare nuove costruzioni, ampliare, recuperare o demolire quelle esistenti, procedere all’esecuzione di opere di riqualificazione o trasformazione dell’ambiente o di urbanizzazione del territorio, di cui al Titolo I Capo III, devono preventivamente munirsi di titolo autorizzativo attraverso le procedure di seguito specificate.

2.	I titoli che consentono l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono:

- il permesso di costruire, di cui al successivo CAPO III;

- l’autorizzazione edilizia, di cui al successivo CAPO IV;

- la denuncia di inizio dell’attività, di cui al successivo CAPO V.

3.	Gli edifici o parti di essi, costruiti senza titoli autorizzativi successivamente all’entrata in vigore della legge 765 del 6 agosto 1967 non possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1, anche se l’edificio o alcune delle sue parti sono oggetto di richiesta di sanatoria ai sensi delle vigenti leggi, non ancora esitata, o se per essi/esse è stato disposto il rigetto dell’istanza di sanatoria. La preclusione di cui al presente comma riguarda esclusivamente le parti dell’edificio abusivamente realizzate con l’esclusione delle altre parti del medesimo edificio. Inoltre gli interventi riguardanti i suoli di pertinenza di costruzioni illegittime di cui al comma 2 dell’art. 47, ove consentiti, sono subordinati a provvedimento autorizzativo.

4. La demolizione delle opere illegittime o la restituzione in pristino o il pagamento della prevista sanzione pecuniaria, rimuove il vincolo all’esecuzione degli interventi.

# Art. 24 - Soggetti aventi diritto alla richiesta dei titoli autorizzativi

1.	Hanno diritto a richiedere i titoli autorizzativi o a denunciare gli interventi di cui al comma 1 dell’art. 23 i seguenti soggetti, nei limiti del proprio diritto e fatti salvi comunque i diritti dei terzi:

- il proprietario dell’immobile;

- il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;

- l’enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;

- l’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria;

- il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;

- il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell’art.1577 del codice civile;

- l’affittuario agrario e il concessionario di terre incolte, limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali e alla casa di abitazione;

- i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:

- il beneficiario dell’occupazione di urgenza e l’avente causa da tale beneficiario;

- l’assegnatario di terre incolte;

- il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;

- il concessionario di miniere e di beni demaniali;

- colui che sia a ciò autorizzato per ordine del giudice.

- le aziende erogatrici di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aziende municipalizzate, eccetera) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali.

2.	In sostituzione del titolare o quando questo sia costituito da un insieme di soggetti individuali (Società cooperative assegnatarie, Condomini, etc.), possono presentare istanza:

- il delegato, procuratore o mandatario;

- il curatore fallimentare;

- il commissario giudiziale;

- l’aggiudicatario di vendita fallimentare.

# Art. 25 - Documentazione attestante la titolarità

# 1. I soggetti di cui al precedente art. 24 possono attestare i relativi diritti anche a mezzo di autocertificazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 lettera h) e al comma 2 dell’art. 24, il titolo deve essere attestato dal relativo provvedimento autorizzativo.

# Art. 26 – Progettisti

I progetti degli interventi che necessitano dei titoli autorizzativi di cui all’art. 23 devono essere redatti e firmati da progettisti abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali e ai quali non sia inibito lo svolgimento della libera attività professionale.

# Art. 27 - Opere non soggette a titolo abilitativo

1.	Possono essere realizzate senza titolo autorizzativo le seguenti opere:

- opere di manutenzione ordinaria, come definite dal precedente art. 8;

- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;: opere di interesse pubblico di cui al successivo art. 53;

- cambio di destinazione d’uso senza opere, nell’ambito delle categorie compatibili nelle singole zone territoriali omogenee.

## CAPO III - PERMESSO DI COSTRUIRE

# Art. 28 - Oggetto

1. Il Permesso di costruire, che sostituisce la Concessione edilizia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 06/06/2001 n. 380, è richiesto per i seguenti interventi:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Sono inoltre oggetto di permesso di costruire gli interventi di cui ai commi 6), 7) e 8) dell’art. 2 della legge regionale n. 19/2001 e specificamente:

d) il cambio di destinazione d’uso con opere che incidano sulla sagoma dell’edificio o che determinano un aumento plano volumetrico, che risulti compatibile con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee;

- il cambio di destinazione d’uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purché tale passaggio sia consentito dalle norme e dagli strumenti vigenti;

- il cambio di destinazione d’uso nelle zone agricole – zona E, qualora ammesso dalle norme e dagli strumenti vigenti.

2.	Hanno gli stessi effetti del permesso di costruire:

- la deliberazione consiliare per l’approvazione del progetto delle opere pubbliche del Comune, ai sensi e con le procedure di cui all’art. 4 della legge n. 493/93 e successive integrazioni e modificazioni.

- l’approvazione delle opere pubbliche delle amministrazioni dello Stato, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, con le procedure di cui agli articoli 29 e 31, comma 2 della legge n.1150 /42, o, se in variante alle stesse, con le procedure di cui all’art. 81 del DPR 24 n.616/77 e successive modifiche e integrazioni;

- la pubblicazione dell’accordo di programma di cui all’art. 27 della legge n.142/90, con le procedure di cui ai comma 4 e 5, e per le opere e i programmi di cui al comma 1 del medesimo art. 27.

3. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs 29/10/1990 n. 490, la realizzazione degli interventi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte degli Enti competenti, ove prescritta.

# Art. 29 - Richiesta e documentazione del permesso di costruire

1.	La richiesta del permesso di costruire, presentata dall’avente titolo di cui al precedente art. 24, deve essere redatta in duplice copia.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, atti ed elaborati:

- copia del documento comprovante la titolarità o autocertificazione sostitutiva;

- progetto delle opere a farsi asseverato da un tecnico abilitato e costituito da:

- relazione illustrativa dello stato di fatto e di progetto;

- dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi esistenti, nonché del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

- dichiarazione sulla legittimità delle opere oggetto dell’intervento secondo i casi di cui al precedente art. 23;

- elaborati grafici di rilievo e di progetto, redatte in conformità a quanto previsto all’art. 30;

- dichiarazione di compatibilità all’incarico resa dal progettista;

- pareri e/o autorizzazioni di amministrazioni ed enti non comunali;

- bollettino di pagamento delle spese di istruttoria;

- atto unilaterale d’obbligo o schema di convenzione nel caso di permessi convenzionati.

# Art. 30 – Elaborati tecnici.

Le opere per le quali viene richiesto il permesso di costruire devono essere chiaramente descritte nelle loro parti, materiali, funzioni e relazioni con il contesto. A questo fine gli elaborati di progetto minimi richiesti sono:

- relazione tecnica che illustri in dettaglio lo stato di fatto e gli interventi proposti e le opere in progetto, con riferimento ai criteri urbanistici, edilizi ed architettonici assunti;

- corografia in scala non superiore a 1:2000 con stralcio dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente;

- rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2000, con l’indicazione dell’area e/o dell’edificio interessato alla costruzione o agli interventi previsti;

- planimetria catastale con identificazioni numeriche, indicante la delimitazione del lotto di fabbrica, della proprietà e dei lotti confinanti;

- planimetria quotata dello stato dei luoghi, in scala non superiore a 1:500, indicante: l’andamento altimetrico con quote e/o curve di livello, la vegetazione, la posizione e la specie degli alberi d’alto fusto esistenti, la distanza e l’altezza dei fabbricati esistenti anche sui lotti limitrofi, la larghezza delle strade. In caso di pendenza del suolo maggiore o eguale al 10% è richiesta almeno una sezione del terreno nella stessa scala. La Commissione edilizia può comunque richiedere sezioni quotate qualora ne ravveda la necessità;

- rilievo fotografico a colori dell’area e/o dell’edificio – quest’ultimo deve essere ripreso da tutti i suoi lati, anche quelli su corti e/o spazi interni, ove esistenti;

- planimetria e sezioni quotate di progetto in scala non superiore a 1:500 dalle quali risultino: le quote del terreno sistemato, le aree pavimentate, a parcheggio e quelle a verde con indicazione dei materiali impiegati e della vegetazione prevista, degli alberi d’alto fusto da conservare, abbattere e/o porre a dimora, l’edificio o i manufatti progettati, gli edifici esistenti sui lotti confinanti;

- planimetria del fabbricato in scala adeguata, comunque non superiore a 1: 500, con indicazione degli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche, degli impianti di approvvigionamento idrico fino alle reti collettrici o alla destinazione finale;

- piante quotate, in scala non superiore a 1:100, di ogni piano, comprese quelle delle coperture e dei volumi tecnici, con indicazione delle destinazioni d’uso di ciascun vano, delle dimensioni delle aperture di porte e finestre;

- almeno due sezioni quotate riferite alle dimensioni principali, di cui almeno una rappresentante la scala;

- prospetti in scala non superiore a 1:100, disegnati a semplice contorno senza ombre, con indicazione anche di eventuali camini e volumi tecnici e dei materiali costruttivi previsti. Nel caso di edifici inseriti in una cortina continua saranno riportati anche i prospetti degli edifici confinanti;

- tabelle di verifica in cui i dati quantitativi del progetto sono confrontati con gli indici urbanistici e i parametri edilizi, così come descritti nel presente Regolamento edilizio, prescritti dalle Norme tecniche di attuazione del PRG.

2. Per gli edifici ed i manufatti ricadenti in z.t.o. A o soggette a conservazione si rimanda al Titolo VI del presente Regolamento.

# Art. 31 - Procedure per l’accettazione e il controllo del permesso di costruire.

1. Le procedure per l’accettazione, il controllo e il rilascio (o il diniego) del permesso di costruire sono quelle previste dalle leggi vigenti in materia, in particolare quelle all’art. 1 della legge regionale n. 19/2001 .

In particolare il provvedimento deve essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione, quale risulta dal protocollo comunale, ovvero dalla data di presentazione di chiarimenti e/o dei documenti integrativi eventualmente richiesti.

Nei quindici giorni successivi alla data del rilascio, il permesso viene reso pubblico tramite affissione all’albo pretorio del Comune.

2. L’emissione del titolo è effettuato dal dirigente dell’Ufficio Tecnico, previa istruttoria d’ufficio e parere della Commissione edilizia.

Esso è subordinato ai seguenti adempimenti, laddove previsti dalle rispettive norme:

- deposito dei progetti, redatti dai professionisti abilitati, per gli impianti di cui all’art.1 della legge n.46/90 e relativi decreti di attuazione;

- copia dell’autorizzazione prevista dal DPR n.203/88 per gli interventi in stabilimenti industriali o altri impianti fissi a uso industriale e gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge n.443/85;

- pagamento degli oneri di cui all’art. 3 della legge n.10/77 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al successivo art. 33.

# Art. 32 – Contenuto dell’atto del permesso di costruire

1.	L’atto del permesso di costruire deve contenere:

- gli estremi della richiesta e dell’oggetto del permesso;

- le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso con gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente;

- la descrizione delle opere con l’elencazione degli elaborati tecnici di progetto, parte integrante del permesso, e l’indicazione delle destinazioni d’uso previste;

- l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’area o dell’immobile oggetto dell’intervento;

- l’indicazione della normativa urbanistica che consente l’intervento;

- i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, non superiori rispettivamente ad 1 e 3 anni;

- gli estremi delle necessarie autorizzazioni di competenza di organi esterni al Comune  con indicazione delle eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;

- gli estremi dei pareri, laddove richiesti, della Commissione edilizia e/o della Commissione edilizia integrata;

- l’entità e le modalità di versamento degli oneri relativi al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3 della legge n.10/77, di cui al successivo art. 33, con riferimento agli atti ufficiali di determinazione dell’entità e della modalità dei pagamenti, ovvero menzione della motivazione e/o del titolo per cui il titolare del permesso usufruisce di esenzione.

- convenzione o atto di obbligazione unilaterale, laddove previsto, redatto e trascritto ai sensi delle normative vigenti.

2.	Il permesso di costruire deve inoltre contenere i seguenti obblighi per il titolare;

- di richiedere, se necessaria per l’organizzazione del cantiere, l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico;

- di non iniziare i lavori prima dell’avvenuto deposito delle opere strutturali, ai sensi delle leggi 1086/1971 e 64/1974;

- di comunicare la data di inizio dei lavori, i nomi del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice dei lavori, nonché il responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando queste figure sono previste ai sensi del DL n.494/96 oppure quando tale norma non è applicabile, del responsabile della sicurezza del cantiere ai sensi della L 55/90;

- di depositare, contestualmente all’inizio dei lavori, la documentazione di cui all’art. 28 della legge n.10/91, relativa al contenimento dei consumi energetici;

- di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una tabella, di dimensioni 100x150 cm, recante gli estremi del permesso di costruire, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, ai sensi della circolare Ministero LP 1 giugno 1990 n.1729/UL;

- di conservare presso il cantiere copia del permesso e degli elaborati allegati;

- di procedere alla nomina dei collaudatori, laddove previsti ai sensi di legge;

- di richiedere l’autorizzazione agli Enti competenti per l’allacciamento ai pubblici servizi;

- di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l’esecuzione dei lavori, l’avvenuta ultimazione firmata anche dal direttore dei lavori.

# Art. 33 - Oneri del permesso di costruire

1.Ai sensi dell’art. 3 della legge n.10/77 il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento di un contributo che è:

- commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria così come stabilito da deliberazione di Consiglio Comunale, in conformità alle relative disposizioni regionali, ai sensi degli artt. 5 - integrato dal comma 1 dell’art. 7 della legge n. 537/93 - e 10 della legge n.10/77;

- commisurato al costo di costruzione così come stabilito da deliberazione di Consiglio Comunale, in conformità alle relative disposizioni regionali, ai sensi degli artt.6 -modificato dal comma 2 dell’art. 7 della legge n.537/93- e 10 della legge n.10/77.

2. A scomputo parziale o totale del versamento del contributo di permesso dovuto per gli oneri di urbanizzazione, di cui all’art. 5 della legge n. 10/77 e successive integrazioni, il titolare del permesso può essere obbligato a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, con le modalità e le garanzie stabilite dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 11 della legge n. 10/77 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il contributo di permesso è parzialmente dovuto o non è dovuto nei casi previsti dagli artt.7 e 9 della legge n. 10/77.

4.	Il ritardato o omesso versamento del contributo di permesso, comporta, previa messa in mora e fino all’entrata in vigore delle relative leggi regionali, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive integrazioni e modificazioni.

# Art. 34 - Decadenza e proroga del permesso di costruire

1.	Il permesso di costruire decade nei casi seguenti:

- mancato ritiro del permesso entro mesi 12 dalla data del rilascio;

- mancato inizio dei lavori nel termine stabilito e comunque non oltre 12 mesi dal suo ritiro;

- mancata ultimazione dei lavori entro il termine concesso;

- il permesso risulti in contrasto con nuove previsioni urbanistiche, salvo che i relativi lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La decadenza viene dichiarata dal dirigente dell’ufficio tecnico e notificata al titolare del permesso.

2.	 Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e prima delle scadenze relative ai termini per l’inizio o l’ultimazione dei lavori, il titolare del permesso può richiedere, con istanza motivata, la proroga dei termini e la fissazione di una nuova data.

La proroga può essere concessa quando il ritardo nell’esecuzione dei lavori derivi da sopraggiunti fatti estranei alla volontà dei richiedenti, opportunamente documentati.

3. Nel caso in cui siano già decorsi i termini stabiliti per l’ultimazione dei lavori o il permesso sia stato dichiarato decaduto, il titolare del permesso dovrà presentare nuova istanza di permesso per i lavori non completati.

# Art. 35 – Varianti a permessi di costruire rilasciati

1. Qualora, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, si presenti la necessità di opere che modifichino il progetto approvato, tali modifiche dovranno essere assoggettate alla stessa procedura seguita per il progetto originario relativamente alle parti modificate. Il titolare del permesso, prima della realizzazione delle opere in variante, dovrà presentare domanda di permesso di costruire in variante corredato di tutti gli atti tecnici modificativi di quelli già presentati, essendo considerati validi quelli che non necessitano di modifiche.

2. Le opere in variante possono essere escluse dalla procedura di cui al comma 1 nei caso in cui le modifiche al progetto approvato:

- non riguardino edifici soggetti alla “Normativa” di cui al Titolo VI di questo R.E.;

- riguardino esclusivamente l’interno degli edifici o dei manufatti;

- costituiscano varianti non essenziali, di cui all’art. 59.

3. Le opere in variante di cui al comma 2. lettere b) e c) possono essere subordinate a D.I.A., alle condizioni e nei modi stabiliti al Capo V del presente Titolo.

4. La richiesta di permesso o autorizzazione in variante non modifica la validità ed i termini di inizio e ultimazione dei lavori del permesso originario.

# Art. 36 - Trasferibilità del permesso di costruire

Il permesso ha validità esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestato. In caso di trasferimento dei diritti sulla costruzione oggetto del permesso, l’acquirente, gli eredi e gli aventi causa dell’intestatario possono chiedere la variazione dell’intestazione del permesso. Il dirigente dell’Ufficio Tecnico, verificata la legittimità, provvede alla voltura, che non comporta la modifica dei termini di validità e decadenza previsti per il permesso originario.

# Art. 37 - Annullamento del permesso di costruire

1.	Il permesso è annullato, con provvedimento espressamente motivato da ragioni di pubblico interesse, nei seguenti casi:

- quando risulti in contrasto con norme, regolamenti e discipline urbanistiche vigenti all’epoca del rilascio;

- quando sussistano vizi nel procedimento amministrativo di formazione ed emissione del permesso medesimo, compreso, ove previsto, il mancato rilascio di autorizzazioni e nulla osta di organi non comunali;

- quando risulti che il permesso sia stato rilasciato in base a dichiarazioni mendaci sullo stato di fatto o a elaborati e pareri contraffatti.

Il provvedimento di annullamento è assunto con la medesima procedura del rilascio di cui al precedente art. 31 e determina l’illegittimità delle opere eventualmente già realizzate.

# Art. 38 – Permesso di costruire in deroga

- Il permesso in deroga alle norme dello strumento urbanistico vigente e del presente RE può essere rilasciato, ai sensi e con le modalità dell’art. 41-quater della legge n.1150/42 e dell’art. 3 della legge n.1357/55, limitatamente a edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, così come definiti dall’art. 12 della Circolare del Ministero LL.PP. del 30/10/67 n. 3210.

- L’esercizio della deroga, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e, in mancanza, di cui alle norme degli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/68.

- Il permesso in deroga può essere rilasciato previa deliberazione del Consiglio Comunale ed è subordinato al preventivo nulla osta della Sezione urbanistica provinciale e della Sovrintendenza competente.

## CAPO IV - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

# Art. 39 - Oggetto

1.	Sono oggetto di autorizzazione edilizia:

- installazione di infrastrutture di rete, quali condutture elettriche, telefoniche, di gas, idriche, sia da parte di privati che di società concessionarie, quando non siano di pertinenza di singole costruzioni o di complessi immobiliari privati;

- occupazione permanente o a tempo determinato di suolo pubblico o privato per:

-    chioschi ed edicole di giornali, con allacciamento alle reti dei sottoservizi;

- macchine distributrici compreso i distributori di carburante e loro annessi strettamente necessari alla funzione;

- installazione di campeggi liberi occasionali;

- sosta continuata di roulottes/veicoli attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico;

- collocazione o modifica di tettoie;

c) le opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, compresa la sistemazione degli spazi esterni non di pertinenza delle singole costruzioni che non comportino la realizzazione di superfici coperte o volumetrie;

d) l’occupazione di suolo mediante deposito di materiali ed esposizione di merci a cielo libero;

e) costruzione, modificazione e rinnovo di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;

f) abbattimento di alberi esistenti di alto fusto in giardini e complessi alberati privati o pubblici;

- opere temporanee per attività di ricerca del sottosuolo che abbiano carattere geognostico e siano eseguite nell’ambito dei centri edificati;

- impianti di serra, ancorché provvisori, stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, in quanto rientranti tra gli annessi agricoli, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;

- parcheggi pertinenziali di cui all’art. 9, commi 1 e 4 della L 122/89 e successive modifiche e integrazioni;

- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe ed ascensori esterni;

- recinzioni, muri di cinta e cancellate;

- varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso, e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire rilasciato;

- opere di manutenzione straordinaria e di restauro riguardanti anche l’aspetto esteriore degli edifici;

- opere destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

- impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di nuovi volumi tecnici, che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici.

2. Per le opere di cui ai punti e, j, k, l, m, n, o, p può essere utilizzata la procedura di cui al Capo V del presente Titolo del presente regolamento (DIA), fermo restando l’obbligo delle autorizzazioni e pareri di competenza di organi esterni al Comune, ove necessari, e del pagamento degli oneri, ove dovuti.

# Art. 40 - Richiesta e documentazione delle autorizzazioni

1.	La richiesta di autorizzazione edilizia, presentata dall’avente titolo di cui al precedente art. 24, deve essere redatta in duplice copia.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, atti ed elaborati:

- copia del documento comprovante la titolarità o autocertificazione sostitutiva;

- progetto delle opere a farsi asseverato da un tecnico abilitato e costituito da:

- relazione illustrativa dello stato di fatto e di progetto;

- dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi esistenti, nonché del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

- dichiarazione sulla legittimità delle opere oggetto dell’intervento secondo i casi di cui al precedente art. 23;

- elaborati grafici di rilievo e di progetto, redatte in conformità a quanto previsto all’art. 30;

- pareri e/o autorizzazioni di amministrazioni ed enti non comunali, ove richiesti;

- bollettino di pagamento delle spese di istruttoria.

# Art. 41 - Procedure per l’accettazione e il controllo delle autorizzazioni

1. Le procedure relative all’accettazione, al controllo e alla emissione del provvedimento amministrativo definitivo (rilascio, diniego o archiviazione) delle richieste di autorizzazione edilizia sono quelle prescritte dalle leggi in materia.

2. Il provvedimento amministrativo di cui al comma 1 è emesso dal dirigente del Servizio, previa istruttoria d’ufficio, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione edilizia, l'istruttoria del progetto deve essere conclusa a cura del Responsabile del Procedimento previo - ove richiesto - il parere della Commissione edilizia. Il RdP può richiedere al richiedente - entro dieci giorni dalla presentazione della domanda - le integrazioni documentali di carattere progettuale, grafico ed eventualmente legale che si rendessero necessarie sulla scorta delle risultanze istruttorie.

Tale richiesta interrompe i termini per il rilascio dell'autorizzazione edilizia e per la formazione del silenzio assenso.

# Art. 42 – Contenuto dell’atto di autorizzazione

1.	L’atto di autorizzazione edilizia deve contenere:

- gli estremi della richiesta e dell’oggetto dell’autorizzazione;

- le generalità e il codice fiscale del titolare dell’autorizzazione, nonché gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente;

- la descrizione delle opere con l’elencazione degli elaborati tecnici di progetto, parte integrante dell’autorizzazione, e l’indicazione delle destinazioni d’uso previste;

- l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;

- gli estremi delle autorizzazioni e dei pareri di competenza di organi esterni al Comune, ove necessarie, richiamando, ove presenti le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;

- gli estremi del parere, ove richiesto, della Commissione edilizia, con indicazione, se presenti, di eventuali condizioni o prescrizioni richieste;

- i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori.

2.	L’autorizzazione deve altresì contenere i seguenti obblighi per il titolare:

- di richiedere, se necessaria per l’organizzazione del cantiere, l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico;

- di comunicare la data di inizio dei lavori, i nomi del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice dei lavori, nonché il responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando queste figure sono previste ai sensi del D.Lvo. n.494\96 oppure quando tale norma non è applicabile, del responsabile della sicurezza del cantiere ai sensi della L. 55\90”.

- di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, la tabella recante gli estremi della autorizzazione edilizia, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, ai sensi della Circolare Ministero LP 1 giugno 1990 n.1729/UL;

- di conservare presso il cantiere copia dell’autorizzazione e degli elaborati allegati;

- di richiedere l’autorizzazione agli Enti competenti per l’allacciamento ai pubblici servizi;

- di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l’esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;

Art. 43 – Varianti ad autorizzazioni rilasciate

1. Qualora, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, si presenti la necessità di opere che modifichino il progetto approvato, tali modifiche dovranno essere assoggettata alla stessa procedura seguita per il progetto originario relativamente alle parti modificate. L’intestatario, prima della realizzazione delle opere in variante, dovrà presentare domanda di autorizzazione edilizia in variante corredata di tutti gli atti tecnici modificativi di quelli già presentati, essendo considerati validi quelli che non necessitano di modifiche.

2. Le opere in variante possono essere escluse dalla procedura di cui al comma 1 nei caso in cui le modifiche al progetto approvato:

- non riguardino edifici soggetti alla “Normativa” di cui al Titolo VI di questo R.E.;

- riguardino esclusivamente l’interno degli edifici o dei manufatti;

- costituiscano varianti non essenziali, di cui all’art. 59 comma 2.

3. Le opere in variante di cui al comma 2. lettere b) e c) possono essere subordinate a D.I.A., alle condizioni e nei modi stabiliti al Capo V del presente Titolo.

4. La richiesta di permesso di costruire o autorizzazione in variante non modifica la validità ed i termini di inizio e ultimazione dei lavori del permesso originario.

# Art. 44 - Decadenza e proroga dell’autorizzazione

1.	L’autorizzazione edilizia decade nei seguenti casi:

- mancato ritiro dell’autorizzazione entro sei mesi dalla notifica del rilascio;

- mancato inizio dei lavori nel termine concesso e comunque non oltre 6 mesi dal suo ritiro;

- mancata ultimazione dei lavori entro il termine concesso;

- approvazione di nuove previsioni urbanistiche laddove l’autorizzazione risulti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di un anno dalla data di inizio.

La decadenza viene dichiarata dal dirigente dell’Ufficio tecnico e notificata al titolare.

2.	L’autorizzazione edilizia può essere prorogata, con la fissazione di un nuovo termine, su istanza motivata del titolare inoltrata, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), prima delle scadenze relative ai termini rispettivamente per il ritiro, l’inizio o l’ultimazione dei lavori.

# Art. 45 - Trasferibilità dell’autorizzazione.

1.	L’autorizzazione è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.	In caso di trasferimento dei diritti sulla costruzione oggetto dell’autorizzazione, l’acquirente, gli eredi e gli aventi causa del titolare della autorizzazione possono chiedere la variazione dell’intestazione dell’autorizzazione. Il dirigente dell’Ufficio tecnico, verificata la legittimità, provvede alla relativa variazione che non comporta variazione dei termini di validità e decadenza previsti per l’autorizzazione originaria.

# Art. 46 -Annullamento dell’autorizzazione

1.	L’autorizzazione è annullata, con provvedimento espressamente motivato da ragioni di pubblico interesse, nei seguenti casi:

- quando risulti in contrasto con norme, regolamenti e discipline urbanistiche vigenti all’epoca del rilascio;

- quando sussistono vizi nel procedimento amministrativo di formazione ed emissione dell’autorizzazione medesima;

- quando risulti che l’autorizzazione sia stata rilasciata in base a dichiarazioni mendaci sullo stato di fatto o a elaborati e pareri contraffatti.

Il provvedimento di annullamento è assunto con la medesima procedura del rilascio di cui al precedente art. 41 e operando “ex tunc” determina l’illegittimità delle opere eventualmente già realizzate.

## CAPO V - DENUNCIA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ

# Art. 47 - Oggetto

1. Gli interventi che possono essere oggetto di denuncia di inizio attività (D.I.A.), presentata con le modalità di cui al successivo art. 48, sono quelli previsti al comma 7 dell’art. 4 della legge n. 493/93 e successive modifiche ed integrazioni e all’art. 2 della legge regionale 28/11/2002 n. 19, ed in particolare:

- le opere di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e restauro, così come definite nei precedenti articoli;

- le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, quali rampe o ascensori esterni ovvero manufatti a ciò preordinati anche con alterazione della sagoma dell’edificio;

- recinzioni, muri di cinta e cancellate;

- aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

- opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nei perimetri dei centri storici dallo strumento urbanistico, non modifichino la destinazione d’uso;

- impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di nuovi volumi tecnici, che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

- varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato nel rispetto dei limiti, vincoli e prescrizioni di cui alla specifica regolamentazione.

i) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell’ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazione necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
l) gli interventi sottoposti a permesso di costruire, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
m) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
n) le varianti ai permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso;
o) i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d’uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee;
p) la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8.

2. Considerato che il territorio del Comune risulta vincolato ai sensi dell’art. 139 del D.Lgt 29/10/1999 n. 490 (ex art. 1 della legge n. 1497/39), la realizzazione degli interventi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 151 dello stesso D.Lgt n. 490/99, tranne che per i casi previsti dall’art. 152 dello stesso D.Lgt n. 490/99. La realizzazione degli interventi su edifici vincolati ai sensi dell’art. 2 del D.Lgt n. 490/99 (ex art. 1 della legge n. 1089/39), è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 21 dello stesso D.Lgt n. 490/99.

3. La denuncia di inizio attività ha la medesima efficacia dell’autorizzazione edilizia e ha validità non superiore a tre anni dalla data di presentazione al Comune.

4. E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire o autorizzazione edilizia per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1.

# Art. 48 - Documentazione per la denuncia di inizio attività.

1. La denuncia di inizio attività, è presentata dall’avente titolo di cui al precedente art. 24 in duplice copia delle quali una sarà restituita al soggetto denunciante, previa istruttoria del responsabile del procedimento da effettuarsi nel termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia, con l’attestazione di copia conforme da parte del responsabile del procedimento.

Tale copia conforme della denuncia di inizio attività è da ritenersi unico documento valido attestante il titolo abilitante all’esecuzione degli interventi denunciati ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni.

2. Alla denuncia devono essere allegati, pena la improcedibilità della stessa, i documenti, gli atti e gli elaborati che seguono:

- autocertificazione comprovante i titoli di cui al precedente art. 24;

- nomina del tecnico progettista che assevera le opere a farsi, del direttore dei lavori e dell’impresa a cui si intende affidare i lavori con le relative accettazioni;

- asseverazione resa dal progettista, con dichiarazione, sulla legittimità della costruzione, o della parte, oggetto dell’intervento;

- progetto delle opere a farsi asseverato da un tecnico abilitato e costituito da:

- relazione ed elaborati grafici di rilievo e di progetto, comprensivi di documentazione fotografica a colori di cui all’art. 30;

- dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi esistenti, nonché del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

- dichiarazione sulla legittimità delle opere oggetto dell’intervento secondo i casi di cui al precedente art. 23;

- relazione geologica sulla fattibilità delle opere da realizzare ove previsto dalla legge regionale 19/2001, con esclusivo riferimento all'esecuzione di opere in aree da destinare ad attività sportive senza creazione di volumetria ovvero nei parcheggi pertinenziali di unità immobiliari situati nel sottosuolo del lotto su cui insistono i relativi edifici;

e) pareri e/o autorizzazioni di amministrazioni ed enti non comunali, laddove richiesti dalle relative norme;

f) bollettino di pagamento delle spese di istruttoria;

g) atto d’obbligo laddove richiesto.

3.	Il denunciante, trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione, può dare inizio ai relativi lavori, provvedendo:

- all’eventuale deposito ai sensi della legge 5 novembre 1971, n.1086 e 2 febbraio 1974, n.64;

- ad apporre in cantiere, ben visibile e leggibile, la tabella recante gli estremi della denuncia d’inizio attività, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, ai sensi della Circolare Ministero LP 1 giugno 1990 n.1729/UL;

- alla conservazione, presso il cantiere, di copia della denuncia e dei documenti ed elaborati di cui al precedente comma 2, con gli estremi di presentazione e accettazione.

# Art. 49 - Procedure per l’accettazione e la verifica delle denunce

1. Le procedure relative all’accettazione e alla verifica d’ufficio delle denunce di inizio dell’attività sono quelle previste dalle leggi in materia e in particolare dall’art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modificazioni e integrazioni e dall’art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il responsabile del procedimento del competente servizio urbanistico del Comune, ove entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, comunica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine professionale di appartenenza.

3. L’interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori, allegando un certificato di collaudo finale, redatto dal direttore dei lavori, attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto presentato con la denuncia di attività.

4. Il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività è tenuto a chiedere il rilascio del certificato di agibilità, secondo le vigenti norme in materia, qualora gli interventi influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

# Art. 50 - Decadenza degli effetti della denuncia

1.	Gli effetti della denuncia di inizio dell’attività decadono nei seguenti casi:

- mancato inizio o ultimazione dei lavori entro tre anni dalla presentazione;

- ritiro da parte del tecnico progettista dell’asseverazione resa;

- non completamento dei lavori  entro il termine di tre anni dalla data di presentazione: la realizzazione della parte non ultimata è subordinata a presentazione di nuova DIA.

2. La decadenza viene dichiarata dal dirigente dell’Ufficio Tecnico e notificata al denunciante.

# Art. 51 - Vizi della denuncia

Qualora la denuncia  sia stata presentata in base a dichiarazioni mendaci sullo stato di fatto o a false attestazioni o quando le opere denunciate siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti edilizi vigenti o con la restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia si applicano le procedure e le sanzioni di cui all’art. 4 della legge 4 dicembre 1993 n.493 e successive modifiche e integrazione.

## CAPO VI - LAVORI DI SICUREZZA E INTERESSE PUBBLICO

# Art. 52 - Lavori di sicurezza

1.	I lavori strettamente necessari a evitare un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità, possono essere eseguiti senza alcun atto amministrativo preventivo, di cui al precedente art. 23, previa comunicazione di cui al successivo comma 2.

2.	All’atto della constatazione, va data immediata comunicazione al dirigente dell’Ufficio Tecnico e al Comando dei VU e al Comando Provinciale dei VF, denunciando la situazione di pericolo, l’eventuale urgenza e le opere necessarie.

3.	Per le costruzioni vincolate ai sensi delle leggi n.1089/1939, n.1497/1939 e n.431/1985, la comunicazione di cui al comma 1 va inviata contestualmente alla Soprintendenza competente.

4.	La comunicazione può essere inviata:

- dai soggetti di cui al precedente art. 24;

- da un tecnico abilitato, all’uopo delegato da uno dei soggetti di cui al punto precedente.

5.	I lavori strettamente necessari, di cui al comma 1, possono consistere in:

- opere di puntellamento provvisionale;

- spicconatura di intonaci, rimozione di gronde o pluviali e tubazioni in genere, rimozione di ornie e davanzali, rimozione di opere in ferro quali ringhiere, cancelli eccetera, scomposizione del manto di tegole delle coperture di tetti;

- transennamenti di zone costituenti pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità.

6.	Nei casi di demolizioni di murature, solai interni o di copertura o di parti limitate di fabbricati per ordinanza dell’amministrazione ex art. 38 L 142/90, nella denuncia di inizio dell’attività può anche essere presentato il progetto di ricostruzione, nelle medesime dimensioni e posizioni, delle parti demolite allegando un verbale di consistenza, grafico e fotografico, prima delle demolizioni, redatto dal tecnico di parte e asseverato ai sensi e per gli effetti di legge.

7.	Nei casi di cui al comma 3, il progetto di cui al comma 6, deve riportare anche il parere favorevole della Soprintendenza competente.

# Art. 53 - Lavori di interesse pubblico

1.	Il Sindaco, con propria ordinanza può disporre le esecuzioni di:

- opere di tutela per l’igiene pubblica;

- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per il miglioramento della qualità e del decoro urbani;

2.	Nei casi di cui al comma precedente il Sindaco assegna nella medesima ordinanza, un tempo non superiore a 120 giorni. Trascorso tale termine, in caso di mancata ottemperanza, si procederà senza ulteriore avvertenza alla verbalizzazione dell’inadempienza, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle leggi e dai provvedimenti comunali vigenti.

3. Decorso il termine assegnato, il Comune, può intervenire di ufficio, a spese dell’inadempiente, salve le responsabilità ulteriori conseguenti al mancato intervento.

TITOLO III - ESECUZIONE E CONTROLLO DEI LAVORI

## CAPO I - ESECUZIONE DEI LAVORI

# Art. 54 - Comunicazione di inizio dei lavori

1.	Il titolare del permesso di costruire o autorizzazione deve comunicare al Servizio la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna al protocollo generale, sottoscritta anche dal direttore dei lavori, almeno sette giorni prima dell’effettivo inizio.

2.	Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le qualifiche dei responsabili della direzione dei lavori, dell’esecuzione e della sorveglianza. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata entro quindici giorni.

3.	Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:

- comunicazione, se dovuta, degli estremi dell’avvenuto deposito del progetto strutturale ai sensi dell’art. 4 della legge 5 novembre 1971, n.1086 e della legge 2 febbraio 1974, n.64;

- comunicazione della nomina di un tecnico abilitato al collaudo statico ai sensi dell’art. 4 della legge 5 novembre 1971, n.1086 e della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9 e relative dichiarazioni di accettazione e compatibilità;

- comunicazione delle nomine del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando queste figure sono previste ai sensi del decreto legislativo del 14 agosto 1996, n.494 oppure quando non è applicabile il decreto legislativo n.494/96, del responsabile della sicurezza del cantiere ai sensi della legge 14 marzo 1990, n.55;

- se non inviata precedentemente, documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell’art. 28 della legge 1 gennaio 1991, n.10;

- autorizzazione all’allacciamento alla fognatura comunale;

- eventuali nulla osta degli Enti erogatori dei servizi, se interessati dai lavori;

- dichiarazioni degli operatori tecnici sull’osservanza delle normative di igiene e salubrità, sicurezza, fruibilità e risparmio energetico vigenti, ove dovute.

- deposito cauzionale provvisorio (con fidejussione bancaria, polizza assicurativa o deposito presso aziende di credito nazionali) pari all’intero importo presunto delle eventuali opere di ripristino, nel caso di interventi che riguardano strade, spazi e edifici pubblici, anche non comunali.

- copia delle comunicazioni inviate all’INPS e all’Ispettorato del Lavoro, laddove prevista dalla normativa vigente.

4. La comunicazione di inizio lavori è obbligatoria anche per le opere non soggette a provvedimenti autorizzativi di cui all’art. 23.

# Art. 55 - Punti fissi di linea e di livello

- Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova edificazione o che comunque comportino interferenze con spazi pubblici o reti di pubblico servizio, il titolare di provvedimento amministrativo all’esecuzione dei lavori è tenuto a presentare, con la medesima comunicazione di cui al precedente art. 54, la delimitazione delle linee di confine con gli spazi pubblici dell’area di pertinenza oggetto degli interventi.

- Il Comune può, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, richiedere la determinazione sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed ai punti di presa dell’acquedotto, ove esista, e di tutti gli altri impianti esistenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

3.	Le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite da personale del Comune, oppure messo a disposizione dal titolare del provvedimento amministrativo e dall’impresa esecutrice dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale, ed essere espletata da parte degli uffici tecnici comunali entro venti giorni dalla richiesta.

4.	Delle operazioni è redatto verbale, che viene sottoscritto da tutte le parti presenti.

5.	Trascorso il termine di cui al comma 2 senza alcun intervento da parte del Comune, i lavori possono essere iniziati. In tal caso il direttore dei lavori trasmetterà al Comune una relazione, sottoscritta anche dall’impresa esecutrice, che descriva in modo dettagliato le quote di livello del fabbricato riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti, come indicato al medesimo comma 2.

# Art. 56 - Vigilanza durante l’esecuzione delle opere

1.	Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte del Dirigente del Servizio che svolge tale attività avvalendosi degli uffici comunali e delle strutture sanitarie territoriali.

2.	Il permesso di costruire o l’autorizzazione o la denuncia di inizio dell’attività e la copia degli elaborati relativi, approvati e timbrati dal Comune, devono essere tenuti in cantiere per ogni verifica da parte degli uffici comunali.

3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile, con indicazione dell’opera, degli estremi del provvedimento amministrativo a eseguire i lavori, del nominativo del committente, dei progettista, del direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice, del responsabile del cantiere, ai sensi della Circolare Ministero LP 1 giugno 1990 n.1729/UL. La tabella è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

4.	Se, in caso di visite di controllo, viene accertata l’esecuzione di opere difformi dal progetto approvato, a meno di varianti in corso d’opera definite dall’art.15 della legge 28 febbraio 1985 n.47, e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si applicano le disposizioni di cui al capo I della medesima legge.

# Art. 57 - Conduzione del cantiere

1.	Il titolare di provvedimento amministrativo, il costruttore e il direttore dei lavori, nell’ambito delle loro rispettive competenze,  sono responsabili della conduzione dei lavori, della conformità delle opere al provvedimento amministrativo rilasciato ed alle modalità esecutive ivi stabilite, nonché di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.

2.	Durante l’esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti e in particolare del DL 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione del DL 14 agosto 1996 n.494 o della legge 19 marzo 1990, n.55.

3.	Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, sotto la responsabilità del costruttore. Le recinzioni, devono essere solidamente ancorate e garantire la sicurezza di chi vi transita. Le porte delle recinzioni devono aprirsi verso l’interno. Gli angoli sporgenti devono essere segnalati con strisce bianche e rosse e muniti di luce rossa di segnalazione da accendersi dal tramonto all’alba o in caso di scarsa visibilità. I ponteggi prospicienti strade e spazi pubblici devono essere recintati o rivestiti da pannelli fino all’altezza di 2,00 m.

4.	Nel caso di interventi in zone di vincolo ambientale o comunque in edifici che rivestano carattere storico o ambientale, le recinzioni provvisorie, potranno essere stabilite in sede di permesso o autorizzazione, e potrebbe essere richiesto il progetto relativo ai materiali, ai colori e alle dimensioni, al fine di garantirne la compatibilità.

5.	Quando i lavori comportino l’occupazione temporanea di suolo pubblico il costruttore deve munirsi di autorizzazione comunale che stabilirà dimensioni e periodo di permanenza. Se l’occupazione comporta la recinzione di manufatti, cabine, pozzetti di ispezione, centraline di servizi pubblici deve essere comunque garantito il libero e rapido accesso da parte delle Aziende titolari dei servizi.

6.	Per impedire il sollevamento e la propagazione delle polveri nelle opere di demolizione i materiali debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti.  A questo stesso fine i lavori esterni di qualsiasi genere riguardanti i fabbricati prospicienti le aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni degli stessi.

7. In caso di interruzione dei lavori, deve essere comunque garantita la sicurezza e l’igiene, liberando il cantiere di materiali polverosi o pericolosi, assicurando il deflusso delle acque e mantenendo in efficienza la recinzione. In caso di inadempienza si procede ai sensi del precedente art. 53.

# Art. 58 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici

1.	Qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico durante l’esecuzione dei lavori, il titolare del provvedimento amministrativo ad eseguire i lavori deve informarne ad horas il Sindaco e le competenti Soprintendenze. Dovrà contestualmente sospendere i lavori riguardanti la parte interessata dai ritrovamenti, lasciando inalterato lo stato dei luoghi, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.

# Art. 59 - Varianti al progetto

1. Gli interventi elencati alle lettere dalla a) alla e) dell’art. 8 della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla regione Campania con propria legge, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato. Gli interventi di cui innanzi, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della stessa legge 47/85. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

2. Le variazioni al progetto approvato comportanti un incremento, contenuto nel 2%, dell’entità delle cubature accessorie e dei volumi tecnici o che incidono sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, non costituiscono variazioni essenziali.

# Art. 60 - Operatori tecnici all’esecuzione dei lavori

1.	Per tutti gli interventi di cui al precedente art. 23, i lavori devono essere diretti o collaudati da professionisti abilitati, secondo le rispettive competenze, iscritti ai propri Albi professionali e per i quali non insorgano incompatibilità o sia inibito lo svolgimento dell’attività professionale.

2.	L’esecuzione dei lavori deve essere affidata esclusivamente a impresa idonea, regolarmente iscritta a una Camera di Commercio; nel caso di opere eseguite in economia dal proprietario, quest’ultimo resta obbligato al rispetto delle leggi e dei regolamenti, sia in materia di lavoro che di esecuzione di opere.

3.	Il titolare dell’impresa esecutrice dichiara, con autocertificazione, da allegare alla denuncia di inizio dei lavori di cui al precedente Capo V del Titolo II, di essere in regola con le norme relative ai contributi previdenziali e assicurativi del personale impegnato nei lavori, con quelle relative alla sicurezza e di rispondere per i danni verso terzi.

## CAPO II - CONCLUSIONE DEI LAVORI

# Art. 61 - Comunicazione di fine lavori

1. 	La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dal provvedimento autorizzativo e comunicato all’Ufficio tecnico entro trenta giorni debitamente firmato dal titolare, dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori.

2.	 Per gli interventi di nuova costruzione e, comunque per le opere soggette a permesso di costruire, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, di cui all’art. 221 RD 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dal DPR 22 aprile 1994, n. 425, il titolare del provvedimento autorizzativo deve allegare all’istanza, i seguenti documenti:

a) relazione  tecnico-descrittiva di cui al successivo art. 62, delle opere eseguite, debitamente sottoscritta dal direttore dei lavori, anche ai fini dell’art. 4 del DPR 22 aprile 1994, n. 425;

b) 	certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato od a struttura metallica, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

c) 	certificato finale di prevenzione incendi (in assenza del certificato, copia della richiesta di collaudo presentata ai VF) o dichiarazione del direttore dei lavori, che l’opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio;

d)	dichiarazione di conformità dell’impianto termico e dell’isolamento termico, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della certificazione energetica.  Nella dichiarazione, l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori devono certificare sotto la propria responsabilità, ciascuna per gli obblighi che gli competono, la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata in Comune;

e) 	dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46;

f)	autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 203;

g)	autorizzazione all’allacciamento degli scarichi provenienti dai fabbricati alla fognatura comunale per gli insediamenti civili, si specifica che gli scarichi in fogna di tipo industriale vanno sempre autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., vanno altresì esclusi gli scarichi civili in quanto risultanti autorizzati all’atto della concessione edilizia;

h)	dichiarazione del tecnico del rispetto della legge 13/89 all’intervento richiesto resa ai sensi dell’art. 11 del DM 14 giugno 1989, n. 236 (superamento ed eliminazione barriere architettoniche);

i)	documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al Catasto ai  sensi dell’art. 3 del DPR 22 aprile 1994, n. 425.

# Art. 62 - Relazione tecnico-descrittiva

1.	 Al termine dei lavori il direttore dei lavori redige una relazione tecnico-descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che la compongono, sottoscritta anche dal collaudatore per le rispettive competenze.

2.	 Questa dovrà contenere, in particolare:

a) 	la descrizione dei lavori eseguiti, delle eventuali varianti, sospensioni e riprese dei lavori;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo e delle eventuali integrazioni;

c) il confronto tra i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e quelli realizzati.

3.	 La relazione dovrà altresì contenere la dichiarazione di conformità, resa dal direttore dei lavori, che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d’opera e finali, prescritti dal RE, che l’opera realizzata è conforme al progetto approvato ed alle varianti autorizzate, nonché che è stata verificata l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

# Art. 63 - Rilascio del certificato di abitabilità e agibilità

1. La dichiarazione di abitabilità e di agibilità non può essere negata in caso di variazioni non essenziali, salvo l’applicazione delle norme sanzionatorie.

2. In caso di silenzio del Comune, trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità  o l’agibilità si intende attestata.

3. Il termine di cui al comma precedente può essere interrotto una sola volta dal Comune per la tempestiva richiesta all’interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità del Comune e che questo non possa acquisire autonomamente.

Il termine, una volta interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

4. Nei successivi 180 giorni il dirigente del Servizio può in ogni caso disporre un’ispezione da parte degli uffici comunali e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l’assenza nella costruzione dei requisiti richiesti.

5.	 Qualora in sede di controllo delle opere eseguite vengano riscontrate difformità con quanto dichiarato nella relazione tecnico-descrittiva di cui al precedente art. 62, il dirigente dell’Ufficio Tecnico comunica le risultanze negative del controllo al richiedente invitando lo stesso a produrre, entro un termine prefissato, le proprie controdeduzioni, riservandosi ogni altra successiva azione.

6. Trascorso senza riscontro il termine assegnato, ovvero riscontrando la permanenza di risultanze negative, il dirigente del Servizio dispone la rimozione delle cause e l’esecuzione di opere indispensabili ai fini della rispondenza ai requisiti essenziali, assegnando un tempo congruo ed informando contestualmente l’autorità giudiziaria e l’ordine professionale di appartenenza del Direttore dei lavori e del collaudatore.

# Art. 64 - Vigilanza sui lavori

1.	Il controllo sul territorio dell’esecuzione dei lavori è esercitata dal Dirigente del Servizio a mezzo dei funzionari e degli organi di vigilanza.

2.	In caso di verifica dell’esecuzione dei lavori in assenza dei provvedimenti autorizzativi di cui all’art. 23 o in difformità degli stessi, gli organi di vigilanza sospendono i lavori e comunicano all’Ufficio tecnico con relazione scritta le violazioni accertate, applicando le procedure e le sanzioni di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modifiche e integrazioni.

3.	Il frazionamento di terreni che prefiguri lottizzazioni abusive è assoggettato alle disposizioni di cui all’art.18 della L 47/85 e successive modifiche e integrazioni. In particolare:

- è vietato il frazionamento o la vendita o atti equivalenti di terreni non edificabili in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione, il numero, l’ubicazione e la eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio;

- nel caso di frazionamenti catastali o di trasferimento anche senza frazionamenti catastali, di terreni di superficie inferiore a 10.000 mq, l’Ufficio tecnico competente opera il controllo ai sensi del primo comma.

TITOLO IV - REQUISITI QUALITATIVI

CAPO I - REQUISITI DI QUALITA’ ABITATIVA

Art. 65 -	Classificazione dei locali

1. Sono locali abitabili o agibili quelli ove si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari.

2. I locali sono suddivisi ai fini del presente Regolamento, in due categorie A1 e A2.

La categoria A1 comprende:

a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;

b) alloggi mono stanza;

c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.

La categoria A2 comprende:

d) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunioni, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;

e) laboratori scientifico - tecnico, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;

f) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;

g) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

h) magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia;

3.Sono locali accessori quelli che prevedono una permanenza delle persone limitata all’uso cui sono adibiti. Essi si dividono in S1, S2, S3.

4. Il tipo S1 comprende i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.

5. Il tipo S2 comprende:

a) scale che collegano più di due piani;

b)	corridoi o disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza;

c)	magazzini e depositi in genere;

d) autorimesse di solo posteggio;

e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;

6. Il tipo S3 comprende:

a) disimpegni inferiori a 12 mq;

b 	ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;

c) vani scale colleganti solo due piani;

d) locali macchine che funzionano automaticamente.

7. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dalla Amministrazione comunale sentita la Commissione Edilizia.

Art.	66 - Caratteristiche dei locali

1. I locali devono avere le seguenti altezza minime:

a) L’altezza interna utile dei locali classificati come A1 nel precedente art. 65, non deve essere inferiore a 2,70 m.

b) L’altezza interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente art. 65, non deve essere inferiore a 3,00 m salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o in regolamenti specifici.

I locali A1 ed A2 devono in ogni caso avere un’altezza non inferiore a 3.00 mt che può essere ridotta ad un’altezza minima di 2.70 mt previa deroga all’art.6 del d.p.r. 303/56.

c) L’altezza minima interna utile dei locali classificati come S1, S2 - con esclusione dei punti a), h), ed n) di cui all’articolo precedente -, non deve essere inferiore 2,40 m, salvo quanto stabilito da leggi e/o regolamenti specifici.

d) I locali S2 e S3 destinati ad autorimesse private, garage singoli, depositi o ripostigli, la cui altezza interna utile superi 2,50 m sono considerati, per l’osservanza degli indici volumetrici posti dal PRG di categoria A.

Si specifica che i locali S2 e S3, per essere considerati di categoria A,  devono avere un’altezza non inferiore a 3.00 m che può essere ridotta ad un’altezza non inferiore a 2,70 m previa deroga dell’art. 6 del DPR 303/56, ma non utilizzabili come abitabili; inoltre, si specifica che le attività lavorative nei seminterrati e interrati sono sempre vietate; infine,  non sono ammessi bagni con altezza media inferiore a 2,40 m anche se si tratta di secondi bagni

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di altezze inferiori a quelle prescritte ai commi precedenti, sempre che l’intervento non comporti una riduzione delle altezze preesistenti e sempre che l’altezza media complessiva non risulti inferiore a ml 2,40.

Negli stessi interventi è inoltre consentita la realizzazione di servizi igienici con altezza media inferiore a quella prescritta dal paragrafo precedente ogni qualvolta l’unità sia dotata di almeno un altro servizio completamente conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.

In ogni caso l’altezza minima dell’ulteriore servizio igienico non potrà essere inferiore a ml. 1,80 e quella media non inferiore a ml. 2,20.

I ribassamenti necessari alla realizzazione di impianti di climatizzazione e cablaggio non si computano ai fini del calcolo dell’altezza media di un locale purché le relative controsoffittature non occupino, in pianta, una superficie superiore ad 1/3 del locale.

- I locali devono avere le seguenti superfici minime e caratteristiche.

a) Tutti i locali di categoria A devono avere una superficie minima non inferiore a 9,00 mq.

b) Per i locali di categoria A1 deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq/abitante per i primi quattro abitanti e di altri 10 mq per ciascuno dei successivi.

c) I locali di categoria A1 adibiti a letto devono avere una superficie minima non inferiore a 9,00 mq se per una persona e non inferiore a 14 mq se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima di 14 mq. La dimensione dei lati non può essere inferiore a 2,10 mq

d) I locali A1 destinati a cucina devono avere superficie minima di 5 mq con il lato minimo non inferiore a 1,70 mq. In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione volumetrica minima pari a 5 mc che si aprono su altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari 26 mc purché non risultino da questo separate con pareti fisse.

Si specifica che i locali su cui si aprono le cucine a nicchia devono essere provvisti di idonea finestratura;

e) Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno.

f) L’alloggio mono-stanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq se  per una persona e non inferiore a 38 mq se per due persone.

g) I locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensione inferiori a 30 mq.

h) I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici.

i) I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti. Non è comunque consentito l’accesso diretto da cucine o sale di soggiorno o pranzo.

h) Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Tutti gli elementi suddetti devono essere provvisti di chiusura idraulica.

i) Tutti i locali classificati come A al punto c), d),f) e g) nel precedente articolo, devono essere forniti degli indispensabili locali di categoria S1 costituiti da latrina e anti-latrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d’uso dei locali ed al personale che ne usufruisce, possibilmente distinti per sesso. La superficie minima di una latrina è di 1,20 mq e la larghezza minima 0,90 m.

h) I locali di categoria S1 devono avere il pavimento e il rivestimento delle pareti fino ad una altezza minima di 0,50 m, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

l) Nelle unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere dimensione minima di 1,50 x 1,80 m al fine di poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da persone con ridotte capacità motorie.

m) Tutte le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotate di locali S1 di dimensioni minime di 1,80 x 1,80 m.

n) I locali S2 di cui alla lettera g) del precedente articolo di destinazione, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche al tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di superfici inferiori a quelle prescritte nei paragrafi precedenti, sempre che l’intervento non ne comporti la riduzione e comunque a condizione che eventuali mutazioni dell’uso non comportino peggioramento della situazione preesistente.

3. Illuminazione e ventilazione

Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi aperti, adeguati alla destinazione d’uso.

I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull’esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell’ambiente.

L’ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 20 Lux al centro della stanza.

La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

I locali di categoria A2 per quanto riguarda l’illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria A1, salvo prescrizioni più restrittive dovute a leggi e/o regolamenti specifici.

Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall’esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le centrali termiche.

Il rapporto tra superficie delle finestre e quelle dei pavimenti non deve essere inferiore ad 1/12 e in nessun caso la superficie delle finestre può essere inferiore a 0,80 mq.

I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotati di aspirazione meccanica.

I locali di categoria S3 possono essere senza aria e luce diretta, detti locali possono essere ventilati meccanicamente con impianti opportunamente dimensionati.

Art. 67 - Condizioni minime di qualità abitativa per le case rurali

1. Si intende per abitazioni rurali esclusivamente quelle connesse alla conduzione del fondo, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

2. Alle abitazioni rurali si applicano tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute negli articoli precedenti, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo.

3. I locali destinati ad abitazione devono avere una superficie minima pari a 8 mq e una cubatura non inferiore a 22 mc.

4. L’altezza netta interna non deve essere inferiore a m 2,70.

5. Le aperture esterne devono avere una superficie pari almeno a 1/10 della superficie della stanza e comunque non inferiore a mq 1,20.

6. Il pavimento di pianterreno destinato ad uso abitazione deve essere sopraelevato di m 0,30 almeno rispetto al piano di campagna o a quello di cortile e dotato di vespaio.

7. I locali destinati alla produzione agricola e/o al ricovero degli animali di allevamento devono essere separati dalle abitazioni e distare da queste di almeno 10 m.

8. Per l’approvvigionamento e la conservazione delle acque potabili, lo smaltimento delle acque nere e meteoriche, per le concimaie e i locali destinati all’allevamento e al ricovero degli animali si rimanda alle vigenti normative di igiene pubblica.

CAPO II – REQUISITI DI QUALITÀ DEGLI SPAZI APERTI

# Art. 68 - Relazione tra gli edifici

1. Distanza tra le facciate

1. In tutti gli interventi di recupero di edifici esistenti (compreso gli interventi di ristrutturazione edilizia) nelle zone soggette a conservazione del tessuto urbano, la distanza tra le facciate degli edifici va generalmente conservata. Nelle zone caratterizzate da edilizia recente o di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione devono rispettare la distanza tra le facciate prescritte, per ciascuna z.t.o., dal P.R.G. e comunque non inferiore a 10,00 metri. Vanno comunque rispettate le distanze prescritte dalle norme antisismiche.

2. Distanza dai confini

Per tutti gli interventi è consentita l’aderenza ai confini di pareti di costruzioni non finestrate o liberi da costruzioni, oppure di almeno 5,00 metri.

3. Altezza delle facciate

Nel caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia l’altezza massima delle facciate non può superare l’altezza media dell’intorno urbano di riferimento, costituito dagli edifici immediatamente adiacenti e da quelli prospicienti per il tratto della facciata di riferimento. Il progetto può considerare la possibilità di altezze minori o maggiori, che vanno però motivate e documentate in relazione della morfologia urbana e dei caratteri edilizi assunti come sistema di riferimento.

# Art. 69 – Facciate

1. Negli interventi di recupero nelle zone e negli edifici di cui alla “Normativa” al Titolo VI non dovranno essere alterati e modificati i caratteri tipologici, morfologici, costruttivi e dimensionali del sistema delle aperture e i reciproci rapporti tecnici e architettonici tra le diverse componenti figurative e strutturali, condizione indispensabile per evitare una perdita dell’equilibrio compositivo e della resa espressiva complessivi ed anche una diminuzione delle prestazioni funzionali.

Tutti gli elementi lapidei esistenti così come gli elementi originali in ghisa e ferro, vanno conservati e reimpiegati, previa verifica delle stato di conservazione e conseguenti interventi di riparazione, trattamento e adeguamento alla normativa antisismica.

Al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e geometrico-dimensionali proprie dell’edilizia storica, vanno conservati i rapporti dimensionali altezza/larghezza degli infissi, configuranti geometrie rettangolari allungate, nonché le modalità di partitura tradizionali (vanno escluse quindi partiture non tipiche come quelle all’inglese). Negli interventi puntuali di sostituzione o nei casi di ristrutturazione degli edifici, l’infisso e il sistema di schermatura ed oscuramento (persiana e scuretto) vanno realizzati con lo stesso materiale, correlando la scelta alle caratteristiche architettoniche dei prospetti: in particolare, nel caso di impiego dell’infisso e della persiana tradizionale in legno, va sempre previsto l’uso dello scuretto interno in tutti gli ambienti, con eventuale esclusione dei servizi (bagni, cucine, corridoi); nel caso di impiego di infisso in alluminio preverniciato (escludendo l’uso dell’alluminio anodizzato o brunito), persiana esterna e scuretto interno non vanno previsti per ragioni di cattivo comportamento termico dell’irraggiamento solare (in tal caso vanno ricercate soluzioni alternative che garantiscano le prestazioni di protezione esterna all’irraggiamento e di oscuramento interno, come schermi solari esterni a lamelle su guida e tende opache scorrevoli).

L’apparato decorativo, costituito da cornici, cimase, davanzali, lesene e fasce marcapiano, va conservato in sito, poiché rappresenta una testimonianza costruttiva e figurativa che caratterizza e qualifica il disegno del sistema finestra/balcone e dell’intera facciata. La salvaguardia di tali elementi va garantita anche attraverso un’opportuna scelta di tecniche di consolidamento strutturale che non impongano lo smontaggio dall’esterno delle piattabande delle finestre. In particolare, negli interventi di rifacimento del sistema decorativo cornice-cimasa-davanzale, forma e dimensione dovranno essere individuate dal disegno d’insieme, nel caso di un prospetto unitario tuttora leggibile (in tal caso le tecniche e i materiali da utilizzare potranno essere sia di tipo tradizionale – conci di tufo a sbalzi progressivi, modanature di malta riportata con sagome a mano e lastre superiori di pietra a protezione - sia di tipo innovativo – elementi prefabbricati in cls armato); nel caso di un prospetto in cui non siano più rinvenibili i caratteri originari, potrà essere studiato un disegno del sistema decorativo dai caratteri semplici ed esplicitamente moderni. Il colore del sistema decorativo, infine, deve essere rapportato a quello con cui è trattato il paramento, con una tonalità di maggiore accentuazione cromatica; i colori ricorrenti (omogenei e senza venature, sia che si tratti di tinteggiatura che di colorazione naturale dei materiali), sono il bianco e i grigi, come individuato nella “Tabella dei colori” parte integrante del presente Regolamento Edilizio.

Negli interventi puntuali di sostituzione o nei casi di ristrutturazione degli edifici, lo sporto del balcone può essere realizzato con una lastra in pietra (naturale o artificiale) a sbalzo (spessore 12-14 cm), con una lastra in pietra (naturale o artificiale) appoggiata su mensole (spessore della lastra di almeno 4 cm), oppure con una soletta in c.a. (spessore 12-14 cm) con sovrapposta pavimentazione continua, in pietra naturale o artificiale (spessore 3 cm circa). La lastra in pietra a sbalzo non deve essere pavimentata, in quanto funge tradizionalmente da pavimento finito; pertanto qualora si impieghi un elemento prefabbricato, esso deve possedere caratteristiche fisiche –colore, granulometria, porosità, resistenza all’usura- che rendano il calcestruzzo impiegato simile per prestazioni alla pietra naturale vesuviana. Anche le superfici in vista dei bordi devono essere trattate ad uso pietra naturale e sagomate in modo da ridurre visivamente lo spessore tramite adeguate modanature, realizzando contemporaneamente adeguati gocciolatoi sulla faccia inferiore. Nel caso di lastra appoggiata su mensole, queste ultime vanno sempre collegate da un elemento metallico di irrigidimento; qualora si impieghi una lastra superiore in pietra artificiale, il suo spessore deve essere di almeno 4 cm Nel caso si preveda invece la soluzione del pavimento sovrapposto ad una soletta, va escluso l’uso di pavimentazioni ad elementi discreti, che richiederebbero l’adozione dello stangone, inducendo un notevole spessore del pacchetto soletta/pavimento per la necessità di realizzare un sottofondo ed un’impermeabilizzazione; pertanto il pavimento sovrapposto alla soletta deve essere realizzato con un’unica lastra in pietra naturale o artificiale, per non avere giunti che provocherebbero infiltrazioni d’acqua; lo spessore della lastra deve peraltro essere tale da evitare l’inflessione (almeno 3 cm) e la posa essere effettuata su letto di malta con calce dolce.

Per le ringhiere vanno di norma reimpiegati gli elementi esistenti in buone condizioni, previa completa asportazione dello strato di verniciatura esistente, spazzolatura, eventuale stuccatura e ciclo di verniciatura. Negli interventi puntuali di sostituzione o nei casi di ristrutturazione degli edifici, le ringhiere possono essere realizzate in quadrello o in ferri piatti di piccolo spessore (2-3 cm) di ferro o ghisa; sono da escludere altri materiali e altri sistemi di recinzione dei balconi, quali muretti bassi con ringhiera, muretti o altro; in ogni caso le ringhiere devono essere collocate a filo interno rispetto al margine della soletta del balcone e riproporre la semplicità e trasparenza del disegno geometrico tradizionale. Le ringhiere e le opere il ferro, ad esclusione degli infissi esterni, vanno utilizzati i colori previsti per tali opere indicati nella “Tabella dei colori”.

2. Tutti gli interventi devono assumere le facciate esterne delle costruzioni come parte dell’ambiente urbano circostante la cui composizione, aspetto e manutenzione intervengono sul valore e sul carattere urbano complessivo e assumono pertanto un carattere collettivo.

La composizione della facciata, oltre a rispondere alla necessita di illuminazione ed areazione interna, deve anche assumere regole e criteri finalizzati alla riconoscibilità del luogo e alla sua identità, con particolare attenzione alla parte basamentale, più direttamente coinvolta dal carattere a dall’uso della strada.

Intonaci

Sono da preferire gli intonaci che lasciano traspirare la muratura, con malta di calce o con percentuale di cemento non superiori al 15%, con esclusione di additivi chimici impermeabilizzanti. La colorazione degli intonaci è indicata nella “Tabella dei colori” parte integrante del presente regolamento edilizio.

Rivestimenti e cornici

Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni edilizie non riguardanti edifici di cui al Titolo VI, è consentito il ricorso a materiali estranei alla tradizione costruttiva locale, ad esclusione di materiali plastici di alluminio e in piastrelle di ceramica. Intorno agli infissi sono da preferire ornie o cornici in pietra o a stucco, mentre eventuali ornie in acciaio o alluminio preverniciato sono consentite solo all’interno di tali cornici. Le colorazioni delle cornici a stucco deve essere realizzata secondo le indicazioni per gli intonaci di cui alla “Tabella degli interventi”.

Infissi esterni

Nelle aree soggette a vincolo ambientale sono ammessi esclusivamente infissi in legno naturale o verniciato; nelle zone e sugli edifici soggetti a conservazione di cui al Titolo VI sono consentiti infissi in legno naturale o verniciato, in ferro e alluminio preverniciato. Nelle altre zone, oltre a quelli enunciati, sono consentiti anche infissi in pvc.

Per la realizzazione di portoni e portoncini dovranno essere escluse tecniche e materiali quali l’alluminio o i materiali plastici, privilegiando l’uso del legno, naturale o verniciato, o del ferro e vetro.

In tutti i casi, oltre a quelle del legno naturale, sono ammesse le colorazioni previste per gli infissi esterni dalla Tabella dei colori parte integrante del presente R.E.. E’ sempre esclusa la colorazione in rosso.

Ringhiere e cancelli

Per tutti gli interventi sono consentiti solo in ferro verniciato o, dove necessario, in legno, con esclusione di materiali plastici e alluminio. Nei centri storici e nelle aree a vincolo ambientale le ringhiere, i corrimano, i cancelli di ogni tipo, visibili dall’esterno, devono essere realizzati in ferro battuto secondo la tradizione locale, così come esemplificato nell’ “Abaco”.

Negli altri casi vanno utilizzati i colori previsti per tali opere indicati nella “Tabella dei colori” per questi elementi.

Pluviali, canali di gronda e fecali

Le tubature esterne di scarico delle acque piovane e nere devono essere inserite nella muratura e nei tompagni. E’ consentita la sistemazione esterna delle pluviali solo a condizione che rientrino in un disegno organico della facciata e siano realizzate in lamiera zincata o rame. Negli edifici oggetto della Normativa coperti con tetto a falde, i canali di gronda dovranno essere progettati in relazione con i cornicioni sommitali esistenti; per le facciate principali degli edifici di particolare pregio potranno essere allocate all’interno della stessa cornice lapidea o occultate da velette dello stesso materiale, in forma semplice e dimensioni tali da non interferire con il disegno complessivo della facciata.

Canne fumarie

E’ vietato installare canne fumarie sulle facciate prospicienti strade e spazi pubblici. Esse saranno poste all’interno delle murature e dei tompagni esternio,dove questo non risulti possibile, sulle facciate dei cortili interni, a condizione che rientrino in un disegno organico di tali facciate.

Impianti a rete

Le reti di telefonia e trasmissioni dati e quella di energia elettrica devono essere riportate “sotto traccia” alle varie utenze, possibilmente accentrando in un unico locale al piano terra le linee principali, i misuratori di consumo e la gestione delle diramazioni. Le tubazioni adduttrici del gas e dell’acqua potabile, necessariamente esterne, devono essere accentrate in pochi punti e disposte in maniera organica con il disegno delle facciate. Nei centri storici o su edifici che rivestano interesse storico o ambientale, gli impianti a rete non devono alterare o tagliare gli elementi dell’architettura di dettaglio.

Impianti tecnici

Ad esclusione degli interventi riguardanti attività produttiva a carattere industriale o commerciale all’ingrosso, gli impianti tecnici, quali condizionatori d’aria, depuratori, ripetitori o impianti di ricezione segnali audiovisivi, dovranno essere prevalentemente disposti sulle coperture delle costruzioni. Al di fuori dei centri storici o, comunque, su edifici che non rivestano interesse storico o ambientale è consentita l’installazione di impianti sulle facciate interne, non prospicienti strade o spazi pubblici. Per le attività commerciali, artigianali e terziarie a piano terra si applicano le norme di cui agli articoli successivi.

Tinteggiature e verniciature

La tinteggiatura delle facciate sarà realizzata con pitture a calce o ai silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali, con esclusione di pitture plastiche al quarzo, di resine co-polimere o di resine acriliche in percentuali superiori al 5%. Per le qualità cromatiche si farà riferimento alla “Tabella dei colori” riportati alla voce “intonaci”. Per la verniciatura di gronde e canali si utilizzeranno, oltre agli stessi colori delle facciate, anche il nero, i grigi scuri ed il marrone. Per le cornici e le partiture decorative delle facciate degli edifici nei centri storici o che rivestano interesse storico o ambientale, ove quelle preesistenti non siano in pietra a facciavista, saranno utilizzati colori nelle tonalità, del bianco, dei grigi o in una tonalità più scura di quella utilizzata per la facciata, sempre nell’ambito delle colorazioni ammesse dalla Tabella dei colori parte integrante del presente regolamento.

Art. 70 - Toponomastica

Sulle facciate degli edifici è fatto divieto apporre tabelle, lapidi ed insegne, tranne nei casi di cui agli articoli successivi. Le targhe viarie e i numeri civici sono definiti dal Comune nella forma, nei materiali e nei colori, in modo omogeneo per aree urbane, strade o singoli edifici. Le targhe sono apposte a cura e spese del Comune, i numeri civici a cura e spese dei soggetti interessati (proprietari, costruttori, amministratori di condominio, esercenti,) ad un’altezza fra i 2 e i 3 m Gli indicatori toponomastici di interesse storico, tipologico o artistico vanno restaurati e conservati in sito.

# Art. 71 - Vetrine, insegne, tende e pensiline

1. In linea generale le vetrine, le insegne, le mostre e le tende non dovranno alterare, modificare o coprire gli elementi che compongono la facciata della costruzione interessata né generare confusione con le indicazioni toponomastiche e della segnaletica stradale, ridurre la visibilità in zone panoramiche o su facciate di particolare pregio.

2. L’intervento sul piano basamentale dell’edificio deve essere unico ed organico: i progetti di recupero o di ristrutturazione edilizia o di nuova edificazione su interi edifici o su intere facciate devono prevedere interventi coordinati anche per quanto riguarda gli elementi architettonici di dettaglio che dovranno essere omogenei per forma, colore e materiali. Il provvedimento autorizzativo all’esecuzione dei lavori dovrà fissare i termini, non superiori a tre anni, entro i quali gli esercizi interessati dovranno adeguarsi.

3. Per interventi sui singoli locali il progetto dovrà essere congruente ai caratteri edilizi dell’intero edificio, all’architettura della facciata e del suo basamento.

4. Per gli interventi nei centri storici, in zone di vincolo ambientale o, comunque, su edifici che rivestono interesse storico o ambientale:

- non è consentito realizzare vetrine, insegne e porte di ingresso sporgenti rispetto al paramento murario del basamento e deve essere conservata la sagoma e la dimensione del vano originario, con il restauro dei materiali di rivestimento delle cornici intorno ad esso. Non è ammessa l’installazione di vetrine sporgenti su marciapiedi di larghezza inferiore a metri uno;

- non è consentito realizzare impianti e altri mezzi pubblicitari a bandiera o frontali sui balconi ad eccezione di quelli che recuperino tipologie storiche del luogo;

- non è consentito installare tettini stabili, anche se interamente sospesi;

- eventuali tende mobili devono essere interne al vano e sono consentite solo dove vi sono marciapiedi, senza superare la larghezza di questi diminuita di m 0,30; una volta abbassate esse non potranno raggiungere un’altezza inferiore a m 2,50 dal piano del marciapiede stesso;

- non è consentito installare vetrine esterne o che modificano la sagoma e la dimensione del vano originario di ingresso; in caso l’esercizio disponga di un solo vano prospiciente la strada adibito anche ad ingresso, è suggerita l'installazione di "ante-vetrine" che sfruttano come spazio espositivo lo spessore delle ante di chiusura una volta aperte;

- insegne a caratteri indipendenti, che dovranno essere esclusivamente opache o retroilluminate e non ad illuminazione diretta (scatolari e neon) sono consentite solo nei casi di portali e vetrine di particolare pregio e valore storico, o in caso di edifici interamente destinati all’attività da indicare; in questo caso potrà essere collocata anche a piani diversi dal piano terra;

- le insegne potranno essere realizzate esclusivamente in ferro, ottone, rame, marmo, vetro e legno.

- Nelle zone diverse da quelle di cui al comma 4. valgono le seguenti disposizioni:

- vetrine sporgenti su suolo pubblico sono ammissibili solo su strade e piazze dotate di marciapiede e a condizione che lo sporto, misurato dal nudo muro, non occupi oltre 1/10 della larghezza del marciapiede antistante con un limite massimo 0,25 m.

fig. 1 - Vetrine sporgenti su suolo pubblico

S ≤ 1/10 lm

con un max di 0,25 m

- sono consentiti tettini stabili al di sopra delle aperture esterne di ingresso purchè siano interamente sospesi e in armonia con l’architettura della facciata; essi non dovranno occupare più di 1/10 dell’intera larghezza stradale, e comunque non più della larghezza dei marciapiedi e dovranno avere un’altezza minima di m 4,00 dal piano stradale;

- le tende mobili e le loro armature sono consentite solo dove vi sono marciapiedi, senza in ogni caso superare la larghezza di questi diminuita di m 0,30, con la possibilità di essere abbassate fino a m 2,10 dal piano del marciapiede stesso;

- insegne a caratteri indipendenti (retroilluminate o opache) ai piani diversi dal piano terra sono ammesse solo nel caso di edifici interamente interessati dall’attività oggetto dell’insegna;

- in nessun altro caso sono ammesse insegne collocate a piani diversi dal piano terra;

- in generale le insegne frontali devono essere comprese entro i limiti laterali della cornice del vano e non potranno superare i 15 cm di sporgenza se sono poste ad un’altezza inferiore ai m 4,10; per altezze superiori la sporgenza non potrà superare i 25 cm;

- le insegne a bandiera sono consentite solo a i piani terra; su strade senza marciapiede esse dovranno avere il lato inferiore ad un’altezza dal piano stradale maggiore o eguale di m 4,10 con sporgenza massima dalla parete minore o eguale ad 1/5 della larghezza della sede stradale in quel punto, con un limite massimo di m 1 e un’altezza massima di 0,60 m; nel caso di strade con marciapiede di larghezza maggiore o uguale a m 1,50, le insegne, le iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie dovranno avere il lato inferiore ad un’altezza non inferiore ai m 2,10 dal piano del marciapiede e la sporgenza massima dalla parete non potrà superare 1/5 della larghezza della sede stradale misurata dalla parete stessa e comunque mantenendosi entro il limite massimo di m 1,30 e un’altezza di 0,80 m;

- le insegne potranno essere realizzate in ferro, acciaio, ottone, alluminio verniciato, rame, marmo, vetro, legno, policarbonato e polimetilacrilato di metile se coprenti e con colorazioni non fosforescenti o sgargianti; sono esclusi i seguenti materiali: alluminio anodizzato, policarbonati e polimetilacrilato di metile che presentino colorazioni fosforescenti o sgargianti.

- non sono comunque consentiti impianti frontali sui balconi.

In tutte le zone gli impianti di illuminazione esterni (faretti, fanali, lampade sospese al muro) devono essere posti a m 2,75 dove esiste il marciapiede e m 3,50 dove questo manca. Le luci dovranno essere rivolte verso il basso e comunque non dovranno costituire disturbo per i pedoni e la circolazione veicolare.

Il Comune potrà disporre progetti unitari di adeguamento per strade, piazze o larghi di particolare interesse pubblico, sui quali potranno anche essere coinvolte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e potrà prevedere incentivi ed agevolazioni per i soggetti interessati, tempi idonei per l’adeguamento e forme di surroga in caso di inadempienza nei termini prefissati. Con ordinanze sindacali potranno essere intimati interventi di adeguamento alle presenti norme.

Fig. 2 - Tettini stabili e tende

Tettini stabili																																						Tende

# S ≤ 1/10 ls		  																																						S1 ≤  lm – 0,30 m

e comunque																																						 H1 ≥ 2,10 m

# S ≤ 1,00 m

I tettini stabili non sono ammessi

nelle zone di cui al Titolo VI

# Fig. 3 - Insegne frontali

# S ≤ 0,15 m

# S1 ≤  0,25 m

# Fig. 4 - Insegne a bandiera

# Su spazi pubblici senza marciapiede					             				Su spazi pubblici con marciapiede

# H ≥ 4,10 m																												              H ≥ 2,50 m

# S ≤ 1/5 ls	 e comunque S ≤ 1,00 	m									              S ≤ 1/5 ls	 e comunque S ≤ 1,30 m

# Art. 72 – Coperture

1. Il tipo di copertura (a terrazzo piano, a tetto, a volta, a cupola) caratterizza non solo tipologia edilizia, ma per insediamento di pendice, anche l’immagine dall’alto del paesaggio urbano e gli usi delle superfici scoperte non a livello terreno, secondo una tradizione legata al clima ed alla cultura mediterranea. Pertanto anche l’intervento sulle coperture costituisce un problema di guida comportamentale d’interesse pubblico.

2. Le coperture piane a lastrico solare o a terrazzo, sia esistenti che da realizzare, possono essere rivestite con pavimentazioni in pietra, graniglie, piastrelle di calcestruzzo precolorato, di gres o maiolicate o impermeabilizzate con manti bituminosi, non riflettenti. E’ consentita la realizzazione di pergole in legno o in ferro o di sistemazione a giardino, previa idonea impermeabilizzazione drenaggio di raccolta delle acque, nell’ambito delle tipologie d’intervento.

3. Le terrazze di copertura non praticabili non possono essere trattate con rivestimenti superficiali che producono fenomeni di rifrazione, come le vernici a base di alluminio; sono da privilegiare finiture opache con colori neutri.

4. Le coperture a volta esistenti vanno inderogabilmente conservate: sono consentiti i soli interventi di consolidamento statico che non ne alterino il comportamento ed il restauro del manto di copertura (in lastre metalliche, in maioliche o in malte pozzolaniche). Per la realizzazione di nuove coperture a volta è consentita la realizzazione di strutture in c.a. Sono comunque vietate le impermeabilizzazioni con manti bituminosi argentati.

5. Le coperture non portanti possono essere realizzate in legno o con pannelli in lamiera di rame o di alluminio o di acciaio preverniciati, con esclusione di pannelli in materiale plastico. Sono consentiti materiali plastici trasparenti per i soli lucernari.

6. I volumi e gli impianti tecnici nelle coperture a tetto devono rientrare, per quanto possibile, all’interno delle coperture stesse, mentre nel caso di coperture a terrazzo deve essere prevista una soluzione unitaria. In particolare, per gli interventi nei centri storici, in aree di vincolo ambientale o, comunque, su edifici che rivestano interesse storico o ambientale, i volumi tecnici vanno previsti prevalentemente nei locali del piano terra o interrato. Nei casi in cui risulti indispensabile realizzarli in copertura dovranno comunque essere accorpati in locali arretrati rispetto alle facciate di almeno 2,40 m e dell’altezza minima indispensabili per contenerli, comunque non superiore a 2,40 m. Anche per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni al di fuori dei centri storici, il progetto dovrà particolarmente curare l’organizzazione unitaria dei volumi e degli impianti tecnici, ubicandoli al centro delle coperture. Per quanto attiene agli impianti di ricezione segnali audiovisivi di pertinenza delle costruzioni in tutti gli interventi è obbligatorio ricorrere ad impianti unitari e centralizzati. Queste prescrizioni si applicano anche agli impianti di ricezione e trasmissione non di pertinenza delle costruzioni.

7. Eventuali terminali con un certo grado di connotazione formale (come i comignoli), devono essere realizzati con materiali e tecniche che si accordino con i caratteri della copertura.

8. Nel caso di tetti a falda/e esistenti rivestiti di tegole, in edifici di interesse storico-architettonico e ambientale di cui alla Normativa, queste ultime vanno conservate previa rimozione, verifica di consistenza e qualità e successivo rimontaggio in sito, valutando, ove necessario, l’integrazione delle parti mancanti o di quelle da sostituire necessariamente, con elementi aventi le stesse caratteristiche morfologiche, tecniche e dimensionali. La posa degli elementi vecchi e nuovi deve essere diffusa omogeneamente a seconda delle diverse condizioni esistenti ed alle quantità di elementi recuperabili evitando la concentrazione in zone degli uni e degli altri in relazione alle condizioni percettive privilegiate.

9. Negli stessi edifici ed aree di cui al punto precedente, cornicioni modanati esistenti vanno conservati in sito studiando le tecniche di consolidamento e di realizzazione dei solai di copertura compatibili con tale obiettivo. Nei casi in cui le condizioni di degrado fisico non consentono la conservazione in sito, potranno essere adottate soluzioni di rifacimento, anche parziale per tratti, necessarie al ripristino delle configurazioni originarie, adottando, con l’ausilio dell’“Abaco”,  modalità di esecuzione tradizionali (conci di tufo a sbalzi progressivi, modanature di malta riportata con sagome a mano e lastre superiori di pietra a protezione). Laddove non si riscontri alcun cornicione e la sua realizzazione sia richiesta da motivi di decoro e di protezione dagli agenti atmosferici, è possibile prevedere una soluzione progettuale semplificata e congruente per caratteristiche formali e dimensionali con le caratteristiche architettoniche generali dei prospetti.

# Art. 73 – Recinzioni e muri di contenimento

1. Cancellate o muri di suddivisione tra confini di proprietà possono assumere tipologie edilizie diverse ma comunque devono essere relazionate ad un organico progetto di sistemazione delle aree scoperte, di pertinenza e non.

2. Per gli interventi nei centri storici e in edifici che rivestano interesse storico o ambientale, le recinzioni concorrono alla definizione delle tipologie insediative e degli aggregati; pertanto la loro forma, tipologia materica ed altezza sono determinate in funzione delle caratteristiche tipo-morfologiche di questi. In questi casi l’altezza delle recinzioni deve essere quella preesistente e devono essere conservati in forma, dimensione e posizione, i portali in pietra o in muratura.

3. Nelle zone a vincolo ambientale le recinzioni possono avere altezza massima di m 2, e devono essere realizzate in muratura a faccia-vista con materiali della tradizione locale, anche con l’inserimento di cancellate metalliche della massima trasparenza.

Nelle zone con boschi, incolte e aree di macchia, le recinzioni devono essere realizzate con siepi, arbusti o, soprattutto in adiacenza alle strade - nei modi previsti dal successivo articolo specificamente dedicato -, alberi in filare di essenze tipiche del luogo. In tutti i casi le recinzioni non devono ostacolare le libere visuali, le siepi possono essere protette all’interno da reti

4. In tutte le altre zone le recinzioni possono avere altezze non superiori a 2,50 m ed essere realizzate in muratura di tufo o di mattoni pieni, a vista o intonacata, in ferro, in legno. Le recinzioni in calcestruzzo devono essere rivestite in tufo, in laterizi o in lastre di pietra o intonacate.

Per i colori valgono le medesime prescrizioni di cui all’articolo relativo alle facciate.

5. Nelle aree soggette a vincolo ambientale i muri di contenimento del terreno devono essere realizzati in materiale lapideo a faccia-vista, senza stilatura dei giunti o con tecniche di ingegneria naturalistica. In casi eccezionali, nei modi previsti all’art. 5 comma 11 del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, e in tutte le altre aree, si può far ricorso a strutture in cemento armato rivestite in materiale lapideo tradizionale.

# Art. 74 – Corti, pseudocorti, chiostrine  e aree scoperte di pertinenza

1. In generale le pavimentazioni degli spazi di pertinenza andranno curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione.

2. Per gli interventi nei centri storici, nelle zone di vincolo ambientale o, comunque, in edifici che rivestano interesse storico o ambientale, le pavimentazioni delle corti, pseudocorti e altri spazi aperti di relazione, delle strade, delle scale e delle aree scoperte) originarie vanno conservate e restaurate, evitando usi non consoni alla qualità ed alla resistenza dei materiali. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile documentare i materiali originari, saranno realizzati con materiali tipici della tradizione costruttiva coeva. In entrambi i casi vanno escluse le impermeabilizzazioni e dovranno essere utilizzati materiali che consentano l’assorbimento delle acque piovane.

3. In tutti gli altri casi si utilizzeranno prevalentemente materiali dell’ambiente della città quali le pietre vulcaniche (pietra lavica, pietrarsa), quelle flegree (trachite, piperno, tufo, imbrignite), il cotto campano, le arenarie del casertano, nonché piastrelle di calcestruzzo precolorate. Non va escluso, in via subordinata, il ricorso ad altri materiali (porfido, travertini, basalti, pietra serena, eccetera) entrati nell’uso più recente. Per le superfici non cortilive vanno escluse le impermeabilizzazioni sottostanti alle pavimentazioni, ricorrendo a letti di drenaggio naturale o guidato.

4. Per gli impianti destinati alla produzione di beni e servizi è consentito, per le sole aree scoperte destinate a tale attività, la pavimentazione di tipo industriale. Per le altre aree scoperte (viali, parcheggi ed aree di pertinenza) valgono le prescrizioni precedenti.

5. Le aree scoperte di  relazione (corti, pseudocorti, chiostrine, percorsi di impianto edilizio) e gli spazi scoperti di pertinenza dovranno essere realizzati in modo tale da consentire un rapido deflusso delle acque dal piede degli edifici ed evitare ristagni. Gli elementi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, quali griglie, canaline, pozzetti dovranno essere in ferro, in ghisa o nei materiali lapidei di cui al punto precedente. Nelle aree esterne ai centri storici e negli edifici non soggetti alla Normativa potranno essere usati anche elementi in conglomerato cementizio colorato.

6. Va assicurata una continua manutenzione degli spazi scoperti sia al fine del regolare deflusso delle acque, sia per una complessiva pulizia di tali aree che vanno tenute sgombre da depositi di materiali, detriti, oggetti dismessi, nonché liberate da vegetazioni infestanti.

7. Gli impianti tecnici (serbatoi, pompe di calore, caldaie, depuratori) e le cabine di energia elettrica dovranno essere organicamente inseriti all’interno dei cortili o nelle aree di pertinenza, senza creare intralci alla fruizione degli stessi. In generale saranno inseriti in locali tecnici ispezionabili e, per quanto possibile, accorpati o mascherati con opere di arredo (grillages, siepi, pannelli murari).

8. Per gli impianti di illuminazione esterna sarà curata non solo l’intensità e la diffusione della luce notturna in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l’estetica dei corpi illuminanti che potranno essere differenziati in funzione dei caratteri estetico-morfologici delle aree. Gli apparecchi illuminanti, a braccio o su pali, dovranno essere schermati verso l’alto, in modo da evitare dispersione della luce con conseguente disturbo, anche della percezione della volta celeste.

9. Particolare cura andrà posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l’intervento dovrà rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione.

# Art. 75 - Strade e piazze

1. La strada rappresenta l’elemento ordinatore della struttura urbana, di separazione degli edifici e dei lotti urbani, di determinazione delle direzioni di fruizione, di collegamento e comunicazione di poli e funzioni anche lontane: su di essa si svolgono le principali attività della residenza e del lavoro e del tempo libero.

Nella Tav. 2 allegata al presente Regolamento edilizio, sono state rappresentate le strade in funzione dei loro caratteri morfologici. Nella Tav. 3 - Caratteri degli spazi aperti, sono inoltre riportati i fronti commerciali. Questo tipo di lettura consente di avere informazioni sui caratteri dimensionali delle strade, sulle loro attrezzature, come ad esempio i marciapiedi, che sono leggibili  già sulla cartografia di base (e perciò non riportati in legenda), ma anche sui caratteri che derivano loro dalla morfologia del territorio che attraversano e che porta ad alcune altre informazioni.

Per esempio le strade di attraversamento nord-sud, dalla valle al monte, hanno sempre un andamento in pendenza, cosa che, dove non vi siano fronti edilizi, comporta una forte panoramicità. Le strade di attraversamento est-oves presentano invece, nelle stesse condizioni, una panoramicità solo sul lato a valle. In questo senso le tavole possono essere un utile strumento di lavoro sia per i progettisti, ma soprattutto per la Commissione Edilizia e l’Ufficio Tecnico qualora si debba decidere sugli interventi, pubblici e privati, da realizzare sulle strade, come per i passi carrabili, vetrine ed insegne, marciapiedi e pavimentazioni, alberature (in questo senso anche la Tav. 3 è di ausilio per quanto riguarda, ad esempio, le aree pertinenziali). Sulla base di queste informazioni e della stratificazione storica di cui alla Tav. 1, il Comune potrà anche definire gerarchie di valori, la normativa di salvaguardia, approfondire eventuali prescrizioni, le modalità e la gestione degli interventi, tenendo conto dei tracciati e delle forma, dei materiali di pavimentazione e di recinzione, delle alberature, della segnaletica e degli elementi architettonici di arredo.

2. Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale e nei centri storici, gli interventi dovranno essere orientati al restauro dell’insieme degli elementi costitutivi, con la conservazione dei tracciati, della forma e dei materiali originari. Eventuali elementi di innovazione non dovranno alterare l’ambiente così come stratificato nel tempo. In queste aree, sono consentiti solo interventi di restauro. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile documentarne i materiali originari, saranno realizzati con materiali consoni con l’ambiente.

3. Solo per le strade carrabili esterne ai centri storici è consentita la pavimentazione con asfalti o in conglomerato cementizio.

4. Le pavimentazioni, gli arredi, l’illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana sulla base di progetti unitari determinati dalla lettura storico-morfologica dei luoghi e orientati ad un accorto uso dei materiali, con particolare riguardo a quelli tradizionali. In particolare le pavimentazioni andranno curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione. Si utilizzeranno prevalentemente materiali dell’ambiente della città quali le pietre vulcaniche (pietra lavica, pietrarsa), quelle flegree (trachite, piperno, tufo, imbrignite), il cotto campano, le arenarie del casertano, nonché blocchetti di calcestruzzo precolorato. E`consentito, in via subordinata, il ricorso ad altri materiali (porfido, travertini, basalti, pietra serena, eccetera) entrati nell’uso più recente.

5. Per gli impianti di illuminazione esterna sarà curata non solo l’intensità e la diffusione della luce notturna in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l’estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di caratterizzazione urbana.

6. Particolare cura andrà posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l’intervento dovrà rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione.

7. Le strade, ove la dimensione lo consenta, dovranno essere alberate. La scelta delle essenze arboree, che dovranno comunque essere di tipo tradizionale, dovranno contribuire alla caratterizzazione e al riconoscimento della gerarchia stradale. In questo senso, per le strade di grande dimensione e di attraversamento, sono da prevedere essenze di alto fusto. Esse saranno poste, ove possibile, su entrambi i lati della strada se questa è classificata nella Tav. 2, di “attraversamento monte-valle”; sul solo lato a monte della strada, se questa è classificata come di “attraversamento isometrico”, a meno che il fronte a valle non sia già occupato da fronti edilizi che ne occultano la panoramicità, nel qual caso possono essere alberati entrambi i lati a meno dei cannocchiali visivi ancora liberi. Per le strade di attraversamento di dimensione minore e per tutte le altre strade potranno essere scelte, gerarchicamente e sempre fra quelle presenti nella tradizione locale, le essenze arboree o arbustive di minore dimensione.

8. Per tutti gli interventi dovrà essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d’acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto precolorato nelle aree esterne ai centri storici.

9. Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli. I marciapiedi dovranno essere tutelati dalla sosta o dalla mobilità veicolare, liberi da depositi di materiali, merci e ingombri che ne riducano la larghezza. Cabine di pubblici servizi, arredi urbani, alberature e pali per la segnaletica potranno essere posti garantendo comunque una larghezza libera, in quel punto, di almeno 1,20 m.

10. I passi carrai e gli ingressi veicolari in genere che interrompano o attraversino i marciapiedi devono essere segnalati con pavimentazioni di forma o colori diversi e delimitati in modo da impedire l’accesso dei veicoli sui marciapiedi e devono essere posizionati in modo da garantire la sicurezza stradale.

11. Le parti di strada destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del Nuovo codice della strada. Le nuove strade dovranno prevedere, laddove possibile, marciapiedi o percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,50 m e, ove la pendenza lo consenta, piste ciclabili dedicate.

12. Per le strade destinate prevalentemente alla mobilità veicolare il Piano urbano traffico normerà l’uso, la capacità di traffico, le tipologie di veicoli e gli spazi di parcheggio e manovra. Per le pavimentazioni stradali andranno utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti.

# Art. 76 - Spazi e attrezzature collettivi

1. Gli spazi e le attrezzature pubbliche o ad uso collettivo rappresentano non solo i luoghi di servizi destinati alla collettività ma sopratutto i poli di riferimento urbano e di autorappresentazione di una città. Scuole, teatri, case comunali, stazioni, musei possono determinare, nell’ubicazione, nella ricchezza tipologica, nella cultura architettonica, nell’efficienza dei servizi resi, la rappresentazione urbana di una società. La bellezza di una città si misura dai suoi spazi pubblici e non necessariamente in termini quantitativi ma innanzitutto nei valori qualitativi che essi esprimono.

2. Il progetto dovrà rispondere non solo alle funzioni richieste dalla destinazione d’uso, ma anche alla capacità di svolgere un ruolo di aggregazione e riferimento urbano. Le tipologie edilizie assunte dovranno chiaramente estrinsecare la funzione richiesta, evitando il ricorso a contenitori anonimi e privi di riferimento

3. L’edificio dovrà contribuire alla definizione dei lotti urbani senza ricorrere a recinzioni e con gli ingressi posti preferibilmente sulle piazze o sui larghi, evitando separazioni tra il tessuto urbano e le attrezzature pubbliche.

4. Le norme relative alla sicurezza, all’igiene ed al superamento delle barriere architettoniche, per i quali si rimanda alle normative specifiche, saranno utilizzate come ulteriori parametri di soluzioni intelligenti e qualitativamente elevate.

5. Per gli spazi esterni di pertinenza, così come per le recinzioni e le aree verdi, si rimanda agli articoli specifici.

# Art. 77 - Parcheggi in superficie e nel sottosuolo

1. La realizzazione di parcheggi pubblici o privati pertinenziali costituisce una condizione indispensabile per una corretta politica della mobilità, per la migliore fruizione delle attività e delle attrezzature urbane prevalenti e per la liberazione delle strade e degli spazi pubblici dalla sosta impropria delle auto.

Tuttavia la realizzazione di un diffuso sistema di parcheggi va reso compatibile con la salvaguardia delle aree inedificate, dei valori ambientali e del sottosuolo della città. Appositi piani dovranno definire le modalità ed il dimensionamento dei parcheggi pubblici e privati pertinenziali.

2. I parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di cui alla Legge 24 marzo 1989 n. 122, possono essere realizzati anche nelle aree di pertinenza (all’aperto o nel sottosuolo) degli edifici; ai sensi del comma 5 dell’articolo 9 della stessa Legge n.122/89, i parcheggi pertinenziali realizzati non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

3. I parcheggi di pertinenza di immobili privati possono anche essere realizzati su aree di proprietà dei Comuni ovvero altri enti pubblici secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 9 della Legge n. 122/89.

4. Nelle aree di pertinenza di singoli edifici e di condomini, nel sottosuolo o all’aperto, sotto idonei sistemi di copertura protettiva, possono essere realizzati parcheggi per bici e motoveicoli, da destinare a pertinenza degli edifici stessi.

5. Per i parcheggi a raso dovranno essere utilizzate soluzioni tecniche e materiali che garantiscano la permeabilità all’acqua: si può in tal senso ricorrere a pavimentazioni carreggiabili-erbose ottenute con l’uso di masselli di calcestruzzo di cemento vibrocompresso, disposti in modo da lasciare tra un elemento e l’altro lo spazio per la distribuzione di terra di coltivo sulla quale seminare specie erbacee, o con soluzioni similari.

6. Ogni area dedicata al parcheggio deve essere delimitata lungo il perimetro interno da una fascia, di profondità non inferiore a 2,5 metri, di essenze arboree a prevalente portamento fastigiato o piramidale (Carpinus betulus, Quercus robur, Populus nigra, eccetera). In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate zone alberate e arbustive a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta, comunque nella misura non inferiore al 20% del totale di ogni area, oltre le fasce alberate perimetrali. Saranno prevalentemente utilizzate essenze che: consentano un elevato ombreggiamento estivo, abbiano tolleranza verso gli agenti inquinanti, contribuiscano al condizionamento del microambiente, con la filtrazione e l’assorbimento di parte delle sostanze gassose di scarico dei veicoli, non producano organi vegetali voluminosi o pesanti o che attraggano gli uccelli, siano di facile o scarsa manutenzione, corrispondano alle specie climatiche mediterranee del paesaggio della città.

7. Nelle aree sottoposte, per gli eventuali muri di contenimento e recinzioni valgono le medesime prescrizioni di cui agli articoli specifici. Le pavimentazioni dovranno consentire il drenaggio delle acque meteoriche e saranno disposti su letti di drenaggio in pietrisco con esclusione di sottofondi di cemento. Come materiali, oltre a quelli tradizionali dell’ambiente della città, sono consentiti i blocchetti di calcestruzzo precolorato nonché il sistema carreggiabile-erboso, con una percentuale di superficie inerbita non inferiore al 60%.

8. Dovrà essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d’acqua e infiltrazioni, assicurando un naturale deflusso delle acque attraverso un letto di drenaggio non impermeabilizzato. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto precolorato nelle aree esterne ai centri storici.

9. Va assicurata una continua manutenzione sia al fine del regolare deflusso delle acque, sia per una complessiva pulizia di tali aree che vanno tenute sgombre da depositi di materiali, detriti, oggetti dismessi, nonché liberate da vegetazioni infestanti.

10. Non è consentita la realizzazione di costruzioni o volumi ad eccezione di un chiosco in legno per l’eventuale guardiania, di dimensioni non superiori a 3,00 mq.

11. Per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo va posta particolare attenzione nei confronti dell’equilibrio geologico e tettonico, della tutela dei corpi idrici, dell’interferenza con i sottoservizi e dell’uso della superficie. Le opere interrate dovranno essere progettate sulla base di esaustive e dettagliate indagini geognostiche e geopedologiche per documentare la consistenza tettonica del sottosuolo, la formazione di strati del suolo, la presenza di cavità, faglie, piani di scivolamento, materiali di riporto. L’indagine va estesa ad un’area circostante l’intervento dimensionalmente significativa, e comunque non inferiore a 50 m intorno al perimetro, soprattutto in presenza di fenomeni franosi e cavità accertate, di opere rilevanti già eseguite o di importanti reti di servizio. Andranno inoltre documentate le ipotesi di equilibrio e gli effetti determinati sul sottosuolo dalle opere una volta realizzate. Le indagini ed il progetto terranno conto della presenza di corpi idrici (pozzi, falde acquifere, vasche di accumulo anche naturali) formulando previsioni dettagliate per la loro tutela e gli scenari credibili di eventuale interferenza e degli effetti determinati dalla realizzazione delle opere previste. Per quanto attiene le reti dei sottoservizi andranno sentite tutte le aziende erogatrici di servizi, nonché le società di gestione di impianti e il servizio fognatura comunale, al fine di determinare la presenza, l’eventuale interferenza e le opere compatibili o per i possibili spostamenti di linee.

12. Nel caso di parcheggi realizzati nel sottosuolo delle aree di pertinenza, in copertura, laddove possibile, dovrà essere previsto uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a 100 cm; in ogni caso particolare attenzione dovrà essere posta allo smaltimento delle acque al fine di evitare, in caso di forti piogge, l’eccessivo carico, l’accumulo ed il ristagno. La superficie così ottenuta, sarà alberata, pavimentata e trattata come stabilito per i parcheggi in superficie.

# Art. 78 – Parchi e giardini

1. I parchi e i giardini pubblici e privati costituiscono un patrimonio di grande valore non solo per il ruolo equilibratore che svolgono nell’ambiente e nel paesaggio della città, ma anche come testimonianze della storia di culture nella trasformazione e nell’ordine della natura.

2. I giardini dei palazzi nobiliari, masserie rurali e degli impianti ecclesiastici devono essere conservati al pari degli edifici di interesse storico ambientale. Tutti rappresentano valori di interesse pubblico e pertanto possono essere oggetto solo di interventi di restauro, indipendentemente dalla normativa di zona dello strumento urbanistico in cui ricadono. Sono pertanto consentiti, sulla base di una analitica lettura storica, iconografica, documentaria e sulla base di indagini dirette, solo gli interventi di conservazione della connessione strettissima tra essenze vegetali ed architettura, come si sono configurate e stratificate nella storia, salvaguardando la particolare materia del giardino costituita da manufatti artificiali e da vegetazioni vive e quindi mutevoli con i giorni e durante il giorno e con i suoi cicli biologici, o di innovazione laddove necessario, secondo le prescrizioni della Carta italiana per il restauro dei giardini storici del 1981.

3. I parchi ed i giardini di nuovo impianto dovranno, pur nell’autonomia progettuale, ricostruire la connessione tra la particolare morfologia del suolo e l’articolazione vegetale basata principalmente sulle essenze a clima mediterraneo. Anche in questi casi l’analisi delle caratteristiche dei terreni e del sottosuolo, del sistema idrologico e dell’ambiente in generale (insolazione, clima, piovosità, umidità, venti) costituisce il parametro determinante e documentato per le scelte progettuali. In generale il progetto dovrà rispondere alle necessità di libero godimento, di riflessione, di passeggio, di gioco, di meraviglia consoni con il concetto di giardino, evitando l’eccessivo ricorso a manufatti o ad attività non compatibili. Per gli elementi di architettura si farà ricorso principalmente ai materiali della tradizione vesuviana, con esclusione del cemento e della plastica.

4. I parchi dedicati alle attività sportive all’aperto valgono le indicazioni del punto precedente, con la particolare attenzione all’inserimento dei campi da gioco e delle relative strutture (spogliatoi, uffici, servizi di ristoro, tribunette, illuminazione) in modo da creare un unicum organico e diminuire l’impatto delle ampie superfici sterrate dei campi.

5. Le pavimentazioni (strade, aree di pertinenza, piazzali, eccetera) devono assicurare il deflusso e la regimentazione delle acque meteoriche: sono perciò escluse tutte le pavimentazioni impermeabilizzanti (bituminose, a base plastica, cementizie, eccetera). Le pavimentazioni in blocchetti di cemento pre-colorato sono consentite purché intervallate da corsetti di drenaggio e permeabilità delle acque meteoriche. Vanno comunque previsti sistemi di raccolta e deflusso in caso di eccessiva piovosità nonché adeguate pendenze per evitare ristagni di acqua o deflussi troppo rapidi. Le pavimentazioni non devono coprire il sistema radicale delle piante.

6.Per le recinzioni valgono i requisiti prestazionali di cui all’articolo specifico.

# Art. 79 – Aree naturali

1. La tutela delle aree naturali, cioè delle aree non edificate e non alterate da profondi processi di trasformazione del suolo, costituisce un obiettivo prioritario di interesse pubblico in quanto patrimonio della collettività. Gli strumenti urbanistici definiscono, ai diversi livelli di pianificazione, la delimitazione, le finalità e le norme di tutela delle aree naturali.

2. In linea generale l’obiettivo della tutela si esplica attraverso interventi di conservazione, miglioramento e promozione del complesso strutturale delle aree naturali costituito dai caratteri geologici, geo-pedologici, idrologici, fisico-chimici e morfologici del suolo, dalla tipicità e qualità della flora, dalla presenza e habitat della fauna, dalla storicità della formazione e dalla ricorrenza colturale, anche in relazione al paesaggio urbano. Gli interventi consentiti devono tendere a restituire o a conseguire elevati livelli di qualità naturale di tali aree anche attraverso opere di sistemazione o di riqualificazione ambientale secondo le tecniche della bio-ingegneria e l’eliminazione di elementi di degrado (discariche, rifiuti, sostanze nocive, impianti tecnici in disuso, vegetazioni infestanti, eccetera).

Il progetto di intervento deve derivare da un’attenta lettura e da un’analisi puntuale delle caratteristiche i tali caratteristiche geomorfologiche, pedologiche, dell’idrologia superficiale e sotterranea, oltre che paesaggistiche, relativamente all’ambiente naturale ed antropizzato,  che saranno documentate negli elaborati di rilievo.

Le indagini geomorfologiche possono fornire gli elementi di conoscenza indispensabili a definire la necessità di consolidamento del suolo dovuta alla presenza di movimenti di massa, erosione, frane, depressioni, a fenomeni di instabilità dei versanti o di piani di scivolamento. La sovrapposizione e l’alternanza temporale di strati superficiali di provenienza eterogenea, spesso dovute a residui, scorie, sottoprodotti di lavorazioni, rifiuti da discarica, costituisce un necessario approfondimento necessario per definire, per aree più limitate, gli interventi di ricostruzione pedologica. Gli interventi devono tendere a riconsolidare gli strati geologici superficiali, ad eliminare i riporti di scorie o di materiali non autoctoni, a ricostruire un substrato idoneo agli interventi compatibili. Per i piccoli e medi pendii si farà principalmente ricorso a tecnologie di ingegneria naturale quali le fascinate, le palificate vive, i gabbioni rinverditi, l’inerbimento per semina.

3. Le indagini relative all’idrologia superficiale e sotterranea stabiliranno la condizione e l’ubicazione delle falde acquifere, la presenza di pozzi, sorgenti, canalizzazioni e reti di scolo delle acque, la capacità di drenaggio delle acque meteoriche e l’interpretazione del loro deflusso, costituisce conoscenza determinante ai fini della difesa del suolo da fenomeni di instabilità per erosione e dilavamento e di tutela delle falde freatiche. Ogni intervento, sulla base delle indagini sopraindicate, dovrà rispondere all’esigenza di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee, all’eliminazione di scarichi di acque luride, al controllo dell’efficienza dei letti delle falde acquifere o di eventuali reti e canalizzazioni di acque domestiche presenti: anche in questo caso non è consentito l’uso di manufatti cementizi superficiali.

4. Le cave in disuso devono essere oggetto di consolidamento con murature dello stesso materiale. L’impianto di vegetazione deve essere attentamente studiato non solo al fine del consolidamento, evitando essenze con impianti radicali dirompenti, ma anche in relazione alla ricostituzione del paesaggio naturale, facendo ricorso ad essenze tipiche della macchia mediterranea sulla base di un progetto organico di impianto vegetale. Le cave “a fossa” possono essere riempite con materiali inerti e terreni vegetali, previa indagine di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e sotterranee.

5. Le aree coltivate per la produzione agricola, già esistenti o di nuovo impianto, costituiscono un elemento di forte riconoscibilità del paesaggio e di memoria storica. Tuttavia l’attività dovrà svolgersi con criteri di igiene, decoro e compatibilità con l’ambiente urbano.

Le attività connesse dell’allevamento del bestiame (stalle, ovili, porcilaie, pollai, conigliere, eccetera) sono consentiti nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti igienici e di salute pubblica. I locali adibiti a questo scopo devono essere realizzati in conformità alle norme di igiene e di salubrità degli animali, e prevedere canaline di raccolta e di scolo dei liquami collegati alla fossa di macerazione o agli opositi pozzetti.

I letamai, le concimaie, le platee di ammassamento dei liquami, le vasche di scolo delle acque devono essere posizionate a valle di acquedotti e serbatoi per l’acqua potabile, ad una distanza minima di m 20 da questi, dalle abitazioni e dalle strade pubbliche. Essi devono essere realizzati con il fondo e le pareti impermeabili.

Il fondo agricolo, le strade di servizio, i piazzali devono essere mantenuti in efficienza.

6. Le serre, che vengono qui definite come tutte le strutture di climatizzazione e protezione destinate a colture orto-frutticole, devono mantenere il sistema di scolo delle acque rispetto al sistema di deflusso originario e non possono mutare il bilancio idrico complessivo del terreno.

Nelle aree a vincolo paesistico non è consentito l’impianto di nuove serre.

7. L’eventuale mungimento di acque da pozzi o falde freatiche deve essere regolarmente denunciato e controllato. I pozzi in disuso devono essere chiusi e impermeabilizzati per evitare inquinamento delle acque sotterranee. Le opere di servizio dell’attività quali palificate, tutori, pensiline, recinzioni e staccionate, pergolati possono essere realizzate in legno, in ferro verniciato o in muratura, con esclusione di elementi, anche prefabbricati, in cemento o plastica.

8. Le piantumazioni di pregio sia arboree, che arbustive o floreali, soprattutto caratterizzanti il paesaggio vesuviano, devono essere conservate in sito e, laddove necessario, ed essere oggetto di interventi di restauro fitologico. Sono inoltre oggetto di tutela le aree di pertinenza delle alberature ad alto fusto relative sia all’apparato radicale che a quello aereo, per una circonferenza, misurata dal centro teorico del tronco dell’albero (rilevato ad 1,00 m dal colletto), pari a 8 volte il diametro del tronco in quel punto. In tale aree è vietata l’impermeabilizzazione con pavimentazioni o altre opere, il deposito di materiali di risulta, l’inquinamento con scarichi di acque, i ricarichi superficiali di terreno o materiale organico di spessore maggiore di cm 20.

9. In particolare sono soggette a tutela i “Pini isolati” individuati nella Tav. 3 – Caratteri degli spazi aperti allegata al presente Regolamento; essi rappresentano infatti un rilevante “segno” territoriale, generalmente collegato all’ingresso delle antiche ville, masserie e case rurali.

10. L’abbattimento o l’estirpazione abusiva di piantumazioni di pregio sono oggetto di sanzione ai sensi dell’art. 81 del RE

L’eventuale necessità di abbattimento di essenze pregiate dovrà essere documentata ed autorizzata ai sensi dell’art.39 del RE.

11. Le canalizzazioni delle reti sotterranee possono essere realizzate purché non interferiscano con il sistema radicale delle piante e non interrompano la regimentazione delle acque superficiali o sotterranee. Le reti e gli impianti aerei possono essere autorizzati solo se compatibili con l’ambiente.

TITOLO V  - NORMATIVA PER IL RECUPERO DELLE ZONE SOGGETTE A CONSERVAZIONE E DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

CAPO I – APPLICAZIONE E CONTENUTI

Art. 80 – Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Normativa per il recupero delle zone soggette a conservazione e degli edifici di interesse storico-ambientale è parte integrante del Regolamento edilizio redatto ai sensi dell’articolo 33 della legge 1150/42.

2. Essa regola l’attività edilizia nei centri storici della città e per gli edifici riconosciuti di interesse storico-ambientale specificando, in conformità a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, le tipologie di intervento ammissibili sui singoli edifici di cui al comma 3 in funzione sia del loro carattere insediativo che della loro qualità.

3. La Normativa si applica agli edifici compresi nelle z.t.o A del P.R.G vigente, articolate in A1 – zone obbligate alla conservazione, comprendenti singoli edifici di interesse storico localizzati in zone urbane  di recente formazione, e  A2 -  zone soggette alla conservazione, comprendenti i due nuclei urbani storici di Pollena e di Trocchia. Le schede di cui al punto a) dell’articolo successivo prendono inoltre in considerazione molti altri edifici di interesse storico-architettonico ed ambientale degni di tutela che ricadono in altre zone omogenee del Prg vigente e per i quali si propone l’estensione della presente normativa.

4. Oggetto della presente Normativa sono anche:

a) gli elementi di conoscenza e gli elaborati della documentazione a corredo delle richieste di intervento, di cui all’art. 88, che integra e sostituisce parzialmente quanto stabilito all’art. 30 del presente R.E.;

b) i criteri per la valutazione delle proposte di intervento da parte dell’Amministrazione comunale, di cui all’art. 89.

Art. 81 – Articolazione della Normativa

1. Costituiscono la presente Normativa e ne sono parte integrante:

a) le schede della “Classificazione dei gruppi di edifici e della qualità delle parti”, nella quale vengono riconosciuti i caratteri tipo-morfologici degli edifici e la qualità delle singole parti che li costituiscono;

b) la “Tabella degli interventi” che individua, in conformità con gli interventi consentiti dal Prg vigente, gli interventi ammissibili sulle singole parti dei fabbricati.

c) l’“Abaco per il riconoscimento degli elementi caratterizzanti gli edifici storici” che costituisce una guida per l’individuazione ed il restauro degli stessi.

2. Costituisce allegato alla presente Normativa il “Censimento degli edifici di interesse storico-ambientale”, sulla base del quale è stata elaborata la proposta di estensione di tutela e regolamentazione degli edifici di particolare interesse storico ed ambientale non ricadenti nelle z.t.o. A del P.R.G. vigente.

3. Il presente articolato specifica le opere ammesse per ciascuna categoria di intervento di cui all’art. 31, della legge 457/78, per ciascuna delle parti costituenti l’edificio.

Art. 82 – La  classificazione dei gruppi di edifici

1. Le schede della “Classificazione gruppi di edifici delle zone soggette a conservazione”, alla scala l:1.000 rappresentano:

ES) Elementi primari

Questa categoria comprende gli edifici pubblici o con valenza collettiva o condizionanti i tracciati urbani.

A1)	Edifici unitari o aggregati edilizi la cui organizzazione sul lotto è definita o conclusa.

Questo gruppo comprende quegli edifici che:

-	rappresentano una unità tipologica;

-	si aggregano in un sistema coerente, organizzando spazi aperti riconoscibili (corti aperte o chiuse).

A2)	Edifici o aggregati edilizi conclusi inseriti in un sistema di relazione complesso.

Questo gruppo comprende quegli edifici che, pur costituendo un insieme definito o concluso, organizzato secondo la progressione androne-corte, appartengono ad un sistema di corti, pseudo-corti e percorsi edilizi.

A3)	Aggregati edilizi su lotto prevalentemente irregolare, che formano un sistema di corti, pseudocorti o percorsi di impianto edilizio.

Questo gruppo comprende quegli aggregati che definiscono:

-	sui lotti irregolari un sistema aperto di corti e giardini;

-	aggregazioni lineari fino alla configurazione di veri e propri vicoli interni.

A4)	Edifici aggregati a schiera.

Questo gruppo comprende quegli edifici ad uno o due piani che, con un sistema distributivo verticale prevalentemente esterno, definiscono un percorso edilizio o una strada interna ma non rappresentano parte di aggregazioni più complesse.

Questa tipologia insediativa rappresenta, per certi versi, una fase di aggregazione primaria, in cui i lotti costruiti sono prevalentemente quelli sulla strada.

A5)	Edifici unitari, storici o di sostituzione, che non hanno relazione con spazi aperti interni.

Questo gruppo comprende quegli edifici che non contribuiscono a conformare uno spazio aperto caratterizzante perché:

- non esiste uno spazio aperto di pertinenza dell'edificio (edifici ciechi verso la corte o addossati ad altri edifici);

- lo spazio aperto di pertinenza dell'edificio non ha ruolo nel sistema distributivo, e viene usato separatamente (edifici di sostituzione che presentano il vano scala sulla strada).

A6) Edifici di completamento in contrasto con le regole di costruzione del lotto.

Questo gruppo comprende quegli edifici, prevalentemente realizzati negli ultimi dieci anni, costruiti all'interno della corte senza seguirne le regole di costituzione e interrompendone la coerenza insediativa.

B1) Edifici moderni con più di 3 piani.

Questo gruppo comprende gli edifici di sostituzione o di nuova edificazione realizzati con tecniche di costruzione moderna che, pur mantenendo in alcuni casi il rapporto planimetrico fra spazi costruiti e corte, risultano avulsi dal contesto della parte urbana per la consistenza volumetrica e per le altezze.

B2)	Edifici mono o bi-familiari prevalentemente disposti al centro del lotto, con o senza giardino.

Questo gruppo comprende le sostituzioni edilizie o i completamenti recenti che prendono a riferimento tipologico la "villetta" o la palazzina sub-urbana.

2. Nei grafici sono inoltre segnalati, con apposito simbolo gli “edifici di pregio”. Essi sono quegli edifici che, oltre alle qualità individuate sulla base dalla riconoscibilità dei caratteri originari valutati secondo la tipologia di appartenenza, presentano un particolare interesse storico architettonico.

Art. 83 – Definizione delle parti degli edifici

Le parti costituenti gli edifici, per ciascuna delle quali sono specificate la tipologia dell’intervento ammesso e le opere relative, sono individuate in funzione del loro valore urbano e della importanza degli elementi rispetto al sistema insediativo. Esse sono:

a) l’Esterno degli edifici su spazi pubblici

tale parte comprende i fronti con i relativi risvolti e raccordi, le coperture (orditura, falde, terrazze, sistemi di camini e altri elementi accessori) prospettanti su spazio pubblico o in continuità visiva con esso;

b)  i Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi

tale parte comprende le superfici scoperte, pavimentate o piantumate, e i fronti interni degli edifici che le delimitano o in continuità visiva con esse.  I fronti comprendono risvolti, raccordi e coperture (orditura, falde, terrazze, sistemi di camini e altri elementi accessori);

c) il Sistema distributivo esterno

che comprende gli ambienti di ingresso e di distribuzione principale in orizzontale (gli androni, porticati, logge e gallerie) e gli ambienti di distribuzione in verticale (scale esterne, coperte o scoperte);

d) l’Interno dei corpi di fabbrica

che comprende gli ambienti delimitati dai fronti interni degli edifici che le delimitano e dalla copertura, ad esclusione degli ambienti che costituiscono il sistema distributivo principale.

Art. 84 – Definizione e classificazione delle qualità relative alle parti degli edifici

Ciascuna delle parti dell'edificio è classificata in relazione alla sua specifica qualità, definita non tanto rispetto al valore architettonico, quanto piuttosto al grado di riconoscibilità dei caratteri tradizionali. Esse sono:

1.Qualità delle parti esterne

a)fronti caratterizzanti l'ambiente urbano;

b)fronti riconoscibili con alterazione delle partiture decorative, o delle finiture o del rapporto pieni-vuoti;

c) fronti rimaneggiati nelle partiture decorative, nelle finiture e nel rapporto pieni-vuoti;

d) fronti con caratteri in contrasto;

e) altri fronti (non indicati graficamente sulle schede).

2. Qualità relative a cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi.

a).Spazi aperti organizzati in modo coerente con l'impianto con fronti caratterizzanti.

b) Spazi aperti organizzati in modo coerente con l'impianto con fronti frammentati e/o incoerenti, e/o rimaneggiati.

c) Spazi aperti organizzati secondo configurazioni complesse con fronti incoerenti.

d) Altri spazi aperti. (non evidenziati)

3. Qualità relative al sistema distributivo

a) sistema androne corte caratterizzante;

b) altri androni (non evidenziati);

d) scale esterne caratterizzanti;

e) altre scale (non evidenziate).

4. Non sono esplicitate le qualità relative all'interno dei corpi di fabbrica; gli interventi ammessi per questa parte sono direttamente associati al gruppo di edifici cui l'unità edilizia appartiene.

Art. 85. Ammissibilità degli interventi

1.Per tutti gli edifici oggetto della presente normativa gli interventi relativi ad opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 della legge 457/78 e in conformità a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, sono articolati per ciascuna delle parti di cui all’art. 83, così come specificato nella “Tabella degli interventi” di seguito riportata.

2. Gli interventi ammissibili di cui al comma 1. sono prescritti in funzione della classificazione tipo-morfologica dell’edificio e della qualità di ciascuna delle sue parti in conformità alle disposizioni vigenti e alle prescrizioni del P.R.G.

3.  Le opere consentite per ciascuno degli interventi di cui al comma precedente ed elencate negli articoli successivi integrano quanto specificato al Capo III del Titolo I del presente Regolamento edilizio.

4. Gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria sono ammessi in tutti gli edifici tranne che in quelli per i quali è previsto il restauro conservativo.

5. Per gli edifici individuati come "Edifici di pregio" e contrassegnati con asterisco nella "Tavola dei gruppi di edifici del centro storico", gli interventi ammessi per l'interno dell'edificio sono quelli previsti dalla categoria del restauro e del risanamento conservativo.

CAPO II – DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 86 - Documentazione dello stato di fatto e di progetto

1. Per gli edifici oggetto di questa Normativa, come definiti all’art. 1 del presente Titolo, ad integrazione e parziale sostituzione di quanto previsto all’art. 30 del presente regolamento, è prevista una documentazione specifica a corredo delle richieste di intervento per le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che deve comprendere le informazioni di seguito elencate, facendo riferimento, ove riportati, agli elementi dell’“Abaco” con le sigle relative:

- piante quotate di tutti i livelli dell'edificio, compreso il sottotetto, in scala l:50 con indicazioni relative a:

- destinazioni d’uso e superfici in mq;

- elementi architettonici caratterizzanti la tipologia edilizia ed insediativa e lo spazio architettonico come ambienti voltati, elementi del sistema distributivo, quali androni, scale interne ed esterne;

- pavimentazioni interne ed esterne;

- piantumazioni

- allacciamenti alle reti pubbliche;

- prospetti quotati in scala 1:50 di tutti i fronti prospicienti sia su spazi pubblici sia su spazi aperti interni, con indicazioni relative a :

- ingombri degli eventuali edifici adiacenti;

- elementi caratterizzanti la facciata, la tipologia delle aperture e le partiture decorative, secondo quanto contenuto nell’“Abaco”, con indicazione delle tecnologie costruttive adottate;

- sezioni quotate in scala 1:50 con rappresentazione di:

- rapporto degli edifici con gli spazi pubblici su cui prospettano e gli spazi aperti di relazione;

- altezze e tipologia delle coperture di tutti i piani, compresi i sottotetti e i piani interrati;

- elementi della distribuzione orizzontale e verticale, comprese logge, scale e ballatoi esterni;

- profondità dei balconi e degli aggetti.

D. una relazione di sintesi che illustri i risultati delle singole elaborazioni analitiche e gli elementi che concorrono in modo determinante a definire l'organismo edilizio oggetto dell'intervento e le eventuali diverse fasi del suo assetto e della sua costruzione;

E. una documentazione fotografica dei prospetti esterni ed interni, con particolari degli elementi di cui ai commi precedenti, con particolare attenzione per quelli contenuti nell’“Abaco”.

2. Gli elaborati di progetto devono essere organizzati secondo modalità omologhe a quelle fissate per la redazione degli studi sullo stato di fatto al fine di consentire, da parte degli organi competenti, il confronto fra i caratteri dell'edificio e le modifiche apportate e, conseguentemente, il riconoscimento della coerenza morfologica degli interventi proposti.

Di conseguenza, limitatamente alle parti soggette alle opere eccedenti la manutenzione ordinaria, anche gli elaborati di progetto dovranno essere corredati dell’identificazione degli elementi di cui all’“Abaco” e dalle sigle relative.

Gli elaborati di progetto e le informazioni richieste, organizzati con le modalità di cui al punto precedente, sono:

A1. piante quotate in scala 1:50 di tutti i livelli, compreso il sottotetto, come stabilito al comma A. con le ulteriori indicazioni:

1) delle modifiche apportate allo stato di fatto, diversificando le eventuali parti di nuova costruzione e quelle da demolire;

- i dettagli tecnici, costruttivi, strutturali, architettonici e gli impianti;

B1. prospetti e sezioni quotati in scala 1: 50 corrispondenti a quelli di rilievo e con le medesime indicazioni di cui ai punti B e C ;

C1. dettagli architettonici e costruttivi degli elementi riportati nelle tavole di cui ai punti precedenti;

D1. relazione tecnica con indicazione:

- del gruppo di appartenenza dell’edificio alla classificazione di cui al comma a) dell’art.81;

- dell’intervento ammissibile per ciascuna parte previsto dalla “Tabella” di cui al comma b) dello stesso articolo;

- metodologia d’intervento sulle strutture, i caratteri architettonici e costruttivi, gli spazi e gli allestimenti interni con riferimento all’“Abaco” di cui al punto c) dell’art. 81.

3. Qualora le opere oggetto della richiesta di intervento siano limitate a parti specifiche e circoscrivibili dell'edificio, le analisi devono essere estese ad un intorno significativo per la comprensione dell'elemento in sé e nelle relazioni con le parti contermini.  A semplice titolo esemplificativo si forniscono le seguenti indicazioni:

- interventi su parti o elementi dei fronti edilizi(analisi dell’intero fronte;

- interventi su di un unico fronte edilizio(analisi dei fronti contermini anche se afferenti ad altre proprietà e non interessati dalle opere e dei restanti fronti edilizi dello stesso edificio per consentirne una valutazione integrata;

- interventi sulle coperture eccedenti l'ordinaria manutenzione e comportanti anche la semplice sostituzione degli elementi e materiali presenti con altri analoghi( pianta stratificata della copertura e sezioni;

- interventi sulla singola unità immobiliare comportanti modifiche strutturali( analisi sull'intera unità posizionata entro l'edificio;

- interventi sui corpi scala e sugli elementi distributivi comuni a più unità immobiliari(analisi sull'intero sviluppo degli stessi (piante e sezioni).

Art. 87 - Criteri generali per l'esame ed il giudizio di ammissibilità delle istanze di intervento

1. La Commissione edilizia è chiamata ad esprimere il suo parere non solo in merito alla conformità delle opere previste alla presente Normativa, ma anche sulla coerenza delle modifiche previste dai progetti con lo stato di fatto, in un’ottica di conservazione degli elementi caratterizzanti gli edifici.

2. La congruenza e compatibilità dei nuovi elementi rispetto a quelli esistenti, è suggerita, di norma, dalla loro coerenza con i caratteri esistenti, secondo i suggerimenti e le indicazioni dell’“Abaco”.

Art. 88 – Errata classificazione

Nel caso in cui venga dimostrata, attraverso idonea documentazione, l'errata classificazione di un edificio rispetto al gruppo di edifici di appartenenza, o della qualità di una o più parti, i tipi di intervento sull'edificio saranno individuati con deliberazione del Consiglio comunale in analogia con quelli previsti per gli edifici equivalenti alla nuova classificazione riconosciuta all’edificio.

CAPO III - DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO

Art. 89 – Coerenza delle prescrizioni

1. Le definizioni che seguono integrano quanto specificato al Capo III del Titolo I del presente Regolamento edilizio, riguardando più specificamente gli immobili ricadenti nelle zone territoriali omogenee “A” così come individuate al precedente art. 80.

2. In caso di contraddizione fra le prescrizioni contenute negli articoli che seguono e quelle contenute nei Titoli precedenti, è valida la prescrizione più restrittiva.

Art. 90 – Interventi di manutenzione ordinaria

1. Obiettivi

Gli interventi sono diretti a mantenere in efficienza gli edifici senza alterazioni e aggiunte di nuovi elementi e nel rispetto degli elementi tecno-morfologici.  Per ciascuna parte rientrano le seguenti opere.

2. Esterno degli edifici su spazi pubblici

a) Pulitura, riancoraggio e protezione delle parti realizzate in materiali destinati a rimanere a vista, utilizzando tecniche non alteranti.  Non è ammessa la tinteggiatura e la pitturazione di tali parti.

b) Ripristino della tinteggiatura delle parti destinate ad essere periodicamente colorite e protette, adottando tecniche che non mutino i caratteri tecnologici e fisico-chimici esistenti e le coloriture tradizionali, e comunque coerentemente con quanto previsto per gli edifici dell’area dalla Tabella dei colori, parte integrante del R.E.

c) Ripristino degli intonaci e dei rivestimenti. Per la loro coloritura valgono le disposizioni di cui al punto b);

d) Tinteggiatura, riparazione o sostituzione di recinzioni esterne, utilizzando materiali e tecniche tradizionali, come previsto all’art. 69.  Non è ammesso l'abbattimento di muri di cinta in presenza di portali di pietra o di intonaco.

e) Sostituzione degli elementi di convogliamento delle acque con nuovi elementi di conformazione e materiale coerenti con quanto previsto all’art. 69.

f) Installazione, riparazione e adeguamento di reti ed impianti in modo congruente con la caratterizzazione storica degli edifici.  Questi saranno occultati per quanto possibile o collocati in maniera non conflittuale con i caratteri dell'edificio come previsto all’art. 69.  Tali interventi non comporteranno aperture nelle facciate, modifiche o realizzazione di volumi tecnici, oltre che alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo.

g) Riparazione e sostituzione dell'orditura secondaria dei tetti e del manto di copertura.

Il manto sostituito dovrà essere della stessa categoria di materiale e della stessa conformazione e aspetto.

h) Sostituzione dei serramenti, dei balconi, delle finiture e delle ringhiere con altri uguali per forma, di colore e materiali previsti dal presente R.E..

3. Sistema distributivo

a) Pulitura, riancoraggio e protezione delle parti realizzate in materiali destinati a rimanere a vista, utilizzando tecniche non alteranti.  Non è ammessa l’intonacatura e la tinteggiatura di tali parti.

b) Ripristino della tinteggiatura delle parti destinate ad essere periodicamente colorite e protette, adottando tecniche che non mutino i caratteri tecnologici e fisico-chimici esistenti e le coloriture tradizionali, e comunque coerentemente con quanto previsto per gli edifici dell’area dalla Tabella dei colori, parte integrante del R.E.

c) Sostituzione dei serramenti e delle finiture con altri uguali per forma, di colore e materiali previsti dal presente R.E. all’art. 69.

d) Installazione, riparazione e adeguamento di reti ed impianti in modo congruente con la caratterizzazione storica degli edifici.  Questi saranno occultati per quanto possibile o collocati non in contrasto con i caratteri dell'edificio. Tali interventi non comporteranno aperture nelle facciate, modifiche o realizzazione di volumi tecnici, oltre che alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo.

4. Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi.

a) Pulitura, riancoraggio e protezione delle parti realizzate in materiali destinati a rimanere a vista, utilizzando tecniche non alteranti.  Non è ammessa l’intonacatura e la tinteggiatura di tali parti

b) Ripristino della tinteggiatura delle parti destinate ad essere periodicamente colorite e protette, coerentemente con quanto previsto per gli edifici dell’area dalla Tabella dei colori, parte integrante del R.E.

c) Ripristino degli intonaci e dei rivestimenti con tecniche e materiali tradizionali.

d) Sostituzione degli elementi di protezione e di convogliamento delle acque destinati ad essere periodicamente rinnovati. I nuovi elementi devono essere coerenti con i caratteri dell'edificio e con quanto prescritto all’art. 69.

e) Installazione, riparazione e adeguamento di reti ed impianti in modo congruente con la caratterizzazione storica degli edifici.  Questi saranno occultati per quanto possibile o collocati in maniera coerente con i caratteri dell'edificio.  Tali interventi non comporteranno aperture nelle facciate, modifiche o realizzazione di volumi tecnici, oltre che alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo.

f) Riparazione e sostituzione dell'orditura secondaria dei tetti e del manto di copertura.  Il manto sostituito dovrà essere della stessa categoria di materiale e della stessa conformazione e aspetto di quello originario.

g) Sostituzione dei serramenti, dei balconi, delle finiture e delle ringhiere con altri uguali per forma, colore e materiali ai precedenti, se coerenti con i caratteri originari.

5. Interno dei corpi di fabbrica.

a) Pulitura, riaggregazione, riancorggio e protezione superficiale delle parti realizzate in materiali destinati a rimanere "a vista" (come pietre, cementi decorativi, intonaci di graniglia) utilizzando tecniche non alteranti le caratteristiche di detti materiali.  In ogni caso non è ammessa l’intonacatura e la tinteggiatura di tali parti.

b) Tinteggiatura e pitturazione delle parti destinate ad essere periodicamente ricolorite e protette (come intonaci normali, elementi in legno, ferro, ghisa).

c) Riparazione, consolidamento, rifacimento di finiture interne, da effettuarsi nel rispetto della caratterizzazione storica degli ambienti, mantenendo gli elementi qualificanti, asportando le aggiunte incongrue e reintegrando gli elementi mancanti di pregio con altri uguali o coerenti.

d) Riparazione e sostituzione di apparecchi igienici e sanitari, aggiunta di apparecchi e nuovi rivestimenti all'interno di locali già destinati a tali servizi.

e) Installazione, riparazione e adeguamento di reti e impianti, in modo congruente con la caratterizzazione storica dell'ambiente.  A tal fine gli elementi, per quanto possibile, vanno occultati all'interno, oppure vanno collocati in modo da non entrare in conflitto con il disegno dell'ambiente.

Art. 91 - Interventi di manutenzione straordinaria

1. Obiettivi

Gli interventi sono diretti: a mantenere in efficienza gli edifici senza alterazioni e aggiunte di nuovi elementi da reintegrare o rifare parti mancanti e/o deteriorate nel rispetto del carattere dell'edificio; ad asportare e sostituire, con i criteri predetti, le parti recentemente rifatte e gli elementi aggiunti non congruenti; a sostituire ed adeguare gli impianti tecnici esistenti, nel rispetto del carattere dell'edificio.

Per ciascuna parte rientrano le seguenti opere.

2. Esterno degli edifici su spazi pubblici

a)	Tinteggiatura e delle parti destinate ad essere periodicamente ricolorite e protette, nel rispetto del carattere dell'edificio e secondo quanto prescritto alla Tabella dei colori.

b)	Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti con materiali coerenti con il carattere dell'edificio e dell'ambiente e con quanto previsto al presente R.E..

c)	Riparazione e rinforzo degli elementi e delle finiture, in modo congruente con il carattere dell'edificio.

d)	Asportazione di elementi aggiunti, incongrui con il carattere dell'edificio e dell'ambiente urbano e loro reintegrazione e sostituzione con altri di forma e aspetto simile alle precedenti originarie.

e)	Sostituzione dei serramenti, dei balconi, delle finiture e delle ringhiere con altri uguali per forma, colore e materiali precedenti se conformi a quanto previsto dal presente R.E..

f)	Coibentazione o sostituzione totale dell'orditura primaria e secondaria dei tetti e del manto di copertura, con il mantenimento delle quote di imposta e di colmo della copertura.  Il manto sostituito dovrà essere della stessa categoria di materiale e della stessa conformazione e aspetto.

g)	Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati, con tecniche compatibili con il carattere dell'edificio; rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni degradati, purché se ne mantenga la posizione ed il carattere, senza alterare il prospetto né realizzare o eliminare aperture, ad esclusione del ripristino di aperture originarie occultate.

h)	Sostituzione delle vetrine dei negozi prive di valore storico artistico con altre compatibili con l'ambiente e coerenti con quanto prescritto all’art.71.

i)	Eliminazione di rivestimenti marmorei incongrui e ripristino degli intonaci e degli elementi in modo coerente, nel rispetto di quanto prevista dal R.E..

1)	Costruzioni di intercapedini internate sotto il suolo pubblico.

m)	Sostituzione delle lastre e dei modiglioni in pietra dei balconi con elementi di eguale disegno e materiale.

3. Sistema distributivo

a) Riparazione e rinforzo degli elementi e delle finiture, in modo congruente con il carattere dell'edificio.

b) Reintegrazione e sostituzione delle finiture con altri uguali per forma, colore e materiali precedenti se coerenti con le prescrizioni dell’art. 69 e della Tabella dei colori.

c) Reintegrazione e "riapertura" delle parti comuni di pregio occultate.

4. Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi.

a) Riparazione e rinforzo degli elementi e delle finiture, in modo congruente con il carattere dell'edificio.

b) Reintegrazione e sostituzione degli elementi mancanti e delle finiture con altri uguali per forma, colore e materiali precedenti.

c) Sostituzione totale dei serramenti e delle finiture con altri uguali per forma, colore e materiali ai precedenti se coerenti con quanto prescritto dal presente R.E..

d) Sostituzione delle lastre e dei modiglioni in pietra dei balconi con elementi di eguale disegno e materiale.

e) Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati, con tecniche congruenti al carattere dell'edificio; rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni degradati, purché se ne mantenga la posizione ed il carattere, senza alterare il prospetto né realizzare o eliminare aperture, ad esclusione del ripristino di aperture originarie occultate.

f) Riparazione e sostituzione dell'orditura secondaria dei tetti e del manto di copertura. Il manto sostituito dovrà essere della stessa categoria di materiale e della stessa conformazione e aspetto.

g) Costruzioni di intercapedini internate sotto il suolo pubblico.

h) Reintegrazione e rifacimento delle pavimentazioni con uso esclusivo di sistemi e materiali tradizionali, nel rispetto di quanto previsto all’art.74.

5. Interno dei corpi di fabbrica.

Demolizione e realizzazione di tramezzi e controsoffittature, apertura e chiusura di porte, anche in muri portanti, per adeguare l'unità immobiliare a nuovi criteri distributivi.  Tali interventi non devono comportare la modificazione della destinazione d'uso, il frazionamento dell'unità immobiliare o l'aggregazione ad altre unità immobiliari.

Realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari con i relativi impianti, all'interno dell'unità immobiliare.

Realizzazione di centrali tecnologiche e volumi tecnici nell'interrato e nel sottotetto.

Art.  92 - Interventi di restauro conservativo

1. Obiettivi

Gli interventi sono diretti:

a) a conservare l'edificio nella sua caratterizzazione tipologica, strutturale, formale e ornamentale consolidata;

b) ad eliminare le aggiunte e le superfetazioni incongrue; a reintegrare gli elementi architettonici e decorativi mancanti e deteriorati;

c) ad adattare l'edificio ad ospitare funzioni compatibili.

Gli interventi devono essere condotti e documentati secondo quanto stabilito nel Capo precedente. Per ciascuna parte rientrano le seguenti opere.

2. Esterno degli edifici su spazi pubblici

a) Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari, eliminando le superfetazioni deturpanti.  Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo, ove presente, anche parzialmente.  Qualora si renda necessaria la sostituzione di finiture ed elementi costitutivi del fronte, degradati e non recuperabili, si deve intervenire con materiali e tecniche originarie o affini, in coerenza con quanto previsto dal presente R.E. al Titolo IV Capo II.

b) Reintegrazione di parti e finiture mancanti, esportazione di elementi aggiunti incongrui, e loro integrazione con materiali uguali a quelli originari se coerenti con quanto previsto al Titolo IV Capo II.

c) Reintegrazione di comici, marcapiano, paraste e parti basamentali mancanti e loro integrazione con materiali uguali a quelli originari.

d) Ripristino e nuova formazione di intonaci e rivestimenti con materiali e tecniche coerenti con quelle esistenti o originarie, con le coloriture previste alla Tabella dei colori .

e) Sostituzione dei serramenti non recuperabili con altri uguali a quelli sostituiti o originari se coerenti con quanto stabilito all’art. 69.

f) Ripristino di aperture originarie occultate e/o modificate, eliminazione di quelle aggiunte non conformi al carattere dell'edificio.

g) Ripristino dei caratteri e dei materiali originari delle parti aggettanti, anche riducendo le dimensioni e i rapporti di balconi, logge e ballatoi, ove alterati e non conformi al carattere dell'edificio.

h) Riparazione e sostituzione dell'orditura primaria e secondaria dei tetti e del manto di copertura. Il manto sostituito dovrà essere della stessa categoria di materiale e della stessa conformazione e aspetto di quello originario. Mantenimento della sagoma e pendenza originaria, quota di imposta e di colmo.

i) Rifacimento di parti di muratura esterna degradate e non recuperabili con materiali e tecniche originarie.

3. Sistema distributivo

a) Riparazione e rinforzo statico o sostituzione di elementi e parti degradate con materiali congruenti al carattere dell’edificio non alterando la pendenza delle scale e della quota di imposta.

b) Asportazione di elementi aggiunti incongrui.

c) Reintegrazione di parti e finiture mancanti, esportazione di elementi aggiunti incongrui, e loro integrazione con materiali uguali a quelli originari.  Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

d) Ripristino e reintegrazione di parti originarie occultate, eliminazione di quelle aggiunte non conformi al carattere dell'edificio. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti e dei percorsi originari (verticali e orizzontali).  Non è ammessa la modifica dell'impianto distributivo.

e) Rifacimento delle pavimentazioni con uso dei materiali tradizionali.

4. Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi.

a)	Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari, eliminando le superfetazioni deturpanti. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo, ove presente. Qualora si renda necessaria la sostituzione di finiture ed elementi costitutivi del fronte, degradati e non recuperabili, si deve intervenire con materiali e tecniche originarie o affini.

b) Reintegrazione di parti e finiture mancanti, esportazione di elementi aggiunti incongrui, e loro integrazione con materiali uguali a quelli originali.

c)	Ripristino e nuova formazione di intonaci e rivestimenti con materiali e tecniche coerenti con quelle esistenti, se compatibili ai caratteri storico-ambientali o originarie.

d)	Reintegrazione di cornici, marcapiano, paraste e parti basamentali mancanti e loro integrazione con materiali uguali a quelli originari.

e)	Sostituzione dei serramenti non recuperabili con altri uguali a quelli sostituiti, se conformi alle disposizioni del Titolo IV, o originari.

f)	Ripristino di aperture originarie occultate, eliminazione di quelle aggiunte non conformi al carattere dell'edificio.

g)	Ripristino dei caratteri e dei materiali originali delle parti aggettanti, anche riducendo le dimensioni e i rapporti di balconi, logge e ballatoi, ove alterati e non conformi al carattere dell'edificio.

h)	Riparazione e sostituzione dell'orditura primaria e secondaria dei tetti e del manto di copertura. Il manto sostituito dovrà essere della stessa categoria di materiale e della stessa conformazione e aspetto di quello originario. Mantenimento della sagoma e pendenza originaria, quota di imposta e di colmo.

i)	Rifacimento di parti di muratura esterna degradate e non recuperabili con materiali e tecniche originarie.

1)	Rifacimento delle pavimentazioni con uso dei materiali tradizionali.

m)	Eliminazioni di superfetazioni quali tamponamenti di ballatoi, verande, tettoie, sottoscala e bassi fabbricati incongrui rispetto al carattere dell'edificio e dell'ambiente.

5. Interno dei corpi di fabbrica.

a) Restauro e ripristino di elementi e parti con particolare attenzione per quelle caratterizzate dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti, affreschi.

b) Reintegrazione di elementi e parti mancanti, reintegrazione in corrispondenza degli elementi incongrui asportati, sostituzione di elementi e parti degradate con tecniche e materiali uguali o coerenti a quelli esistenti, se compatibili con i caratteri storico-ambientali, o originari. Devono comunque essere recuperate le parti degradate di interesse architettonico e decorativo con interventi di riparazione e consolidamento ovunque possibile, procedendo alla sostituzione di elementi soltanto se non più recuperabili con altri di forma, disegno e materiale uguali a quelli esistenti, se conformi alle prescrizioni del presente R.E., o a quelli originari.

c) Demolizione e realizzazione di tramezzi, apertura e chiusura di porte, anche in muri portanti per modifiche distributive in ambienti privi di pregio, per l'eventuale creazione di servizi igienici, per l'articolazione in unità immobiliari senza alterare elementi decorativi ed architettonici di pregio. In particolare dovrà essere salvaguardata l'originaria sequenza degli ambienti di rappresentanza ai "piani nobili" di palazzi e palazzine, senza modificarne l'impianto distributivo. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.

d) Installazione, riparazione e adeguamento di reti e impianti, in modo congruente con la concezione storica, tecno-morfologica e distributiva dell'edificio. A tal fine gli elementi vanno occultati all'interno.

e) Consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con la concezione storica, tecno-morfologica e distributiva dell'edificio. Non sono ammesse alterazioni delle quote degli orizzontamenti. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradate, purché siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari.

f) Rinforzo e integrazioni strutturali degli orizzontamenti conservando all'intradosso le strutture e le finiture originali. In corrispondenza di tali opere di consolidamento sono ammesse lievi modifiche delle attuali quote di calpestio (tolleranza 10 cm).

g) Tinteggiatura e pitturazione delle parti destinate ad essere periodicamente ricolorite e protette (come intonaci normali, elementi in legno, ferro, ghisa). Tali ricoloriture devono essere consone alla caratterizzazione coloristica originaria o storicamente consolidata e comunque in conformità a quanto previsto dal presente R.E..

Art. 93 - Interventi di risanamento conservativo

1. Obiettivi

Gli interventi sono finalizzati al recupero funzionale dell'edificio per le destinazioni ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto del disegno esterno, delle strutture e dei caratteri dell'ambiente, del tessuto edilizio circostante.  Per ciascuna parte rientrano le seguenti opere.

2. Esterno degli edifici su spazi pubblici.

a) Rifacimento di parti di muratura esterna degradate e non recuperabili, mantenendo il posizionamento e la forma del disegno originario con materiali e tecniche congruenti, salvaguardando gli elementi di pregio.

b) Sostituzione degli elementi costitutivi del fronte con tecniche e materiali congruenti, per valorizzare il carattere dell'edificio, salvaguardando gli elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

c) Ripristino dei caratteri e dei materiali originari delle parti aggettanti, anche riducendo le dimensioni e i rapporti di balconi, logge e ballatoi, ove alterati e non conformi al carattere dell'edificio.

e) Apertura di piccoli lucernai per il recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 25/11/2000 n. 15, purché non interferiscano con i caratteri storico-architettonici della facciata, ad esclusione degli edifici di pregio.

Per il recupero abitativo dei sottottetti l’altezza minima deve essere non inferiore a m. 2.70 ed allo spiovente di m. 1.80

3. Sistema distributivo

a) Riparazione e rinforzo statico o sostituzione di elementi e parti degradate con materiali congruenti al carattere dell'edificio non alterando la pendenza delle scale e della quota d’imposta.

b) E' ammesso l'inserimento di ascensori, senza alterare i rapporti storici di gerarchia dei nodi di collegamento verticale, collocandole all’interno dei corpi di fabbrica, nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, con tecniche costruttive e materiali congruenti al carattere dell'edificio.

c) Ripristino e reintegrazione di parti originarie occultate, eliminazione di quelle aggiunte non conformi al carattere dell'edificio. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti e dei percorsi originari (verticali e orizzontali). Non è ammessa la modifica dell'impianto distributivo.

d) Rifacimento delle pavimentazioni con uso dei materiali tradizionali.

4. Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi.

a) Rifacimento di parti di muratura esterna degradata e non recuperabile, mantenendo la conformazione ed il disegno originario, salvaguardando gli elementi di pregio.

b) Integrazione del sistema distributivo con nuove scale ed eventuali ascensori, senza alterare i rapporti storici di gerarchia dei nodi di collegamento verticale, collocandole all'interno di corpi di fabbrica, nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, con tecniche costruttive e materiali congruenti al carattere dell'edificio.

c) Modeste modifiche sui prospetti di cortili e giardini, anche al fine di realizzare nuove aperture al piano terreno, purché queste siano contenute nei limiti consentiti dalla composizione della facciata .

d) Sono ammesse modeste modifiche sui prospetti di cortili e giardini, al fine di realizzare aperture di porte-finestre al posto di finestre e viceversa.  Sono possibili aggiunte di logge e impianti di ascensori che non è possibile realizzare all’interno dei corpi di fabbrica, ad esclusione dei cortili improntati ad un chiaro disegno architettonico.

e) Reintegrazione e ripristino delle parti degradate e non recuperabili con materiali e tecniche originarie.

f) Sono ammesse aperture di lucernai per il recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R 25/11/2000 n. 15, ad esclusione degli edifici di pregio.

Per il recupero abitativo dei sottottetti l’altezza minima deve essere non inferiore a m. 2.70 ed allo spiovente di m. 1.80

g) Eliminazioni di tettoie e bassi fabbricati recenti e incongrui rispetto al carattere dell'edificio e dell'ambiente.

h) Rifacimento delle pavimentazioni con uso dei materiali tradizionali.

5. Interno dei corpi di fabbrica.

a) Demolizione e realizzazione di tramezzi e controsoffittature, apertura e chiusura di porte, anche in muri portanti, per adeguare l'edificio a mutate esigenze d'uso o per aggregare o suddividere le unità immobiliari , purché non vengano compromesse la concezione storica, tecno-morfologica, strutturale e distributiva

b) Consolidamento statico degli elementi strutturali.  Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruente con la concezione storica, tecno-morfologica e distributiva dell'edificio.  Non sono ammesse alterazioni delle quote degli orizzontamenti. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradate, purché siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari.

c) Rinforzo e integrazioni strutturali degli orizzontamenti conservando all'intradosso le strutture e le finiture originali.  In corrispondenza di tali opere di consolidamento sono ammesse lievi modifiche delle attuali quote di calpestio (tolleranza 10 cm).

e) Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate.

f) Sostituzione, per necessità statiche, degli orizzontamenti, quando questi non presentino elementi di pregio, e non siano recuperabili con opere di consolidamento.  I nuovi orizzontamenti dovranno essere realizzati con materiali originari o preesistenti se coerenti alla concezione storica, tecno-morfologica e distributiva dell'edificio.

Art. 94 - Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Obiettivi

Gli interventi, in conformità a quanto disposto dal comma d) dell'art.31, legge 457/78, sono finalizzati al riutilizzo degli edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia; alla sostituzione di elementi strutturali;

al riordino e alla riqualificazione degli spazi interni dei lotti e degli isolati.

Tali interventi sono consentiti, in assenza di strumenti urbanistici esecutivi, ai sensi della lettera d), art.31 legge 457/78.

Qualora detti interventi riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, essi sono consentiti sempre che siano mantenute le destinazioni d'uso residenziali e non incidano sull'assetto urbanistico della zona in cui si collocano alterando le relazioni esistenti, con particolare riferimento alle superfici inedificate, alle urbanizzazioni primarie e secondarie ed alle posizioni reciproche fra gli edifici.

2. Esterno degli edifici su spazi pubblici

a) Rifacimento di parti di muri perimetrali degradate o crollati, in congruenza con il carattere dell'ambiente e del tessuto.

b) In relazione alle nuove destinazioni d'uso ammesse dal piano, sono ammesse nuove aperture al piano terra.

c) Sostituzione parziale o totale dell'orditura primaria e secondaria dei tetti, o sostituzione della struttura dei tetti con altra e diversa tipologia costruttiva, con possibilità di modeste modifiche alle quote di imposte e di colmo, per motivi esclusivamente di carattere strutturale.

d) Ricomposizione parziale dei fronti in modo congruente con il tessuto edilizio e con l'ambiente urbano. In caso di rifacimento dei balconi la profondità e la larghezza sul fronte devono essere minori o eguali di quelle preesistenti. Sono vietati i balconi continui lungo tutto il fronte.

3. Sistema distributivo

a)Ricostruzione dei vani scala esistenti.

b)Integrazione del sistema distributivo con nuove scale ed eventuali ascensori, senza alterare i rapporti storici di gerarchia dei nodi di collegamento verticale, collocandole all'interno di corpi di fabbrica, nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, con tecniche costruttive e materiali congruenti al carattere dell'edificio.

c) Riorganizzazione del sistema distributivo principale, con formazione di nuovi percorsi orizzontali e verticali congruenti con il carattere dell'ambiente urbano, con il mantenimento della posizione del sistema portale-androne.

4. Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi.

a) Rifacimento totale e parziale dell'esterno degli edifici verso il cortile o giardino privato, in congruenza con la caratterizzazione storica, ove esistente.

b) Inserimento di vie di corsa esterne per ascensori.

c) Modesti ampliamenti e nuove aperture al piano terreno per l'accesso ad autorimesse, a locali accessori alla residenza e a locali commerciali.

d) E' ammessa la realizzazione di autorimesse internate con elevatore esterno purché i sistemi di accesso siano realizzati all'interno dei corpi di fabbrica e la pavimentazione e le aiuole vengano reinterrate e rifatte, ad esclusione degli edifici di pregio storico, artistico o architettonico.

Si specifica che per autorimesse si intendono box auto o spazi destinati a parcheggio dei residenti, con esclusione di aree esterne al lotto del fabbricato residenziale destinate a scopo di parcheggio pubblico o privato secondo il Piano Regolatore Generale.

e) Realizzazione di lucernai per illuminazione di servizi igienici, ad esclusione degli edifici di pregio.

5. Interno dei corpi di fabbrica.

a) Rifacimento parziale o totale dell'interno dell'edificio in funzione di destinazioni d'uso ammesse dal piano.

b) Trasformazione dei sottotetti non abitati per renderli abitabili, nel rispetto della sagoma del tetto.

c) Modificazione delle quote degli orizzontamenti anche con la realizzazione di nuove superfici utili.

d) Installazione di impianti tecnologici e delle relative reti.

Art. 95 - Demolizione (senza ricostruzione)

1. Gli interventi di demolizione edilizia sono finalizzati:

all'eliminazione di edifici incongrui o di scarso rilievo per creare migliori condizioni igienico abitative;

alla creazione di nuovi spazi urbani.

2. Gli interventi non sono riferiti alle parti degli edifici come definiti all’art. 83 della presente normativa per il centro storico, ma ad interi edifici.

3. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione possono essere eseguiti soltanto per gli edifici appartenenti al gruppo "Edifici di completamento in contrasto con le regole del lotto". Per tali edifici sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. E' sempre possibile demolire garages e bassi fabbricati all'interno di cortili e giardini, senza ricostruzione dei volumi demoliti, anche se con altra destinazione d'uso.

Si specifica che per autorimesse si intendono box auto o spazi destinati a parcheggio dei residenti, con esclusione di aree esterne al lotto del fabbricato residenziale destinate a scopo di parcheggio pubblico o privato secondo il Piano Regolatore Generale

# TITOLO VI – ENTRATA IN VIGORE  E SANZIONI

# Art. 96 - Entrata in vigore e varianti

1.	A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RE sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, prevalgono queste ultime.

2.	In caso di leggi statali e regionali che determinino variazioni o integrazioni alle disposizioni del presente regolamento, esse saranno immediatamente operative.

# Art. 97 - Sanzioni

1.	 Quando le infrazioni al presente regolamento non siano già sanzionate da normative nazionali e/o regionali, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria. Con apposita ordinanza il Sindaco determinerà gli importi relativi alle singole fattispecie con possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all’art. 16 della L. 689/81, nonché gli eventuali casi di esclusione da tale facoltà.

2. Oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie il Dirigente del Servizio intima, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alla prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L’inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell’interessato qualora sussistano comprovati motivi) comporterà, a seguito di nuovo accertamento, l’applicazione di un’ulteriore sanzione pecuniaria.