I-11 ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI

Gli isolamento termo-acustici comportano la fornitura in opera dei vari materiali isolanti termoacustici.

La loro posa in opera, a seconda delle caratteristiche, deve essere effettuata in modo che la funzione, che detti materiali devono assolvere, sia effettiva ed efficace.  Qualsiasi manchevolezza deve essere esaminata a cura espese dell'Appaltatore.

Le caratteristiche tecniche, per i vari materiali, anche nel caso che siano prodotti da Ditte di chiara fama e ben conosciute dalla Direzione Lavori, devono comunque essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori stessa.

Gli isolamento si computano a metro cubo od a metro quadrato, compresi nel prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, gli sprechi, i cali.

Gli isolamenti che comportano finiture esterne o interne, quali i rivestimenti a cappotto, i controplaccaggi interni e simili si misurano in base alle dimensioni effettive: non si deducono i vuoti che non superino i 4 metri, a compenso delle lavorazioni di raccordo, armatura degli angoli, sigillatura sulle ornie, paraspigoli.

I ponteggi sono compensati a parte per le lavorazioni esterne.

L'isolamento dall'esterno, cosiddetto a cappotto va eseguito su murature sane o vecchi intonaci portanti puliti e asciutti.  Il trattamento preventivo di rappezzatura di intonaco con distacchi parziali, e di consolidamento in profondità di intonaci sfarinanti mediante primers ad alta penetrazione a base di resine in solvente, dovrà essere eseguito ogni qualvolta vi siano dubbi sulla perfetta portanza del supporto, e verrà compensato con i relativi prezzi di elenco.  I chiodi e i tasselli di plastica a fungo verranno usati ogni qualvolta sussistano dubbi circa la portanza del supporto, e quando si debbano eseguire rivestimenti del peso superiore a 6 kg/m quadrato.

E' obbligatorio armare gli angoli delle aperture esterne con strisce supplementari di cm. 15x30 di rete, per tener conto degli sforzi di trazione provocati dalle escursioni termiche nel polistirene.

I sistemi a cappotto a base di premiscelati contenenti polistirolo richiedono in media spessori doppi rispetto ai sistemi in cui l'isolante è costituito da pannello omogeneo di espanso.  Non avranno quindi spessori inferiori a cm. 6, e di norma vanno spruzzati.  L'armatura con rete, ad eccezione dei piani portico, è conveniente per la sicurezza del sistema.

I sistemi di isolamento esterno a cappotto devono essere dotati del certificato di omologazione ICITE (Istituto Centrale per l'industrializzazione e la Tecnologia Edilizia - Milano). I materiali isolanti termici espansi dovranno essere marchiati autoestingeuenti classe di Reazione al fuoco 1. I polistireni espansi sinterizzati dovranno avere le caratteristiche fissate dalla norma UNI-7819 ed il marchio di qualità UNI-IIP. In costruzione con più di due piani, il rivestimento isolante a cappotto dei muri esterni deve essere dotato di un certificato che attesti la Reazione al fuoco classe 1.

I ponti termici originati da strutture in c.a. possono essere eliminati predisponendo contro cassero in materiale isolante idoneo.  L'isolante aderirà al cls con le normali forze di adesione sviluppata dai leganti cementizi e con chiodi di plastica da lasciare in attesa prima del getto, nel numero indicato dalla D.L.

I rivestimenti a facciata ventilata, particolarmente indicati nel rivestimento di testate di fabbricati, devono essere dotati di progetto e di calcolo di un tecnico abilitato, dove si dimostri che si è tenuto conto degli sforzi di trazione e delle sollecitazioni dinamiche dovute al vento. L'isolante interno potrà essere di lana di vetro protetta contro lo sfaldamento, o di polistirene estruso densità kg/m cubo 33.  La misurazione per le stesse avviene senza detrazione dei vuoti, e con sovrapprezzo per ogni apertura.

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A) PARETI |  |  |
|  | Isolamento di pareti nelle intercapedini (esterne/interne) Realizzazione del paramento esterno avendo cura di sigillare accuratamente le fughe orizzontali e verticali tra mattone e mattone o nel caso di edilizia prefabbricata tra pannelli in cls Nel caso di impiego di mattoni forati è opportuno realizzare sulla faccia interna un intonaco di tipo rustico. Pulizia della zona del solaio adiacente alla parete esterna. Posa dei pannelli isolanti ben accostati tra di loro, avendo cura dei tagli di raccordo: |  |  |
|  | a) A secco, quando lo spessore della lama d’aria è pari allo spessore del materiale isolante; |  |  |
|  | b) Con blocchetti di malta a base di resina cementizia distribuiti sulla superficie del pannello e con tasselli a fungo in PVC in ragione di numero 3/5 al metro quadrato in funzione delle dimensioni del pannello, quando lo spessore della lama d’aria è maggiore di quello del materiale isolante. - erigere contemporaneamente su un supporto elastico sottile il paramento interno costituito da mattoni forati ed intonaco, o eventuale controparete in cartongesso, o qualsiasi altro elemento prefabbricato. Isolamento termico e acustico |  |  |
| I-11-01 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante autoportante in lana di vetro idrorepellente con Classe 0 di Reazione al fuoco e rivestimento velo di vetro su entrambe le facce; o Classe 1 di Reazione al fuoco e rivestimento su una faccia con velo vetro e sull’altra con carta Kraft bituminata densità nominale 20 kg/mc; dimensioni m. 0,60 x 1,40; conduttività termica alla temperatura media di 10° C λ = a 0,034 W/m.K, costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz): 85 dB/m; |  |  |
|  | a) Spessore cm 4 | mq | 8.14 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 1.22 |
| I-11-02 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante autoportante in lana di vetro idrorepellente con Classe 0 di Reazione al fuoco e con rivestimento velo di vetro su entrambe le facce o Classe 1 di Reazione al fuoco con rivestimento su una faccia con velo vetro e sull’altra con carta Kraft bitumata. densità nominale 35 kg/mc dimensioni m 1,20 x 1,40 conduttività termica alla temperatura media di 10° C: λ 0,032 W/m.K, costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz): 136 dB/m |  |  |
|  | a) Spessore cm 4 | mq | 10.16 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 1.72 |
| I-11-03 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana di vetro idrorepellente, di grandi dimensioni, Classe 1 di Reazione al fuoco con rivestimento in velo di vetro su una faccia e carta Kraft-alluminio retinata sull’altra con funzione di barriera vapore, resistente alle escursioni termiche anche notevoli densità nominale 40 kg/mc dimensioni m 1,20 x 2,80 conduttività termica alla temperatura media di 10° C: λ 0,031 W/m.K, - costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz): 155 dB/m |  |  |
|  | a) Spessore cm 4 | mq | 12.22 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 2.46 |
|  | Isolamento termico |  |  |
| I-11-04 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene espanso. Classe 1 di Reazione al fuoco, bordi diritti densità nominale 20 Kg/mc dimensioni: m 0,50 x 1,00 conduttività termica alla temperatura massima di 10°C λ 0,036 W/m.K, |  |  |
|  | a) Spessore cm 3: | mq | 5.70 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 1.10 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| I-11-05 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene espanso estruso, monostrato, a cellule chiuse, pellicolato, Classe 1 di Reazione al fuoco densità minima 30 Kg/mc dimensioni: m 0,60 x 1,20 con bordi dritti dimensioni m 0,60 x 2,80 con bordi ad incastro su quattro lati conduttività termica alla temperatura massima di 10°C λ 0,033 W/m.K |  |  |
|  | a) Spessore cm 3: | mq | 8.94 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 2.20 |
| I-11-06 | Fornitura e posa in opera di pannelli isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite, Classe 1 di Reazione al fuoco: densità circa 450 Kg/mc dimensioni: m 0,50 x 2,00 conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,072 W/m.K, |  |  |
|  | a) Spessore cm 2,5: | mq | 18.70 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 3.80 |
| I-11-07 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in schiuma di poliuretano espansa rigido, Classe 2 di Reazione al fuoco, rivestito su entrambe le facce con fibra minerale densità circa 33 Kg/mc - dimensioni: m 0,60 x 1,20 - conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,030 W/m.K, |  |  |
|  | a) Spessore cm 3,00 | mq | 9.92 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 1.73 |
| I-11-08 | Fornitura e posa in opera di pannello in sughero compresso densità circa 155/165 Kg/mc resistenza a compressione: 4,5 kg/cmq |  |  |
|  | a) Spessore cm 2,00 | mq | 14.01 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 5.63 |
|  | Isolamento pareti e soffitti all’interno (contropareti) |  |  |
|  | Controparete isolante costituita da una lastra di cartongesso dello spessore di mm 10-13 accoppiata ad un pannello isolante di diversa natura e spessore, da applicare su murature esistenti con o senza intonaco o su pareti prefabbricate in cls mediante collanti a base di gesso o resine cementizie o con tasselli ad espansione. la superficie della parete esistente dovrà essere solida e pulita da qualsiasi agente che possa compromettere l’adesione del collante (polvere, olio disarmante, carta da parati, vernice isolante, etc. le contropareti di dimensioni standard m. 1,20 x 3,00 devono essere posate ben accostate tra di loro, e tagliate a misura nei raccordi con i vani finestre, balconi, porte, o altri elementi di ingombro. I giunti devono essere sigillati e rasati utilizzando stucchi a base di gesso e armati con nastro di rete in fibre di vetro autoadesivo. L’eventuale rasatura totale delle superfici è da compensare a parte. Le contropareti possono essere posate su una struttura metallica di supporto, accostata o fissata alla parete esistente, costituita da profili in acciaio zincato spessore 6/10, per consentire il passaggio di cavi, tubazioni o per creare una intercapedine fissate con viti fosfatate autofilettanti. |  |  |
|  | Isolamento termico ed acustico |  |  |
| I-11-09 | Fornitura e posa in opera di controparete costituita da una lastra di cartongesso spessore mm 13 accoppiata ad uno strato isolante di lana di vetro di densità 85 kg/mc circa di dimensioni m 1,20 x 3,00 conducibilità termica alla temperatura media di 10° C dell’isolante λ 0,034 W/mK conducibilità termica alla temperatura media di 10° C della lastra λ 0,035 W/mK Reazione al fuoco della lana di vetro: Classe 1 |  |  |
|  | a) Spessore del pannello isolante cm 2 | mq | 23.12 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più: | mq | 5.04 |
|  | c) Sovrapprezzo per barriera vapore | mq | 1.80 |
| I-11-10 | Fornitura e posa in opera di controparete costituita da una lastra di cartongesso spessore mm 13 accoppiata ad uno strato isolante di lana di roccia di densità 80 kg/mc circa di dimensioni cm 1,20 x 3.00 - conducibilità termica alla temperatura media di 10° C dell’isolante λ 0,038 W/mK - conducibilità termica alla temperatura media di 10° C della lastra λ 0,035 W/mK - Reazione al fuoco della lana di roccia: Classe 0 |  |  |
|  | a) Spessore del pannello isolante cm 3 | mq | 21.60 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più: | mq | 2.40 |
|  | c) Sovrapprezzo per barriera vapore | mq | 1.80 |
|  | Isolamento termico |  |  |
| I-11-11 | Fornitura e posa in opera di controparete costituita da una lastra di cartongesso dello spessore di mm 10 accoppiata ad uno strato isolante costituito da pannello in polistirene espanso sinterizzato di densità 15 kg/mc circa di dimensione 1,20 x 3,00 - conducibilità termica alla temperatura media di 10° C dell’isolante λ 0,045 W/mK - conducibilità termica alla temperatura media di 10° C della lastra λ 0,035 W/mK - - Reazione al fuoco del polistirene espanso:Classe 1 |  |  |
|  | a) pessore del pannello isolante cm 2 | mq | 16.90 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più: | mq | 1.20 |
|  | c) Sovrapprezzo per barriera vapore | mq | 1.80 |
| I-11-12 | Fornitura e posa in opera di controparete costituita da una lastra di cartongesso dello spessore di mm 10 accoppiata ad uno strato isolante costituito da pannello in polistirene estruso di densità 30 kg/mc circa di dimensione 1,20 x 3,00 - conducibilità termica alla temperatura media di 10° C dell’isolante λ 0,035 W/mK - conducibilità termica alla temperatura media di 10° C della lastra λ 0,035 W/mK - - Reazione al fuoco del polistirene estruso:Classe 1 |  |  |
|  | a) Spessore del pannello isolante cm 2 | mq | 20.80 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più: | mq | 3.30 |
|  | c) Sovrapprezzo per barriera vapore | mq | 1.80 |
| I-11-13 | Sovrapprezzo per posa della controparete su struttura metallica di profili in acciaio zincato spessore 6/10: |  |  |
|  | a) Profili fissati alla parete esterna, larghezza mm 45 | mq | 4.15 |
|  | b) Profili accostati alla parete esterna, larghezza mm 50-75 | mq | 7.50 |
| I-11-14 | Sovrapprezzo per l’esecuzione dei lavori a soffitto: | mq | 1.50 |
|  | Isolamento di pareti e soffitti dall’esterno “sistema a cappotto” |  |  |
| I-11-15 | Rivestimento protettivo isolante dall’esterno, eseguito con il “sistema a cappotto” mediante il seguente ciclo: |  |  |
|  | preparazione delle superfici mediante pulizia a mano di fissativo a base di resine acriliche in dispersione acquosa, applicata a rullo a pennello per migliorare l’adesione del pacchetto isolante; fornitura e posa di pannelli isolanti da applicare con collante in pasta a base di resine, miscelato in cantiere con cemento tipo 325 in percentuale del 100% secondo le caratteristiche di seguito riportate dalla lettera A) alla lettera D); la quantità di collante da utilizzare non deve essere inferiore a 4kg/mq circa, distribuito lungo il bordo esterno del pannello oltre a 2 o 3 strisce nel centro o uniformemente su tutta la superficie con spatola dentata, a seconda della complanarità del sottofondo; si prevede inoltre il fissaggio meccanico dei pannelli con pastelli a fungo, in polipropilene in ragione di circa n. 4/5 al mq; intonaco sottile impermeabile realizzato sui pannelli con una mano di rasatura utilizzando la stessa malta impiegata per l’incollaggio, con interposta una rete di fibre di vetro apprettate con resine non saponificabili; |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | la rete di armatura annegata nello spessore dell’intonaco, deve essere posata nel senso verticale e sovrapposta di circa cm 10 – 15; finitura della superficie con rivestimento plastico continuo, granulometria massima |  |  |
|  | mm 1,5 in colore a scelta, costituito da graniglie di marmo calibrate e selezionate legate con polimeri sintetici in emulsione acquosa, applicato a spatola con un consumo medio di circa 2,5 kg/mq previa mano di fissativo di sottofondo; E’ compreso nel prezzo la fornitura e posa dei profili di partenza e dei paraspigoli. Sono esclusi i ponteggi (da compensare a parte). |  |  |
|  | Tipologia dei pannelli isolanti idonei utilizzabili per il sistema: |  |  |
|  | A) Con pannello isolante di lana di vetro idrorepellente, autoportante Classe 1 di Reazione al fuoco di densità 105 kg/mc di dimensione 0,60 x 1,00 - conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,037 W/mK - costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) 115 dB/m; |  |  |
|  | a) Spessore cm 3 | mq | 34.00 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 3.00 |
|  | B) Con pannello isolante in polistirene espanso Classe 1 di Reazione al fuoco, bordi diritti, densità nominale 20 kg/mc di dimensione m 0,50 x 1,00 - conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,036 W/mK |  |  |
|  | a) Spessore cm 3 | mq | 32.50 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 1.50 |
|  | C) Con pannello isolante in polistirene espanso estruso, monostrato classe 1 di Reazione al fuoco, bordi diritti densità 28-30 kg/mc dimensione m 0,60 x 1,20 - conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,033 W/m.K |  |  |
|  | a) Spessore cm 3 | mq | 32.90 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 2.50 |
|  | D) Con pannello isolante composto da 2 strati spessore mm 5 di lana di pioppo mineralizzata con magnesite con interposto uno strato di lana minerale a densità a fibra orientata, densità circa 330 kg/mc dimensioni m 0,60 x 2,00 per l’isolamento termico delle pareti. - conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,070 W/m.K |  |  |
|  | a) Spessore cm 3,5 | mq | 46.30 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 5.67 |
| I-11-16 | E) Sovrapprezzo alle voci dalla lettera “A” alla lettera “D” precedenti per isolamento termico ed acustico da eseguire a soffitto(porticati esterni, etc.). | % | 15 |
|  | Isolamento dall’esterno “Muri controterra” |  |  |
| I-11-17 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene espanso estruso, monostrato, a cellule chiuse pellicolato da incollare o fissare meccanicamente con tasselli in PVC a fungo su muratura in mattoni o cls, previa pulizia delle superfici, o a secco su trattamenti impermeabili esistenti, con i giunti ben accostati tra di loro e zavorrati con il materiale di riempimento, esclusa la posa di eventuale strato separatore drenante e filtrante. densità 33 – 35 kg/mc dimensioni m 0,60 x 1,20 bordo diritto o battentato m. 0,60 x 2,80 bordo ad incastro conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,033 W/m.K |  |  |
|  | a) Spessore cm 3.0 | mq | 10.50 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 2.20 |
| I-11-18 | Fornitura e posa in opera a secco di strato su separatore drenofiltrante,costituito da una georete centrale reticolare a maglia romboidale ottenuta per estrusione di polietilene ad alta densità (HDPE), accoppiata a due geotessili non tessuti in polipropilene (PP) da 120 gr/mq e 140 gr/mq |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | - peso 710 gr/mq spessore a 20 kPa di pressione mm 5,0 spessore a 200 kPa di pressione minima 4,5 resistenza max a trazione longitudinale: 15,5 kN/m portata idraulica longitudinale : 3,9 E – 04 m2/sec. (0,39 l/sm) | mq | 7.80 |
|  | B) SOLAI |  |  |
|  | Isolamento dei pavimenti |  |  |
|  | pulizia della superficie del solaio con eliminazione di qualsiasi residuo; raccordo al solaio, con malta cementizia di eventuali tubazioni; realizzazione di un piano di posa dell’isolante che copra interamente le tubazioni, mediante uno strato di livellamento di sabbia compattata resa stabile, se necessario, con cemento; Le operazioni descritte possono essere evitate se la superficie del solaio si presenta senza tubazioni, ben livellata e priva di asperità posa a secco dei pannelli o dei feltri isolanti, ben accostati tra di loro in modo da assicurare una buona continuità dello strato isolante, risvoltati lungo le pareti e pilastri, al fine di evitare interruzioni tra la pavimentazione e le altre strutture dell’edificio; l’altezza dei risvolti deve superare di poco quella della pavimentazione finita; sigillatura dei giunti o copertura, se necessario, dei pannelli isolanti, per evitare la penetrazione della malta cementizia con uno strato di cartonfeltro bitumato o polietilene trasparente e sottile, ribordato lungo il perimetro e sovrapposto; realizzazione del massetto in malta cementizia, eventualmente armato e dello spessore adeguato ai carichi previsti; posa della pavimentazione prevista; rifilaggio dell’eccesso di isolante e dell’eventuale stato di protezione, al di sopra del pavimento finito; - applicazione del battiscopa. |  |  |
|  | Isolamento termico ed acustico |  |  |
|  | Su solai interrati di fondazioni o vespai, sottotetti. |  |  |
| I-11-19 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti rivestito su una faccia con uno strato di bitume armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire. - densità 105 kg/mc - dimensioni 1,20 x 1,00 conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,037 W/m.K costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) 115 dB/m resistenza alla compressione, per deformazione del 10%: con pannello di spessore mm. 30: kg/mq 4800 Incremento della resistenza per ogni centimetro in più: circa 10% - Reazione al fuoco: pannello non rivestito Classe 1 |  |  |
|  | a) Spessore cm 3 | mq | 11.70 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 2.28 |
|  | Isolamento acustico dai rumori di calpestio. |  |  |
|  | Su solai interpiani di edifici residenziale, pavimenti galleggianti |  |  |
| I-11-20 | Fornitura e posa in opera di manufatto elastico, costituito da un velo di vetro del peso di 230 gr/mq con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa del peso di 700 gr/mq e cosparsa con un velo di materiale minerale finemente granulato. |  |  |
|  | - dimensioni: rotoli da m 1,03x20,00; |  |  |
|  | - spessore nominale: mm 2,8 circa; |  |  |
|  | - livello di rumore di calpestio sotto soletta L’nW ( 63 dB |  |  |
|  | Solaio base cm 18 + 4 = 61 dB |  |  |
|  | Solaio base cm 20 + 4 = 60 dB |  |  |
|  | - potere fonoisolante apparente della soletta R’W ( 500 dB |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | Solaio base cm 18 + 4 = 52 dB |  |  |
|  | Solaio base cm 20 + 4 = 53 dB | mq | 5.72 |
| I-11-21 | Fornitura e posa in opera di manufatto elastico in lana di vetro trattato con legante a base di resine termoindurenti, densità 85 Kg/mc , rigidità dinamica S’8MN/n3, spessore 20 mm |  |  |
|  | - dimensioni: m1,00x1,20; |  |  |
|  | - spessore nominale: mm 15(20; |  |  |
|  | - livello di rumore di calpestio sotto soletta L’nW ( 63 dB |  |  |
|  | Solaio base cm 18 + 4 = 47 dB |  |  |
|  | Solaio base cm 20 + 4 = 46 dB |  |  |
|  | - potere fonoisolante apparente della soletta R’W ( 500 dB |  |  |
|  | Solaio base cm 18 + 4 = 55 dB |  |  |
|  | Solaio base cm 20 + 4 = 56 dB |  |  |
|  | a) Spessore mm15 | mq | 9.64 |
|  | b) Spessore mm 20 | mq | 11.08 |
|  | Isolamento termico |  |  |
|  | Su solai interpiani, sottotetti, fondazioni o vespai. |  |  |
| I-11-22 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene espanso, Classe 1 di Reazione al fuoco, bordi diritti o battentati densità nominale 25 kg/mc dimensioni m 0,50 x 1,00 conduttività termica alla temperatura massima di 10°C λ 0,036 W/m.K |  |  |
|  | a) Spessore cm 3 | mq | 5.30 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 1.10 |
| I-11-23 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene espanso estruso, monostrato, a cellule chiuse, Classe 1 di Reazione al fuoco, con bordi dritti battentati o ad incastro: densità 33/35 kg/mc dimensioni m. 0,60 x 1,20 – 0,60 x 2,80 conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,033 W/m.K |  |  |
|  | a) Spessore cm 3 | mq | 8.54 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 2.20 |
|  | C) SOTTOTETTI / COPERTURE |  |  |
|  | Isolamento di solaio di sottotetto non praticabile; Isolamento di falda di sottotetto praticabile, a struttura in legno o in cls, fra eventuale listellature in legno o metallica, da rivestire con lastre di cartongesso, doghe in legno o altro. Posa a secco del materiale isolante, previa pulizia del sottofondo, con giunti ben accostati tra di loro, per assicurare una buona continuità sull’intera superficie. |  |  |
|  | Isolamento di solaio di sottotetto non praticabile. |  |  |
|  | Isolamento termico ed acustico |  |  |
| I-11-24 | Fornitura e posa in opera di feltro isolante, in fibre di vetro, idrorepellente, trattate con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con carta Kraft bitumata. |  |  |
|  | - densità nominale 10 kg/mc |  |  |
|  | - Reazione al fuoco Classe 0 Feltro Nudo |  |  |
|  | Reazione al fuoco Classe 1 rivestito su una faccia con carta kraft dimensioni rotoli: m 1,20 di larghezza circa - conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,043 W/m.K |  |  |
|  | a) Spessore cm 5 | mq | 5.16 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 0.60 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| I-11-25 | Fornitura e posa in opera di feltro isolante, in fibre di vetro, idrorepellente, trattate con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con carta Kraft bitumata. densità nominale 11 - 12 kg/mc Reazione al fuoco Classe 0 Feltro Nudo Reazione al fuoco Classe 1 rivestito su una faccia con carta kraft dimensioni rotoli: m 1,20 x 7,00 conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,041 W/m.K |  |  |
|  | a) Spessore cm 10 | mq | 8.96 |
| I-11-26 | Fornitura e posa in opera di feltro isolante, in fibre di vetro, idrorepellente, trattate con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con carta Kraft bitumata. densità nominale 19 kg/mc ; Reazione al fuoco Classe 0 Feltro Nudo; |  |  |
|  | Reazione al fuoco Classe 1 rivestito su una faccia con carta kraft; conduttività termica alla temperatura media di 10°C λ 0,035 W/m.K; |  |  |
|  | a) Spessore cm 5 | mq | 8.94 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 1.05 |
|  | Isolamento di coperture a falde inclinate |  |  |
|  | Sotto manto di copertura ventilate |  |  |
|  | Pulizia del piano di posa, e posa a secco del materiale isolante, fra la listellatura in legno. |  |  |
|  | Isolamento termico ed acustico (Civili ed Industriali) |  |  |
| I-11-27 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana di vetro, idrorepellente, trattata con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con carta Kraft bitumata da posare rivolta verso il basso. densità 20 Kg/mc dimensione m. 0,60 x 1,40 conduttività termica alla temperatura media di 10° C λ 0,034 W/m.K costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz): 85 dB/m Reazione al fuoco Classe 0 rivestito con velo di vetro Reazione al fuoco Classe 1 rivestito su una faccia con carta Kraft |  |  |
|  | a) Spessore cm 4 | mq | 8.14 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 1.22 |
| I-11-28 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciali resine termoindurenti, rivestito su una faccia con uno strato di bitume armato con velo di vetro e con un film in polipropilene a finire, idoneo anche per ricevere l’applicazione di una membrana bituminosa impermeabile. Densità: 105 kg/mc Dimensioni m. 1,00 x 1,20 conduttività termica alla temperatura media di 10° C λ 0,037 W/m.K costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz): 115 dB/m Reazione al fuoco Classe 0 Pannello Nudo Reazione al fuoco Classe 1 con faccia ricoperta di bitume. |  |  |
|  | a) Spessore cm 3 | mq | 11.70 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 2.28 |
|  | Isolamento termico |  |  |
| I-11-29 | Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene espanso estruso, monostrato, a cellule chiuse, pellicolato, con bordi diritti, battentati o ad incastro, idoneo anche per la posa sotto un massetto in cls. |  |  |
|  | - Densità: 33-35 kg/mc |  |  |
|  | - Dimensioni m. 0,60 x 1,20 - m 0,60 x 2,80 |  |  |
|  | - conduttività termica alla temperatura media di 10° C λ 0,035 W/m.K |  |  |
|  | a) Spessore cm 3 | mq | 8.54 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 2.20 |
|  | Isolamento termico ed acustico di coperture industriali |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| I-11-30 | Fornitura e posa in opera di feltro in lana di vetro idrorepellente, rivestito su una faccia con carta Kraft bitumata da posare rivolta verso il basso nella listellatura copertura, prima della posa delle lastre. densità nominale 10 kg/mc Reazione al fuoco classe 0 Feltro Nudo Reazione al fuoco classe 1 rivestito su una faccia con carta Kraft dimensioni rotoli m, 1,20 di larghezza circa. conduttività termica alla temperatura media di 10° C λ 0,043 W/m.K |  |  |
|  | a) Spessore cm 5 | mq | 5.16 |
|  | b) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più | mq | 0.60 |
| I-11-31 | Isolamento di tetti con massetto di calcestruzzo di granuli di argilla espansa, densità non superiore a 650 Kg/mc. Granulometria 8-15 mm. Coefficiente di conducibilità termica non |  |  |
|  | superiore a 0.12 Kcal/m/h/C |  |  |
|  | a) con spessore di cm.12 | mq | 11.60 |
|  | b) variazione di prezzo per ogni cm. di spessore in più o in meno | mq | 0.80 |
| I-11-32 | Isolamento di tetto con massetto di calcestruzzo di vermiculite confezionato con cemento ed adeguati additivi, densità non superiore a Kg/mc 350, granulometria 2-8 mm. Coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0.09 Kcal/m/h/C. |  |  |
|  | a) con spessore di cm.9 | mq | 15.50 |
|  | b) variazione di prezzo per ogni cm. di spessore in più o in meno | mq | 1.35 |