| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-18D INFISSI IN PVC |  |  |
|  | MATERIALI |  |  |
| I-18D-01 | Serramenti esterni finestre e portefinestre fissi o apribili realizzati con profilati in PVC rigido ricavati da mescole opportunamente modificati con additivi per la resistenza alla luce, agli urti e la stabilità nel tempo. |  |  |
|  | Il profilato telaio e battente saranno a tre camere col battente a quattro camere; lo spessore delle pareti perimetrali non sarà inferiore ai 3 mm. La chiusura tra telaio a battente avviene con l’ausilio di tre guarnizioni perimetrali di cui la centrale a doppio effetto dinamico e in mancanza di quella esterna con funzione di tenuta "a giunto aperto". Queste guarnizioni sono elastomeriche etilenepropilene. |  |  |
|  | I listelli fermavetri sono montati a pressione con aggancio continuo. Le vetrate sono tenute perimetralmente da doppia guarnizione elastometrica interna ed esterna e sono escluse dal prezzo. Le facce del telaio e del battente risultano complanari. |  |  |
|  | La ferramenta di chiusura e manovra è di tipo standardizzato su da 16 mm. |  |  |
|  | Questi serramenti saranno sempre rinforzati su telaio, battente e traversi con profilati di ferro zincato. |  |  |
|  | Sagome particolari con angoli interni sono interessati da maggiorazione di prezzo in funzione dei profilati da tagliare. |  |  |
|  |  | mq. | 163,36 |
| I- 18D-02 | Finestre e portafinestra in PVC realizzata con profilato rivestito con pellicola acrilica tipo legno ad alta resistenza alla lacerazione, ad agenti atmosferici, per stabilità del tempo. Minimo fatturato mq. 1,80. |  |  |
|  |  | mq. | 228,09 |
| I-18D-03 | Persiana in PVC per finestre e portefinestre realizzate con profilati in PVC come sopra ma di specifica progettazione. Tamponamento con lamelle ovali inclinate a 60 gr. fisse. Passaggio luce circa il 10% e con tamponamento cieco. Minimo fatturato mq. 1,60. |  |  |
|  |  | mq. | 179,68 |
| I-18D-04 | Persiana in PVC per fìnestre e portefinestre realizzate con profilo rivestito con pellicola acrilica tipo legno, ad alta resistenza agli agenti atmosferici, alla lacerazione, per stabilità nel tempo. Minimo fatturato mq. 1,80 |  |  |
|  |  | mq. | 241,75 |
| I-18D-05 | Monoblocco finestra-portafinestra in PVC con persiana a stecche fisse realizzate come alle voci precedenti completo di controtelaio di giunzione. Minimo fatturato mq. 1,60 |  |  |
|  |  | mq. | 339,73 |
| I-18D-06 | Monoblocco finestra-portafinestra in PVC con persiane a stecche fisse realizzato con profilo |  |  |
|  | rivestito con pellicola acrilica tipo legno, ad alta resistenza agli agenti atmosferici, alla |  |  |
|  | lacerazione, per stabilità nel tempo. Minimo fatturato mq. 1,80 | mq. | 476,95 |
| I-18D-07 | Portoncino d'ingresso in PVC realizzato con profilati come le finestre ma di dimensioni maggiorate in larghezza (non inferiore 90 mm.). Chiusura tra telaio e battente con due guarnizioni elastomeriche perimetrali. La ferramenta di chiusura e manovra è di tipo standardizzato su da 16 mm. a cinque mandate con scivolo a tre chiavi. |  |  |
|  |  | mq. | 346,28 |
| I-18D-08 | Portoncino d'ingresso in PVC realizzato con profilo rivestito con pellicola, acrilica tipo legno, ad alta resistenza alla lacerazione, agli agenti atmosferici per stabilità nel tempo. |  |  |
|  |  | mq. | 450,00 |
| I- 18D-09 | Monoblocco finestra-portafinestra in PVC con profilato da 60 mm. e con persiana avvolgibile di PVC da kg. 4,600 e cassonetto costruito con profilato di PVC di specifica progettazione, con un minimo di fatturato di mq. 1,60. |  |  |
|  | Accessori di manovra realizzati con materie sintetiche ad alta resistenza | mq. | 202,55 |
| I-18D-10 | Maggiorazione per persiana avvolgibile in PVC da kg. 6,000 (minimo fatturato mq. 1,60) | mq. | 15,21 |
| I-18D-11 | Posa in opera di serramento in PVC. La posa in opera dei serramenti dovrà comprendere: |  |  |
|  | il fissaggio del telaio con tasselli ( 10 mm. ed una lunghezza variabile da mm. 92 a mm. 182 ad una distanza non superiore ai 50 cm. |  |  |
|  | - la coibentazione con schiuma di poliuretano o simili di eventuali intercapedini d'aria tra la muratura ed il telaio. |  |  |
|  | -la sigillatura esterna con silicone acetico antimuffa compresi eventuali listelli sagomati coprifilo, nonchè ogni onere e magistero | cad. | 22,81 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
| I-18D-12 | Portone blindato di sicurezza, costituito da controtelaio in lamiera d'acciaio zincato a sezione tubolare completo di zanche a murare. Telaio in lamiera d'acciaio con rivestimento di cloruro di polivinile (PVC) rigato colore testa di moro; corredato di guarnizioni di battuta di mescola gomma-PVC e di sistema di registrazione dello scrocco e delle cerniere. Battente realizzato dall'unione di due lamiere di acciaio scatolate, rinforzato internamente da un telaio perimetrale e da profili trasversali in corrispondenza delle cerniere e della serratura. Tamponamento interno realizzato con pannelli alveolari uniti alle lamiere mediante resine poliuretaniche; completo di tre rostri in acciaio forgiato a caldo di altissima resistenza, fissati al battente sul lato cerniere, nonché di spioncino panoramico, di limitatore di apertura e guarnizione inferiore mobile. Rivestimenti realizzati con pannelli stratificati dello spessore di 4 e 6 mm. (4 mm. per l'esterno e 6 mm. per l'interno), nobilitati con legni pregiati, verniciati con mano di protettivo e una mano di vernice poliuretanica a poro chiuso. Profili perimetrali fissati sui lati del battente, in lamiera d'acciaio placcata con rivestimento di cloruro di polivinile (PVC) colore testa di moro. Serratura centrale a due catenacci e scrocco elastico deviatore inferiore a un catenaccio, catenaccio verticale; il tutto azionato da chiave a doppia mappa. La serratura consente, in caso di smarrimento della chiave o disservizio del sistema di chiusura (agendo solo ed esclusivamente dall'interno) di aprire la porta. Cerniere registrabili in lamiera d'acciaio ad alto spessore, scorrevoli su cuscinetti, fissate al controtelaio con sistema esclusivo. |  |  |
|  | Maniglia esterna fissa, pomolo interno mobile e piastre copriserratura. |  |  |
|  | a) rivestimento in mogano o noce tanganica | mq. | 228,07 |
|  | b) rivestimento in rovere o douglas | mq. | 326,66 |
|  | c) perlinatura in abete, pino, cedro o hemlock | mq. | 386,05 |
|  | d) perlinatura in rovere o douglas | mq. | 424,68 |
| I-18D-13 | Portone blindato di sicurezza con piastra antitrapasso, costituito da |  |  |
|  | controtelaio in lamiera d'acciaio zincato a sezione tubolare, completo di zanche a murare. Telaio in lamiera d'acciaio con rivestimento di cloruro di polivinile (PVC) rigato colore testa di moro; corredato di guarnizioni di battuta di mescola gomma-PVC e di sistema di registrazione dello serocco e delle cerniere. Battente realizzato dall'unione di due lamiere di acciaio scatolate, rinforzato internamente da |  |  |
|  | un telaio perimetrale e da profili trasversali in corrispondenza delle cerniere e della serratura. Tamponamento interno realizzato con pannelli alveolari uniti alle lamiere mediante resine poliuretaniche; completo di tre rostri in acciaio forgiato a caldo di altissima resistenza, fissati al battente sul lato cerniere, nonchè di spioncino panoramico, di limitatore di apertura e guarnizione inferiore mobile. Rivestimenti realizzati con pannelli stratificati dello spessore di 4 e 6 mm. (4 mm. per l'esterno e 6 mm. per l'interno), nobilitati con legni pregiati, verniciati con mano di protettivo e una mano di vernice poliuretanica a poro chiuso. Profili perimetrali fissati sui lati del battente, in lamiera d'acciaio placcata con rivestimento di cloruro di polivinile (PVC) colore testa di moro. Serratura centrale a due catenacci e scrocco elastico deviatore inferiore a un catenaccio, catenaccio verticale; il tutto azionato da chiave a doppia mappa. La serratura consente, in caso di smarrimento della chiave o disservizio del sistema di chiusura (agendo solo ed esclusivamente dall'interno) di aprire la porta. Cerniere registrabili in lamiera d'acciaio ad alto spessore, scorrevoli su cuscinetti, fissate al controtelaio con sistema esclusivo. Maniglia esterna fissa, pomolo interno mobile e piastre copriserratura. |  |  |
|  | a) rivestimento in mogano o noce tanganica | mq. | 620,68 |
|  | b) rivestimento in rovere o douglas | mq. | 653,32 |
|  | c) perlinatura in abete, pino, cedro o hemlock | mq. | 718,65 |
|  | d) perlinatura in rovere o douglas | mq. | 757,85 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
| I-18D-14 | Portone blindato di sicurezza tagliafuoco REI 60, costituito da controtelaio in lamiera d'acciaio zincato a sezione tubolare, completo di zanche a murare. Telaio in lamiera d'acciaio con rivestimento di cloruro di polivinile (PVC) rigato colore testa di moro; corredato di guarnizioni di battuta di mescola gomma-PVC e di sistema di registrazione dello scrocco e delle cerniere. Battente realizzato dall'unione di due lamiere di acciaio scatolate, rinforzato internamente da un telaio perimetrale e da profili trasversali in corrispondenza delle cerniere e della serratura. Tamponamento interno realizzato con pannelli alveolari uniti alle lamiere mediante resine poliuretaniche; completo di tre rostri in acciaio forgiato a caldo di altissima resistenza, fissati al battente sul lato cerniere, nonché di spioncino panoramico, di limitatore di apertura e guarnizione inferiore mobile. Rivestimenti realizzati con pannelli stratifìcati dello spessore di 4 e 6 mm. (4 mm. per l'esterno e 6 mm. per l'interno), nobilitati con legni pregiati, verniciati con mano di protettivo e una mano di vernice poliuretanica a poro chiuso. Profili perimetrali fissati sui lati del battente, in lamiera d'acciaio placcata con rivestimento di cloruro di polivinile (PVC) colore testa di moro. Serratura centrale a due catenacci e scrocco elastico deviatore inferiore a un catenaccio, catenaccio verticale; il tutto azionato da chiave a doppia mappa. La serratura consente, in caso di smarrimento della chiave o disservizio del sistema di chiusura (agendo solo ed esclusivamente dall'interno) di aprire la porta. |  |  |
|  | Maniglia esterna fissa e pomolo interno mobile con piastre copriserratura, interna mm. 3 ed |  |  |
|  | esterna mm. 6 | mq. | 516,15 |
| I-18D-15 | Porta per interni (bussola) ad uno o due battenti, con battenti tipo americano spess. 55 mm. costituito da sandwich di lamiera di acciaio zincato spess. 6/10 placcato con rivestimento di cloruro di polivinile (PVC) goffrato e venato, colorato tinta unita o tipo legno, con interposizione di un pannello di resine espanse a media densità, unito ai due paramenti con resine poliuretaniche. Telaio in lamiera di acciaio zincato preverniciata, colorato tinta unita, completo di elemento a guarnizione di battuta e di morse di installazione su muro finito. Cerniere a cardine in acciaio. Serratura tipo Patent, Yale, O/L (occupato/libero). |  |  |
|  | Maniglie e rosette tipo Bica in alluminio anodizzato bronzo. |  |  |
|  | a) tipo normale | mq. | 154,16 |
|  | b) tipo reversibile | mq. | 178,33 |
|  | c) tipo con resistenza al fuoco REI 60 sovrapprezzo ad a) e b) | mq. | 68,59 |
| I-18D-16 | Fornitura e posa in opera di cassonetto prefabbricato per l’alloggio degli avvolgibili, realizzato |  |  |
|  | In polistirolo espanso con gabbia di ferro, tondino del diametro di mm.4, annegata,parte supe- |  |  |
|  | Riore con scanalature per consolidamento con calcestruzzo del cordolo, bordi inferiori in ABS o legno multistrato, supporti a sfere, rullo in lamiera zincata diametro 60 mm., fondello in |  |  |
|  | ABS e manovra, rivestimento laterale in fibra di legno e cemento.La lunghezza totale del cas- |  |  |
|  | Sonetto è pari alla luce dell’apertura netta maggiorata di cm.15+8 per le spallette di appoggio |  |  |
|  | Ai laterali. | Cad. | 73,38 |
|  | 1-Celino di chiusura cassonetto in truciolare nobilitato da 14 mm. Di vari colori: |  |  |
|  | a) con cornice in PVC espanso e tappi laterali | ml. | 6,71 |
|  | b) con cornice in legno | ml. | 8,52 |
|  | 2- Celino di chiusura cassonetto in MDF da 14 mm. Di vari colori: |  |  |
|  | a) con cornice in PVC espanso e tappi laterali | ml. | 9,04 |
|  | b) con cornice in legno | ml. | 10,85 |