| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II-03 TIRANTI E PERFORAZIONI |  |  |
| II-03-01 | Fornitura e posa in opera di tiranti sulle murature portanti, costituiti da tondini in ferro non inferiori a dam. 16, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria secondo dettagli costruttivi forniti dalla D.L., tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, ripresa degli intonaci, due mani di antiruggine sulle parti metalliche rimaste |  |  |
|  | in vista ed ogni onere e magistero. | kg | 4,44 |
| II-03-02 | Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio armonico, per cavi scorrevoli di precompressione (con ancoraggi di estremità), in fili trecce o trefoli (tolleranza 0, 1 mm.) di acciaio ad alto limite elastico (carico di rottura a trazione semplice non inferiore a 165 kgf per mmq. con allungamento alla rottura del 3,5%), dati in opera compresa la guaina metallica in lamierino di 3/10 mm.; la fornitura degli ancoraggi, delle piastre di ripartizione, degli eventuali altri materiali brevettati e ogni operazione di messa in tensione a due stadi successivi, la taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto, l'iniezione nel cavo con lattice di cemento, il noleggio delle attrezzature occorrenti e tutto quant'altro è necessario per un numero di cavi inferiore a 10; compresa la fornitura del ferro, ed escluso il foro passante pagato a parte. |  |  |
|  | 1) per lunghezza del cavo fino a m. 10 | kg | 10,12 |
|  | 2) per lunghezza del cavo fino a m. 20 | kg | 8,31 |
|  | 3) per lunghezza del cavo fino a m. 30 | kg | 7,75 |
| II-03-03 | Formazione di traccia per posa dei tiranti in muratura di qualsiasi tipo, compresi nel prezzo la demolizione, la posa della guaina e riparazione delle parti smosse, e stuccatura in malta di cemento, per passaggio di tiranti. |  |  |
|  | a) su muratura di mattoni. | ml | 4,75 |
|  | b) su muratura in pietrame. | ml | 10,12 |
| II-03-04 | Esecuzione di fori passanti eseguiti con le modalità indicate dalla D.L. e a rotazione nelle murature portanti, nei solai e nelle travi di qualsiasi genere, ad esclusione dei fori per i tiranti, per spessore fino a 50 cm. |  |  |
|  | a) per diam. fino a mm. 35. | cad | 7,44 |
|  | b) per diam. da mm. 35 a mm. 45. | cad | 8,93 |
| II-03-05 | Sovrapprezzo alla voce precedente, per ogni 10 cm. in più di spessore. | cad | 1,03 |
| II-03-06 | Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in muratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acciaio armonico, per cuciture, ancoraggi, legamenti murari, cinturazioni, tirantature, iniezioni, compreso ogni onere e magistero, a qualsiasi altezza, e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compreso la pulizia dei fori, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. |  |  |
|  | - Fino a diametri di mm. 35: |  |  |
|  | a) fino a cm. 50 di profondità. | ml | 17,51 |
|  | b) da cm. 50 a ml. 2. | ml | 23,14 |
|  | - Diam. da mm. 35 a 45: |  |  |
|  | c) fino a cm. 50 di profondità. | ml | 25,62 |
|  | d) da cm. 50 a ml. 2. | ml | 29,39 |
|  | e) oltre ml. 2. | ml | 57,48 |
| II-03-07 | Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque sagomate, di contrasto ai tiranti. Formazione di nicchie eseguite a scalpello su murature in pietrame, o mista a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla pietra, comunque sagomata, la sede di adeguato spessore e forma, la rasatura della superficie predisposta per l'appoggio uniforme della stessa con malta di cemento antiritiro, nonché la eliminazione e l'allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |
|  | a) per piastre di dimensioni di circa mm. 300x300. | cmq | 0,05 |
|  | b) per piastre di dimensioni di circa mm. 600x600. | cmq | 0,02 |
| II-03-08 | Perforazione di roccia con sonda meccanica a rotazione, fino al diametro di |  |  |
|  | mm. 45 a secco o con getto d'acqua, ad esecuzione di fori, per ricezione di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero per i I’approntamento e il nolo del |  |  |
|  | macchinario, l'usura delle punte, l'energia elettrica, gli spostamenti vari, ecc. | ml | 27,94 |