| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV-05 ELEMENTI TERMINALI |  |  |
| IV-05-01 | Radiatoti di ghisa del tipo a colonna |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera corpi scaldanti costituiti da radiatori di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, conteggiati per Watt di emissione termica nominale determinata a norma UNI 6514/69. |  |  |
|  | a) Altezza fino a 400 mm | W. | 0,16 |
|  | b) Altezza fino a 600 mm | W. | 0,14 |
|  | c) Altezza fino a 700 mm | W. | 0,13 |
|  | d) Altezza fino a 900 mm | W. | 0,12 |
| IV-05-02 | Radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, conteggiati per Watt di emissione termica nominale determinata a norma UNI 6514/69. |  |  |
|  | a) Altezza fino a 400 mm | W. | 0,19 |
|  | b) Altezza fino a 600 mm | W. | 0,15 |
|  | c) Altezza fino a 700 mm | W. | 0,13 |
|  | d) Altezza fino a 900 mm | W. | 0,12 |
| IV-05-03 | Radiatori di alluminio |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera corpi scaldanti costituiti da radiatori di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, conteggiati per Watt di emissione termica nominale determinata a norma UNI 6514/69. |  |  |
|  | a) Altezza fino a 400 mm | W. | 0,10 |
|  | b) Altezza fino a 600 mm | W. | 0,08 |
|  | c) Altezza fino a 700 mm | W. | 0,08 |
|  | d) Altezza fino a 800 mm | W. | 0,07 |
| IV-05-04 | Radiatori con tubi verticali o orizzontali di acciaio |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali o orizzontali di acciaio con altezza fino 2.500 mm, verniciati a polveri epossidiche completi di mensole di sostegno viti e tasselli conteggiati per Watt di emissione termica determinati a norma UNI 6514/69. |  |  |
|  | a) Altezza fino a 400 mm | W. | 0,32 |
|  | b) Altezza fino a 600 mm | W. | 0,29 |
|  | c) Altezza fino a 700 mm | W. | 0,26 |
|  | d) Altezza fino a 900 mm | W. | 0,23 |
|  | e) Altezza oltre 900 mm | W. | 0,15 |
| IV-05-05 | Pannello radiante a pavimento |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera pannello radiante a pavimento per funzionamento ad acqua calda a bassa temperatura, costituito da pannello isolante in polistirolo estruso con densità minima di 30 kg/mc, spessore non inferiore a 20 mm., struttura di appoggio dei tubi atta anche a proteggere il materiale isolante, sistema per fissaggio del tubo con relativi elementi di ancoraggio, tubo in polietilene ad alta densità reticolato o in polipropilene copolimerizato spessore minimo mm 2, additivo liquido per formazione di massetto il cui spessore deve superare di almeno 30 mm la generatrice superiore del tubo, conteggiato per metro quadro di estradosso solaio Sono escluse la formazione del massetto e del pavimento. |  |  |
|  | a) Interesse del tubo 100 mm | mq. | 65,62 |
|  | b) Interasse del tubo 150 mm | mq. | 53,69 |
|  | c) Interasse del tubo 200 mm | mq. | 41,76 |
|  | d) Interesse del tubo 250 mm | mq. | 29,83 |
| IV-05-06 | Ventilconvettore verticale |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, comprensivo di ogni accessorio e completo di mobile di copertura accuratamente verniciato, pannello di comando velocità incorporato con commutatore a 4 posizioni (fermo + 3 velocità), bacinella di raccolta condensa, filtro aria rigenerabile di facile accessibilità, batteria per acqua calda o refrigerata in tubi di rame ed alette di alluminio, ventilatore centrifugo direttamente accoppiato a motore elettrico: Portata aria valutata alla velocità max in condizioni di |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | funzionamento standard. Valori di livello di pressione sonora alla velocità media contenuti nei |  |  |
|  | limiti stabiliti in UNI 8199. |  |  |
|  | a) Portata aria = 250 m3/h | cad. | 322,11 |
|  | b) Portata aria = 350 m3/h | cad. | 345,97 |
|  | c) Portata aria = 500 m3/h | cad. | 357,90 |
|  | d) Portata aria = 600 m3/h | cad. | 393,70 |
|  | e) Portata aria = 700 m3/h | cad. | 435,45 |
|  | f) Portata aria = 900 m3/h | cad. | 465,28 |
|  | g) Portata aria = 1100 m3/h | cad. | 513,00 |
|  | h) Riduzione per esecuzione da incasso | cad. | 18% |
| IV-05-07 | Ventilconvettore orizzontale |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale comprensivo di ogni accessorio, griglia di presa frontale completo di mobile di copertura accuratamente verniciato con stabilizzazione in forno, pannello di comando velocità a parete con commutatore a 4 posizioni (fermo + 3 velocità), bacinella di raccolta condensa con trattamento antistillicidio, filtro aria rigenerabile di facile accessibilità, batteria per acqua calda o refrigerata in tubi di rame ed alette di alluminio, ventilatore centrifugo direttamente accoppiato a motore elettrico. Valori di livello di pressione sonora alla velocità media contenuti nei limiti stabiliti in UNI 8199. Potenza termica valutata alla velocità rnax in condizioni di funzionamento standard. |  |  |
|  | a) Portata aria = 250 m3/h | cad. | 417,56 |
|  | b) Portata aria = 350 m3/h | cad. | 447,38 |
|  | c) Portata aria = 500 m3/h | cad. | 518,96 |
|  | d) Portata aria = 600 m3/h | cad. | 578,61 |
|  | e) Portata aria = 700 m3/h | cad. | 602,47 |
|  | f) Portata aria = 900 m3/h | cad. | 644,23 |
|  | g) Portata aria = 1100 m3/h | cad. | 685,98 |
|  | h) Riduzione per esecuzione da incasso | cad. | 18% |
| IV-05-08 | Aerotermo a parete |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di aerotermo per installazione a parete, per alimentazione con acqua calda, costituito da cassa di contenimento in lamiera di acciaio verniciata, alette deflettrici orizzontali orientabili singolarmente, batteria di scambio termico in tubi di rame ed alette di alluminio, ventilatore elicoidale con pale in alluminio verniciato direttamente accoppiato a motore elettrico trifase a 6 poli protezione IP 44, griglia di protezione del ventilatore, bracci di supporto con smorzatori antivibranti. Valori di potenza termica valutata con acqua entrante a 80° C e uscente a 70° C; aria ambiente 15° C. Temperatura di uscita dell'aria non superiore a 45° C. |  |  |
|  | a) Potenza termica 5 kW | cad. | 290,66 |
|  | b) Potenza termica 9 kW | cad. | 469,46 |
|  | c) Potenza termica 12 kW | cad. | 530,30 |
|  | d) Potenza termica 16 kW | cad. | 570,84 |
|  | e) Potenza termica 20 kW | cad. | 620,37 |
|  | f) Potenza termica 25 kW | cad. | 683,01 |
| IV-05-09 | Boiler elettrico |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di boiler elettrico ad accumulo completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm o equivalente, spie luminose, allacciamenti idrico ed elettrico, anche per attacco a parete, le opere murarie |  |  |
|  | a) capacità L 50. | cad. | 211,18 |
|  | b) capacità L 80. | cad. | 218,93 |
|  | c) capacità L 100. | cad. | 263,08 |