| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV-06 ELEMENTI DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE |  |  |
| IV-06-01 | Cronotermostato ambiente |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente per regolazione a due posizioni, campo di regolazione 5/30'C, sigillabile secondo il disposto dell'art. 7 del DPR 26 agosto 1993, n 412, differenziale fisso non superiore a 1° C, grado di protezione IP 30, portata contatti superiore a 6A a 250V, compresi i collegamenti elettrici: |  |  |
|  | a) con orologio programmatore giornaliero | cad. | 165,63 |
|  | b) con orologio programmatore giornaliero e settimanale. | cad. | 144,35 |
| IV-06-02 | Valvola di zona a due vie |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di valvola di zona a due vie con otturatore a sfera rotante, e servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinteruttore ausiliario. Comprensivo di collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | a) DN 15 | cad. | 208,08 |
|  | b) DN 20 | cad. | 208,70 |
|  | c) DN 25 | cad. | 209,37 |
| IV-06-03 | Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale portatile di gestione, uno o più moduli autonomi di comando e controllo, quadro di contenimento per i moduli, bus di comunicazione, eventuali regolatolo per controllo di ogni singolo ambiente, cablaggio fra apparecchiature del sistema ed elementi in campo, software di gestione, programmazione dei moduli, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. Il Terminale portatile ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutti i moduli autonomi impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. I moduli autonomi di regolazione sono posizionati in prossimità delle utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuno 16 punti (8 uscite e 8 ingressi). Nei moduli risiedono tutti i programmi e le funzioni di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di contenimento in esecuzione IP44, servono ad alloggiare i moduli autonomi a tutte le connessioni di questi con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione e la linea che consente la trasmissione dati fra modulo e modulo e fra questi ed il terminale portatile. Gli eventuali regolatori di ogni singolo ambiente permettono una modifica in loco del set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime e agiscono su qualunque terminale (servomotori, valvole, motori, ecc. ). Il sistema ha la possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione è valutato dal numero dei terminali portatili di gestione, dal numero di moduli autonomi, dai metri lineari del bus di comunicazione, dal numero degli ambienti dotati di propri regolatori e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche).Il sistema si intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di eventuali trasformatori di alimentazione, di tutte quelle apparecchiatura necessarie al funzionamento del sistema quali adattatori, interfacce, schede di funzionamento, cablaggio di queste tra loro e gli elementi in campo, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiatura elettromeccaniche, tutti gli elementi in campo, i collegamenti fra morsemi di uscita del sistema e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, le alimentazioni 220 V ai quadri. |  |  |
|  | a) Terminale portatile di intervento | cad. | 1.056,10 |
|  | b) Modulo autonomo da 16 punti | cad. | 2.187,19 |
|  | c) Linea bus | m. | 13,12 |
|  | d) Regolatori per controllo di singolo ambiente mediante azione su valvola a 3 vie modulante o |  |  |
|  | motorizzata | cad. | 343,70 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | e) Punti controllati | cad. | 169,35 |
| IV-06-04 | Sistema di supervisione – periferica di acquisizione e comando a 32 punti realizzata con unità a microprocessore, unità di alimentazione, interfaccia I/O verso il campo, incidenza armadio di contenimento, relè, morsetti, cablaggio e quant’altro occorre per rendere l’hardware perfettamente funzionante. I punti possono essere sia di acquisizione che di comando per un massimo di 16 DIN e 16 DOUT. | cad. | 7.219,00 |
| IV-06-05 | Sistema di supervisione – punto di acquisizione e comando digitale realizzato con hardware di tipo modulate da integrare all’unità di acquisizione e comando da 32 punti tramite BUS o altri sistemi equivalenti, incidenza armadio di contenimento, relè, morsetti, cablaggio e quant’altro occorre per rendere il punto perfettamente funzionante | cad | 165,00 |
| IV-06-06 | Sistema di supervisione – punto di acquisizione e comando analogico realizzato con hardaware di tipo modulare da integrare all’unità di acquisizione e comando da 32 punti tramite BUS o altri sistemi equivalento, incidenza armadio di contenimento, relè, morsetti, cablaggio e quant’altro occorre per rendere il punto perfettamente funzionante. | cad. | 315,00 |
| IV-06-07 | Sistema di supervisione – punto di regolazione con regolatore digitale a microprocessore con tastierino e display per l’impostazione e la visualizzazione dei parametri, idoneo sia per il funzionamento stand-alone che per il funzionamento in rete collegato al sistema di supervisione. Versione con ingresso e uscita del tipo unificato per segnali normalizzati unificati, sistema di sintonizzazione automatica per il calcolo e l’inserimento automatico dei parametri PID ottimali: |  |  |
|  | a) versione ad una uscita per qualsiasi regolazione | cad. | 436,00 |
|  | b) versione a due uscite per qualsiasi regolazione combinate | cad. | 538,00 |
|  | c) versione a due ingressi per regolazione climatica e uscita unificata | cad. | 892,00 |
| IV-06-08 | Sistema di supervisione – Software - idoneo per sistemi di supervisione comprensivo del software di base, ingegnerizzazione del sistema, configurazione e parametrizzazione dei punti, documentazione e collaudo funzionale.Per ogni punto digitale, analogico, di regolazione etc. | cad. | 143,00 |
| IV-06-09 | Sistema di supervisione – Bridge - idoneo per l’inserimento, in una rete Ethernet TCP/IP unificata, di una stazione di acquisizione e comando o di regolazione. Il nodo sarà realizzato con hardware di qualità industriale di tipo standard. La base del sistema è un microcontroller basato su processori INTEL, PC compatibili equipaggiati con un watch-dog hardware in modo che la funzionalità del modulo sia sempre controllata dal basso livello (periferica). Qualsiasi modulo software (in modalità multitasking) dovesse fermarsi, per qualsiasi causa, per un tempo maggiore di quello predefinito, causerebbe il reset del modulo bridge e la sua ripartenza | cad. | 1.092,00 |
| IV-06-10 | Sistema di supervisione – Collegamento Elettrico – fra il campo e la periferica di acquisizione e comando, realizzato con conduttori multipolari flessibili twistati e schermati per i segnali analogici, protetti da tubazione o canalina, numerati e rafforzati l’estremità con terminale in rame stagnato, comprensivo di ogni accessorio e minuteria, come pressatavi,guaine,raccordi etc., per rendere il collegamento completo in ogni sua parte | cad. | 151,00 |