| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IX-01 SCAVI-MOVIMENTO MATERIE TRIVELLAZIONE POZZI |  |  |
| IX-01-01 | Scavo di sbancamento ed a sezione aperta per impianto di vasche ed opere similari, eseguito al di sotto del piano di sbancamento ed a qualsiasi profondità compreso la formazione di rampe di accesso dal fondo, scavo, la profilatura delle scarpate, l'esaurimento dell'acqua fluente o affluente, fino ad un tirante di cm. 30, compreso l'onere di esportazione di eventuali trovanti di roccia o puddinga in blocchi non superiori al metro cubo, compreso trasporto a rifiuto a discariche autorizzate o a rilevato del materiale di risulta, compreso ogni altro onere e |  |  |
|  | magistero. | mc. | 3,41 |
| IX-01-02 | Scavo a sezione ristretta, eseguito con qualsiasi mezzo, per posa in opera di condotte di irrigazioni anche per attraversamenti stradali (escluse massicciata e pavimentazione) per una profondità rispetto al p.c. minima di metri uno e massima di mt. tre sulla generatrice superiore della condotta, eseguito in materiale di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la sola roccia da mina), compresi banchi di conglomerato e rocce da piccone, asciutte, bagnate, in presenza di acqua fino ad un battente naturale della falda freatica o subalvea non superiore a centimetri, 30 rispetto alla quota di fondo scavo, compreso l'onere per il relativo aggottamento, compreso il taglio ed estirpazione di erbe, radici, steppaie, trovanti estraibili senza frantumazione, compresi i maggiori scavi, per ricavamento di nicchie in corrispondenza dei giunti, per alloggiamento di manufatti prefabbricati o costituiti in sito, in asse o fuori asse, per ammorsature di eventuali muretti di contenimento del rinterro, e per aggottamenti delle pareti del cavo, compresi gli oneri per eventuali armature delle pareti anche a cassa chiusa, compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a rifiuto o a formazione di terrapieni o rilevati delle materie eccedenti il rinterro a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, con l'onere altresì per l'apertura di canali fugatori e il relativo rinterro, l'onere di mantenere la continuità delle vie d'acqua preesistenti tagliate dal cavo, il ripristino delle scoline o fossi che venissero colmati, nonché il pagamento delle indennità ai privati per occupazioni e depositi fuori delle zone espropriate dall'Amministrazione: il tutto misurato per lo sviluppo effettivo assiale del cavo: |  |  |
|  | a) per condotte di diametro interno da Ø 700 a Ø 550 compreso | ml. | 5,47 |
|  | b) per condotte di diametro interno da Ø 500 a Ø400 compreso | ml. | 4,18 |
|  | c) idem c.s. da Ø 350 a Ø 200 compreso | ml. | 3,67 |
|  | d) idem c.s. da Ø 175 a Ø 50 compreso | ml. | 2,89 |
| IX-01-03 | Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino alla profondità di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata dall’Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. |  |  |
|  | a) con mezzo meccanico | mc. | 5,32 |
|  | b) a mano su ordine della D.L. | mc. | 36,82 |
|  | - per profondità da 2,01 a 4 m. |  |  |
|  | c) con mezzo meccanico | mc. | 7,95 |
|  | d) a mano su ordine della D.L. | mc. | 41,99 |
|  | - per profondità da 4,01 a 6 m. |  |  |
|  | e) con mezzo meccanico | mc. | 11,62 |
|  | f) a mano su ordine della D.L. | mc. | 47,26 |
| IX-01-04 | Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc. con materiale arido compresa la fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la compattazione |  |  |
|  | realizzata a mano o con mezzi meccanici. | mc. | 10,54 |
| IX-01-05 | Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie precedentemente scavate, compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la preparazione del fondo, la rincalzatura e prima |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
|  | ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica, la formazione del ripiano sulla cresta |  |  |
|  | del terrapieno, la configurazione e sistemazione delle scarpate, la formazione dei fossetti di scolo, compreso anche l'onere del prelevamento da cave di prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera. | mc. | 1,65 |
| IX-01-06 | Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. |  |  |
|  |  | mc. | 9,50 |
| IX-01-07 | Sovrapprezzo per scavo in roccia o materie compatte senza l'impiego di mine previo ordine scritto della Direzione dei lavori, mc.: |  |  |
|  | a) eseguito con demolitore a mano. | mc. | 71,01 |
|  | b) eseguito con demolitore applicato all'escavatore. | mc. | 40,08 |
| IX-01-08 | Trasporto a rifiuto ovvero allontanamento provvisorio a qualsiasi distanza, se necessario, del materiale proveniente dagli scavi a sezione obbligata, per non creare intralci alla circolazione stradale, compreso il carico, lo scarico lo spianamento o l'eventuale riporto in sito, misurata secondo il volume contabile degli scavi, senza tener conto di alcun aumento di volume, il tutto |  |  |
|  | eseguito con qualsiasi mezzo e modalità. | mc. | 5,32 |
| IX-01-09 | Sovrapprezzo agli scavi a sezione ristretta oltre 2 mt. di profondità o in sotterraneo per eventuale armatura delle pareti dei cavi, eseguita a mezza cassa, e con qualsiasi modalità e materiale, compreso noleggio e sfrido del legname, il montaggio ed il disarmo, ogni manodopera occorrente, chioderia e quanto altro occorre, nonché il maggior onere derivante |  |  |
|  | per la posa delle tubazioni. | mc. | 23,65 |
| IX-01-10 | Scavo per opere di captazione, eseguito a mano su ordine della D.L. o con demolitore, a sezione ristretta o in sotterraneo, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso anche la roccia dura da mina, ma eseguito senza l'uso delle mine, a qualsiasi profondità compreso |  |  |
|  | ogni eventuale onere e magistero. | mc. | 131,64 |
| IX-01-11 | Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligatoria, ristretta e aperta per aggottamenti di acqua con tirante superiore a cm. 30, a qualunque profondità ed eseguito meccanicamente con pompe da qualunque portata e prevalenza richiesta, compreso la fornitura delle motopompe, combustibili, lubrificanti, la mano d'opera occorrente ed ogni altro onere e prestazione anche non specificati. |  |  |
|  | Per ogni metro cubo di scavo eseguito al di sotto dei cm 30 del battente così come precisato in |  |  |
|  | precedenza. | mc. | 3,72 |
| IX-01-12 | Sovrapprezzo per scavo in roccia dura da mina mediante l'impiego di mine, compresa la fornitura dell'esplosivo, la creazione dei fori di mina, eseguito a qualsiasi profondità e con gli |  |  |
|  | oneri tutti descritti nelle precedenti voci di scavo. | mc. | 15,75 |
| IX-01-13 | Perforazione per la esecuzione di pozzi in terreni di qualsiasi natura e consistenza sia sciolto che cementati, compreso l'attraversamento di trovanti lapidei e compreso e compensato il rivestimento provvisorio delle perforazioni con impiego di tubazioni metalliche di manovra telescopiche con diametro iniziale di; infisse a mezzo di morsa oleodinamica o vibratore, compresa la successiva estrazione del rivestimento metallico, dopo la posa in opera della tubazione filtrante e del dreno, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, nonché lo spostamento dell'attrezzatura in andata e ritorno e posizionamento in sito. |  |  |
|  | a) fino a mt. 30 di profondità: |  |  |
|  | 1) del diametro Ø 400 -Ø 500 -Ø 600 mm. | ml. | 94,20 |
|  | 2) del diametro Ø 800 -Ø 1000 mm. | ml. | 121,57 |
|  | 3) oltre Ø 1.000 mm. | ml. | 161,08 |
|  | b) da mt. 30,01 a mt. 100,00 di profondità: |  |  |
|  | per qualsiasi diametro | ml. | 237,05 |
|  | c) oltre mt. 1 00,00 di profondità | ml. | 322,17 |
| IX-01-14 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio dello spessore di mm. 5, con |  |  |
|  | realizzazione di filtri a ponte e catramatura esterna, compresa la giunzione dei singoli elementi. |  |  |
|  | a) del diametro 0 200 mm | ml. | 60,79 |
|  | b) del diametro 0 300 mm | ml. | 79,02 |
|  | c) del diametro 0 400 mm | ml. | 121,57 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| IX-01-15 | Fornitura e posa in opera di tubazioni cieche di rivestimento definitivo del pozzo, in acciaio, con diametro interno di mm. 400 e spessore mm. 5 con catramatura esterna, compresa la giunzione dei singoli elementi. |  |  |
|  | a) del diametro 0 200 mm | ml. | 33,41 |
|  | b) del diametro 0 300 mm | ml. | 51,65 |
|  | c) del diametro 0 400 mm | ml. | 72,92 |
| IX-01-16 | Realizzazione di dreno filtrante, eseguito nell'intercapedine tra il perforo ed il rivestimento in acciaio, con ghiaietto selezionato e calibrato, approvvigionabile in loco. |  |  |
|  |  | mc. | 33,41 |
| IX-01-17 | Cementazione del tratto iniziale di intercapedine tra il perforo e la tubazione in acciaio di rivestimento definitivo, con miscela ternaria (acqua - cemento - bentonite) per isolare |  |  |
|  | idraulicamente la falda da infiltrazioni superficiali. | mc. | 109,44 |
| IX-01-18 | Allestimento attrezzature per le operazioni di spurgo. |  |  |
|  | Per ogni pozzo (in foro di impossibilità ed utilizzo di aerolotti attrezzate) |  | 547,08 |